前言

重庆化医长寿化工集团有限公司（以下简称长化集团）是重庆化医全资子公司。重庆化医控股（集团）公司（以下简称化医集团）是2000年8月由重庆市政府出资组建的国有独资大型控股集团公司化医集团经营和管理重庆市市属化工、医药行业和盐业系统国有独资、控股、参股的生产企业、商贸企业、科研院所的国有资产和重庆市盐政市场，行使授权范围内的国有资产出资人权力，成为所属子公司的国有资产投资主体；负责授权范围内国有资产的战略性调整、资产重组、资本运作，所属子公司的改革、改制、改组，对授权范围内的国有资产拥有完整的法人财产权。现拥有独资、控股、参股子公司34户；主要涉及化工、医药、盐业等共18个生产和销售领域。

长化集团占地面积105万平方米，地处长江之滨的国家级重庆长寿经济技术开发区，距重庆主城和江北国际机场约70公里，主要生产基础化工原料；目前，长寿化工有氯碱系列产品、氯丁橡胶（含氯丁胶乳）系列产品、氨苯磺胺系列产品、氯酸盐和高氯酸盐系列产品四大类，30余种产品，产品市场覆盖全国。其中，氨苯磺胺产品规模为4500t/a。

随着长寿区城镇化进程加快，长化集团已处于城市中心发展地带，其生产安全、环保污染等问题严重影响着城市的整体发展。2013年11月4日，重庆市政府黄奇帆市长率市级有关部门和单位负责人到长寿调研，形成的会议纪要-《关于加快推进长寿区经济社会发展的纪要》中明确要求由化医集团牵头，参照主城区环保搬迁政策，2016年以前完成长化集团整体搬迁；同时，长化集团企业人员多，负担重，生产成本高，氨苯磺胺装置已超过使用年限，设备更新维护费用也较高，环保问题严峻；为彻底解决以上问题，经多方论证，企业拟选于重庆长寿经济技术开发区（国家级）原化医集团MDI项目闲置地块，对氨苯磺胺装置实施整体环保搬迁，并实现装置扩能，搬迁后，项目产能达到1万吨/年（分两期实施，一期0.5万吨/年，二期0.5万吨/年）。本评价仅针对一期进行。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院第253令《建设项目环境保护管理条例》的要求，该项目需进行环境影响评价并编制环境影响报告书。为此，重庆化医长寿化工集团有限公司委托我公司承担本项目的环境影响评价工作。

接受委托后，我公司评价人员对该项目建设地点进行了现场踏勘，收集整理了建设区域有关的环境资料，详细研究了建设方提供的工程资料，基本掌握了工程生产——环境相关因素，按照国家环境影响评价技术导则的要求，编制完成了该项目环境影响报告书。

本评价报告书在编制过程中，得到了长寿区环保局、长寿经济技术开发区环保局、重庆市环境工程评估中心、重庆化医长寿化工集团有限公司等单位的大力支持和密切配合，在此一并致谢。

1 总论

1.1 评价目的

通过对迁建项目所在地环境现状调查，掌握评价区域环境质量现状及自然、社会、经济状况；通过对生产工艺和污染源分析，了解项目污染物排放特征；根据环境特征和工程污染物排放特征，预测项目建成投产后对周围环境影响程度和范围以及环境质量可能发生的变化状况。根据清洁生产、达标排放等标准和要求论述工艺技术和设备的先进性、环境风险防范措施的可靠性和合理性，提出进一步防治和减轻污染的对策和建议。从环境保护角度对该项目选址及建设的可行性做出结论，为迁建项目的环境管理提供科学依据。

1.2 编制依据

1.2.1 环境保护法律法规及有关政策

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订）

（2）《中华人民共和国水污染防治法》（2008年2月28日修订）

（3）《中华人民共和国节约能源法》（2007年10月28日修订）

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2015年8月29日修订）

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年4月24日修订）

（6）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日）

（7）中华人民共和国主席令第54号《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日实施）

（8）国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》

（9）国务院令第591号《危险化学品安全管理条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议通过）

（10）国务院令第645号《国务院关于修改部分行政法规的决定》

（11）《国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》（国发[2011]26号）

（12）《节能减排“十二五”规划》（国发〔2012〕40号）

（13）《重庆市长江三峡水库库区及流域水污染防治条例》（2011年7月29日重庆市第三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过)

（14）环境保护部令第33号《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年6月1日起实施）

（15）国家环境保护部、国家发展和改革委员会及公安部联合发布的《国家危险废物名录》（2016年8月1日实施）

（16）国家环保总局令第58号《危险废物转移联单管理办法》（1999年10月1日起实施）

（17）环保部2013年第36号关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599- 2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告

（18）《国务院办公厅转发环境保护部等部门关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量指导意见的通知》（国办发〔2010〕33号）

（19）渝府发〔2013〕86号《重庆市人民政府关于贯彻落实大气污染防治行动计划的实施意见》

（20）渝府发〔2015〕69号《重庆市人民政府关于印发贯彻落实国务院水污染防治行动计划实施方案的通知》

（21）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》环发[2012]77号

（22） 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；

（23）《关于督促化工企业切实做好几项安全环保重点工作的紧急通知》（安监总危化[2006]10号）

（24）《关于检查化工石化等新建项目环境风险的通知》（环办[2006]4号）

（25）《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（监管协调字[2004]56号）

（26）2013年3月18日重庆市人民政府令第270号公布《重庆市环境噪声污染防治办法》

（27）《重庆市环境保护条例》（2010年7月23日重庆市第三届人民代表大会常务委员会第十八次会议修正）

（28）《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》渝环发[2012] 4号

（29）《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市工业项目环境准入规定（修订）的通知》（渝办发[2012]142号）

（30）《重庆市环境空气质量功能区划分规定》（渝府发〔2016〕19号）

（31）《重庆市环境保护局关于印发重庆市排污口规范化清理整治实施方案的通知》（渝环发〔2012〕26号）

（32）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30号）

（33）《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市进一步推进排污权（污水、废气、垃圾）有偿使用和交易工作实施方案的通知》渝府办发〔2014〕178号

（34）《重庆市环境保护局关于印发重庆市工业企业排污权有偿使用和交易工作实施细则（试行）的通知》渝环发〔2015〕45号

（35）《重庆市人民政府关于进一步深化投资体制改革的意见》渝府发（2014）24号

（36）《重庆市人民政府办公厅关于加快提升工业园区发展水平的意见》渝府发（2014）25号

（37）《重庆市人民政府办公厅关于实施差异化环境保护政策推动五大功能区建设的意见》渝府发（2014）80号

（38）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）；

（39）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）；

（40）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）；

1.2.2 环境评价规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ 2.1~2016）

（2）《环境影响评价技术导则  地面水环境》（HJ/T2.3-93）

（3）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ 2.2-2008）

（4）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ 2.4-2009）

（5）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016）

（6）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）

（7）《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发2006[28]号）

1.2.3建设项目有关资料

（1）环境影响评价委托合同。

（2）建设单位提供的有关工程技术资料。

1.3 总体构思

（1）迁建项目厂址位于重庆长寿经济技术开发区（国家级）原化医集团MDI项目闲置地块，评价工作将结合长寿经济技术开发区区域规划、环境功能区划分及国家相关规定、国家有关的产业政策，分析迁建项目建设和产业政策、规划的符合性的合理性。

（2）因本次搬迁项目仅涉及长化集团氨苯磺胺装置，故本评价针对搬迁前情况只介绍长化集团氨苯磺胺装置的生产情况，其余装置将不做介绍。另外，本评价的“三本账”核算仅针对搬迁前后氨苯磺胺装置的排污进行对比。

（3）分析迁建项目生产过程中的废气、废水、固废和噪声的来源和产生、排放情况，并结合项目外部环境的敏感性，进一步论证迁建项目的产品方案和生产工艺先进性；以“清洁生产、污染物排放达标和污染物控制”为纲，分析工程全过程的污染控制水平，来论证拟采取的环保治理措施的可行性、实用性和经济性。

（4）调查和分析项目污染源类别及源强，确定项目污染物排放总量；收集和监测项目影响区域的环境质量状况，对项目影响区域的环境质量现状进行评价。根据项目影响区域环境质量控制目标、环境管理要求及识别的潜在污染因素，提出减缓不利影响的污染防治措施和投资估算。

（5）风险评价是本评价工作的重要内容之一，评价将分析和预测建设项目潜在的危险及有害因素，对迁建项目运营期可能发生的突发性事件或事件所引起的有毒有害、易燃易爆等物质泄漏所造成的对人身安全或环境和损害进行分析，提出防范、应急和减缓措施。

（6）迁建项目氯磺酸装置所使用的HCl从园区企业购入，具体供应企业待定；迁建项目厂界以外的HCl管道环评不包含在本评价内。

1.4 评价原则

评价中坚持“针对性、政策性、客观性、科学性、公正性”的原则，贯彻执行“清洁生产、达标排放、总量控制”等环保政策法规，坚持评价为工程建设服务的指导思想，注重环评的科学性、实用性，为企业提出科学合理的建议。因此，遵循以下评价原则：

（1）符合国家产业政策、环保政策和国家法律、法规的要求；

（2）项目选址和建设符合城市和区域发展总体规划；

（3）贯彻清洁生产、循环经济的原则；

（4）外排的污染物必须达标排放，并实行污染物排放总量控制；

（5）项目实施后应满足区域环境功能区划的要求。

1.5 环境影响识别与评价因子

本评价从环境对迁建项目的影响和迁建项目对环境的影响两方面进行识别筛选。

1.5.1 区域环境对迁建项目的影响

迁建项目所在地环境质量现状良好，具有一定的环境容量，有利于项目建设。

1.5.2 迁建项目对环境的影响

根据工程分析，列出其主要排污环节及污染因子。见表1-1。

表1-1                主要污染环节及污染因子分析

| 时段 | 污染源 | 废水 | 废气 | 固体废物 | 噪声 | 生态影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 施工人员 | COD、SS | 生活废气 | 生活垃圾 | ／ | ／ |
|  | 施工机械 | 石油类、SS | 燃油废气、TSP | ／ | 中、高频噪声 | ／ |
|  | 其他 | ／ | TSP | ／ | 中频噪声 | 水土流失 |
| 运 营 期 | 生产区 | pH、COD、SS、Cl-、SO42-、氨氮、苯胺类等 | HCl、SO2、NH3、 苯胺类、硫酸雾等 | 废活性炭、液硫焚烧残渣等 | 设备噪音 | ／ |
|  | 贮存区 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ |
|  | 生活区 | COD、SS、NH3-N | 食堂油烟 | 生活垃圾 | ／ | ／ |

1.5.3 环境影响要素的初步识别

根据地区环境对本项目的制约因素分析以及工程对环境的影响分析，利用矩阵法进行本项目的环境影响要素识别，见表1-2。

表1-2                   建设项目环境影响要素识别

| 工程活动 环境 资源 | 施工期 | 营运期 |
| --- | --- | --- |
|  | 施工 噪声 | 施工 扬尘 | 施工 废水 | 施工 固废 | 废气 | 废水 | 噪声 | 固废 | 运输 |
| 自然 环境 | 环境 空气 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● |
|  | 水环境 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | △ |
|  | 声环境 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
|  | 土壤 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 生态 环境 | 植被 | ○ | △ | △ | △ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | 水生 动物 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | 陆栖 动物 | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
| 社会 环境 | 社会 经济 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
|  | 劳动 就业 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| 生活 质量 | 自然 景观 | ○ | ● | △ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● |
|  | 公众 健康 | ● | ● | ○ | △ | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| 备注 | ●有影响，○没有影响，△可能有影响 |

从排污特征来看，迁建项目的主要环境问题是废气、废水及噪声，本评价主要考虑的环境要素为：环境空气影响、地表水环境影响、地下水环境影响和声环境影响。

1.5.4 评价因子的确定

（1）现状评价因子

根据工程分析，确定现状评价因子如下：

环境空气：SO2、NO2、PM10、HCl、苯胺类、NH3。

地表水：pH、COD、BOD5、NH3-N、石油类、苯胺。

地下水：pH、硫酸盐、氯化物、氨氮、总硬度、溶解性总固体、高锰酸钾指数、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价铬）、铅、氟、镉、铁、锰、苯胺类。

声环境：环境噪声（等效A声级）。

（2）环境影响评价因子

环境空气： HCl、SO2、NH3、苯胺类、硫酸雾、臭气。

地表水：pH、COD、SS、NH3-N、Cl- 、SO42-、苯胺类。

地下水：COD、氨氮、Cl- 、SO42-。

声环境：等效A声级[dB（A）]。

固体废物：一般工业固废、危险废物及生活垃圾。

（3）风险评价因子

环境空气： HCl、NH3。

1.6 评价等级

1.6.1 环境空气

迁建项目大气污染物主要为苯胺类、硫酸雾、NH3、HCl、SO2。根据迁建项目特征和工程分析，计算主要污染物最大地面浓度占标率Pi，Pi的定义为：

式中：Pi----第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci----采用估算模式计算的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

Coi----第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

其最大落地浓度及占标率见表1-3。

表1-3                     环境空气评价工作等级

| 序号 | 污染物 | 排放量（kg/h） | 空气质量标准（mg/m3） | Pmax（%） | D10%（m） | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HCl | 0.23 | 0.2 | 2.41 | 0 | 三级 |
| 2 | SO2 | 0.66 | 0.5 | 2.76 | 0 | 三级 |
| 3 | NH3（无组织） | 0.017 | 0.2 | 1.75 | 0 | 三级 |
| 4 | 苯胺类 | 0.144 | 0.1 | 4.64 | 0 | 三级 |
| 5 | 硫酸雾 | 0.072 | 0.3 | 0.5 | 0 | 三级 |

根据表1-3，各污染物的最大占标率均小于10%。按照《环境影响评价技术导则  大气环境》HJ2.2-2008关于评价工作等级的划分原则，确定本项目环境空气影响评价工作等级为三级。

1.6.2 地表水环境

根据工程分析，迁建项目营运期间废水量约319.56t/d。各废水经污水处理站处理达园区污水处理厂接管要求，排入园区污水管网系统，最后进入园区污水处理厂，进一步处理达《化工园区主要水污染物排放标准》（DB50/457-2012）后排入长江。

迁建项目废水的最终受纳水体为长江，长江属大型河流，评价段水体功能区划属Ⅲ类水域。根据《环境影响评价技术导则》HJ/T2.3-93关于评价工作等级的划分原则，地表水环境影响评价工作等级为三级。

1.6.3 声环境

根据《环境影响评价技术导则》HJ2.4-2009关于评价工作等级的划分原则，结合迁建项目噪声设备情况以及环境敏感区的分布等综合考虑，声环境影响评价工作等级拟定为三级。

1.6.4 地下水环境

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），迁建项目属于Ⅰ类建设项目。

根据《重庆市（长寿）化工园区北区详细规划用地地质灾害调查评价报告》（重庆一三六地质队 2003年11月），区内出露基岩地层为侏罗系中统上沙溪庙组，该组岩性为中厚层~厚层状粉砂质泥岩，间夹透镜状长石砂岩，渗透系数为1.0×10-9~1.4×10-6cm/s（参考《地下水文学原理》余钟波、黄勇著）；该区水文地质条件简单，富水性差，地下水贫乏；沙溪庙组地层中泥岩类为隔水层，砂岩类呈似层状和透镜状，含水性差。故迁建项目所在地的包气带防污性能属中级；含水层不易污染；区域内无地下水集中式饮用水源和其他地下水保护区，地下水环境不敏感。

综上，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2011），确定迁建项目地下水评价等级为二级。

1.6.5 风险评价

迁建项目原辅材料中涉及的危险化学品主要有退热冰、HCl、氨、硫酸、盐酸、氯磺酸、氢氧化钠、发烟硫酸及磺胺等。退热冰和氨存储量超过《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中规定的临界量，构成重大危险源，且氨为易燃易爆物质，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）之规定，本项目环境风险评价等级确定为一级，评价范围为以氨储罐为中心不低于5km的范围。本评价将按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）要求，对最大可信事故（氨泄漏）进行定量预测，说明影响范围和程度，提出防范、缓解和应急处置措施。具体划分依据见表1-4。

表1-4                    风险评价级别划分依据

|  | 剧毒危险性物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易爆危险性物质 | 爆炸危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

1.7 评价范围

根据评价等级，结合项目所在区域环境特征，确定本次评价范围，见表1-4及附图2。

表1-4                            评价范围表

| 序号 | 类别 | 评价等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地表水 | 三级 | 园区污水处理厂入长江排污口上游500m，下游5km范围。 |
| 2 | 大气 | 三级 | 评价范围的边长不应小于5km。 |
| 3 | 噪声 | 三级 | 以厂界为限，兼顾周围150m范围。 |
| 4 | 地下水 | 二级 | 评价范围以厂区为中心，周围62.476km2的范围。 |
| 5 | 风险评价 | 一级 | 大气以氨储罐为中心，直径5km范围。 |

1.8 评价标准

1.8.1 环境质量标准

（1）环境空气：环境空气质量现状SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；硫酸、NH3参照《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中的浓度值执行；HCl参照国外标准执行，查阅到的国外标准情况见表1-5，执行情况见表1-6。

表1-5                   国外标准查阅情况               单位：mg/m3

| 国家 | 波兰保护区 | 罗马尼亚 | 匈牙利 | 匈牙利 保护区 | 以色列 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HCl标准值 | 0.2 | 0.3 | 1.4 | 0.2 | 1.4 |

表1-6                     环境空气质量标准

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值（mg/m³） | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 0.06 | 根据《重庆市人民政府关于印发重庆市环境空气质量功能区划分规定的通知》（渝府发[2016]19号），项目所在区域环境空气属于二类，执行GB3095-2012《环境空气质量标准》的二级标准。 |
|  | 24小时平均 | 0.15 |  |
|  | 1小时平均 | 0.50 |  |
| PM10 | 年平均 | 0.07 |  |
|  | 24小时平均 | 0.15 |  |
| NO2 | 年平均 | 0.04 |  |
|  | 24小时平均 | 0.08 |  |
|  | 1小时平均 | 0.20 |  |
| NH3 | 一次值 | 0.2 | 参照执行TJ36-79《工业企业设计卫生标准》中的浓度值 |
| 硫酸 | 一次值 | 0.3 |  |
| HCl | 一次值 | 0.2 | 参照国外标准值，见表1-5。 |

（2）地表水环境：项目所在区域长江的地表水质量标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准。评价段没有集中式生活地表水取水口。具体见表1-7。

表1-7                     地表水环境质量标准

| 污染物名称 | Ⅲ类水域标准值（mg/L） | 依据 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6~9 | 根据《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》渝环发[2012]4号，长江属Ⅲ类水域；长江地表水环境质量标准执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》的Ⅲ类水域标准。 |
| COD ≤ | 20 |  |
| BOD5 ≤ | 4 |  |
| 石油类 ≤ | 0.05 |  |
| NH3-N ≤ | 1.0 |  |
| 苯胺 ≤ | 0.1 |  |

（3）地下水环境：项目所在区域地下水质量标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。苯胺执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表3，详见表1-8。

表1-8                  地下水质量Ⅲ类标准

| 序号 | 项目 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5~8.5 |
| 2 | 硫酸盐（mg/L） | ≤250 |
| 3 | 氯化物（mg/L） | ≤250 |
| 4 | 氨氮（mg/L） | ≤0.2 |
| 5 | 总硬度（以CaCO3，计）（mg/L） | ≤450 |
| 6 | 溶解性总固体（mg/L） | ≤1000 |
| 7 | 高锰酸盐指数（mg/L） | ≤3.0 |
| 8 | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | ≤20 |
| 9 | 亚硝酸盐（以N计）（mg/L） | ≤0.02 |
| 10 | 挥发性酚类（以苯酚计）（mg/L） | ≤0.002 |
| 11 | 氰化物（mg/L） | ≤0.05 |
| 12 | 砷（As）（mg/L） | ≤0.05 |
| 13 | 汞（Hg）（mg/L） | ≤0.001 |
| 14 | 铬（六价铬）（mg/L） | ≤0.05 |
| 15 | 铅（Pb）（mg/L） | ≤0.05 |
| 16 | 氟化物（F）（mg/L） | ≤1.0 |
| 17 | 镉（Cd）（mg/L） | ≤0.01 |
| 18 | 铁（Fe）（mg/L） | ≤0.3 |
| 19 | 锰（Cd）（mg/L） | ≤0.1 |
| 20 | 苯胺（mg/L） | ≤0.1 |

（4）声学环境：根据《重庆市环境保护局关于印发重庆市开发园区环境噪声标准适用区域划分规定的通知》（渝环发[2005]45号），迁建项目执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，即昼间：65分贝、夜间55分贝。

1.8.2 排放标准

（1）废气：迁建项目废气污染物苯胺类、硫酸雾、HCl、SO2、执行《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）中的其它区域标准限值；臭气、NH3执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；详见表1-9。现有项目废气苯胺类、硫酸雾、HCl、SO2执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表1排放限值；NH3执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；详见表1-10。

表1-9                迁建项目大气污染物排放标准

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m³） | 排气筒高度 （m） | 最高允许排放速率（kg/h） | 无组织排放监控浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 监控点 | 浓度（mg/m³） |
| HCl | 100 | 30 | 1.4 | 周界外浓度最高点 | 0.2 |
| SO2 | 400 | 30 | 15 | 周界外浓度最高点 | 0.4 |
| 苯胺类 | 20 | 15 | 0.52 | 周界外浓度最高点 | 0.4 |
| 氨 | ／ | 15 | 4.9 | 周界外浓度最高点 | 1.5 |
| 硫酸雾 | 45 | 30 | 8.8 | 周界外浓度最高点 | 1.2 |
| 臭气 | ／ | 15 | 2000（无量纲） | 20（无量纲） |

表1-10                现有项目大气污染物排放标准

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m³） | 排气筒高度 （m） | 最高允许排放速率（kg/h） | 无组织排放监控浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 监控点 | 浓度（mg/m³） |
| HCl | 150 | 30 | 2.6 | 周界外浓度最高点 | 0.25 |
| SO2 | 700 | 30 | 26 | 周界外浓度最高点 | 0.5 |
| 苯胺类 | 25 | 15 | 0.61 | 周界外浓度最高点 | 0.5 |
| 氨 | ／ | 15 | 4.9 | 周界外浓度最高点 | 1.5 |
| 硫酸雾 | 70 | 30 | 16 | 周界外浓度最高点 | 1.5 |

（2）废水：迁建项目营运期间废水量约319.56t/d。各废水经污水处理站处理达园区污水处理厂接管要求，排入园区污水管网系统，最后进入园区污水处理厂，进一步处理达《化工园区主要水污染物排放标准》（DB50/457-2012）后排入长江。园区污水处理厂排放水质执行DB50/457-2012《化工园区主要水污染物排放标准》中的表1标准，COD、SS按照现有标准执行60mg/L、70 mg/L。各污染物排放标准执行情况见表1-11。

现有项目执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表1、表2一级标准，详见表1-12。

表1-11              迁建项目生产废水排放标准               单位：mg/L

| 污染物名称 | 园区污水处理厂接管水质要求 | 园区污水处理厂出水水质标准限值 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6~9 | 6~9 |
| COD | ≤500 | ≤60 |
| SS | ≤400 | ≤70 |
| Cl- | ≤3000 | / |
| SO42- | ≤600 | / |
| NH3-N | ≤45 | ≤10 |
| 苯胺类 | ≤1.0 | ≤1.0 |

表1-12              现有氨苯磺胺生产废水排放标准             单位：mg/L

| 污染物名称 | 排放浓度 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6~9 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表1、表2一级标准 |
| COD | 100mg/L |  |
| SS | 70mg/L |  |
| Cl- | ／ |  |
| SO42- | ／ |  |
| NH3-N | 15mg/L |  |
| 苯胺类 | 1.0 |  |

（3）噪声：运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准、施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见表1-13、表1-14。

表1-13                     噪声排放标准                   Leq[dB（A）]

| 适用区域 | 昼间 | 夜间 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3类标准 | 65 | 55 | GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》 |

表1-14                建筑施工场界环境噪声排放限值         Leq[dB（A）]

| 昼间 | 夜间 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 70 | 55 | GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》 |

1.9 评价工作重点

根据工程产生污染的特点，区域环境现状及相关环保政策、标准，确定本次环评工作重点为：工程分析，风险评价，环境保护措施及其技术经济论证，营运期环境影响预测与评价，产业政策的符合性与项目选址合理性分析。

1.10 评价时段

迁建项目的建设期和营运期，重点评价营运期。

1.11 保护目标及环境敏感点

1.11.1 环境保护目标

迁建项目环境保护总体目标为项目实施后区域环境质量满足环境功能区要求，具体目标如下：

环境空气：以评价区域内的环境敏感点为主要保护目标，不因本工程的建设而造成环境空气质量等级的降低，排放的大气污染物不改变评价区域大气二类区功能。

地表水：迁建项目营运期间废水经污水处理站处理达园区污水处理厂接管要求，排入园区污水管网系统，最后进入园区污水处理厂，进一步处理达《化工园区主要水污染物排放标准》（DB50/457-2012）后排入长江。不会改变长江Ⅲ类水域功能。

固废：迁建项目产生的固废为硫磺焚烧残渣、废活性炭、废催化剂、磺胺母液沉淀物、铁碳渣、污泥及生活垃圾。经分类处置后，不对周围环境和人群健康产生危害。

噪声：厂界噪声达标，不扰民。

1.11.2 环境敏感点

迁建项目位于重庆长寿经济技术开发区，其周围为园区的工业用地。评价范围内无名胜古迹、重要的文物保护单位等环境敏感点。区域内主要环境空气敏感点统计见表1-15；区域内主要环境空气敏感点见附图3。区域内主要环境地表水敏感点统计见表1-16。

另外，迁建项目正常排放的废水最终受纳水体为长江，而长江重庆段为四大家鱼保护区，园区污水处理厂排口位于四大家鱼保护区的试验区，故将长江列为水环境敏感点。

表1-15                 主要环境空气敏感点

| 序号 | 环境敏感点 | 与迁建项目厂界最近距离（m） | 方位 | 规模 | 环境影响 要素 | 保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沙塘村 | 1850 | S | 约15户，45人 | 环境空气、风险 | 不改变现有区域功能 |
| 2 | 晏家中学 | 2050 | SE | 共有师生1525人 |  |  |
| 3 | 晏家街道 | 2000 | SE | 居民10000人 |  |  |
| 4 | 沙溪村 | 3000 | SW | 约50户，150人 |  |  |
| 5 | 王家湾 | 2200 | SE | 约25户，100人 |  |  |
| 6 | 园区管委会 | 1800 | ESE | 约200人 |  |  |
| 7 | 园区实验小学 | 2100 | S | 约2600人 |  |  |
| 8 | 长江 | 7500 | SE |  | 地表水 |  |

表1-16                主要环境地表水敏感点

| 序号 | 水环境敏感点 | 直线距离（m） | 方位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长化公司取水口 | 约4900 | 园区污水处理厂排污口入长江下游同侧 | 该取水口仅作为生产用水取水 |
| 2 | 三灵公司取水口 | 约2800 |  |  |
| 3 | 川维厂取水口 | 约2500 | 园区污水处理厂排污口入长江上游同侧 | 目前功能仍为生产和生活，计划取消生活用水功能。 |
| 4 | 晏家河 | 约700 | S | Ⅳ类水域 |

1.12产业政策符合性和项目选址合理性分析

1.12.1 产业政策符合性分析

（1）与国家产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，迁建项目不属鼓励类、不属限制类及淘汰类，故属于允许类。

该项目已在重庆市长寿区发展和改革委员会进行备案，备案文号：2016-500115-26-03-012089。

（2）与渝府发（2014）24号文符合性分析

根据渝府发（2014）24号《重庆市人民政府关于进一步深化投资体制改革的意见》，为充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，按照“非禁即入”的原则，结合重庆实际，制定全市范围内的禁投清单和五大功能区的禁投清单。

《重庆市产业投资禁投清单（2014年版）》于2014年5月26日由重庆市人名政府办公厅印发。迁建项目与其符合性分析情况见表1-17。

表1-17            重庆市产业投资禁投清单符合性分析表

| 序号 | 禁投项目内容 | 本项目条件符合性 | 是否属 禁投项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 全市范围内禁止投资建设项目 |  |
| 1 | 禁止投资国家产业结构调整指导目录淘汰类项目。淘汰类项目不得新建和改造升级，已有项目必须限期关停。 | 本项目属于允许类。 | 否 |
| 2 | 禁止新建国家产业结构调整指导目录限制类项目（不包括现有企业升级改造或等量置换）。 | 本项目属于允许类。 | 否 |
| 3 | 在长江鱼嘴以上江段及其一级支流汇入口上游20公里、嘉陵江及其一级支流汇入口上游20公里、集中式饮用水源取水口上游20公里范围内的沿岸地区（沿岸地区指江河50年一遇洪水位向陆域一侧1公里范围内，下同），禁止新建、扩建排放重金属（指铬、镉、汞、砷、铅五类重金属，下同）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。 | 项目所在地不在长江、嘉陵江主城江段及其上游。 | 否 |
| 4 | 都市功能核心区和都市功能拓展区及其主导上风向20公里范围内禁止新建、扩建大气污染严重的火电、冶炼、水泥项目及10蒸吨/小时以上燃煤锅炉。 | 迁建项目不在长寿区上风向，不属于火电、冶炼、水泥类项目。 | 否 |
| 5 | 全市范围内禁止开发区域：自然保护区的核心区和缓冲区，饮用水源保护区、风景名胜区、湿地公园、重要水源地、水源涵养地等需特殊保护区域的核心区。禁止在水源涵养地、自然风景保护区等核心区域进行旅游开发。 | 项目不在禁止开发区域。 | 否 |
| 6 | 禁止在四山保护区域新建工业，已有工业企业有序关停或异地置换。 | 项目不在四山保护区域。 | 否 |
| 7 | 禁止新建资源环境绩效水平超过《重庆市工业项目环境准入规定》（渝办发〔2012〕142号）限值以及不符合生态建设和环境保护规划区域布局规定的工业项目，禁止新建不符合《重庆市人民政府关于化解产能过剩矛盾的实施意见》（渝府发〔2014〕3号）要求的环保、能耗、工艺与装备标准的钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃和船舶制造等项目。 | 迁建项目资源环境绩效水平低于《重庆市工业项目环境准入规定》（渝办发〔2012〕142号）中规定的限值；非渝府发〔2014〕3号禁止的项目。 | 否 |
| 8 | 在环境容量超载的区域（流域）禁止新建、扩建增加污染物排放的项目。 | 项目所在区域有环境容量。 | 否 |
| 9 | 禁止新建烟花爆竹等存在重大环境安全隐患的民爆类工业项目。 | 项目非民爆类工业项目。 | 否 |
| 10 | 对属于国家产业结构调整指导目录限制类但已经存在的企业，在以下区域（长江、嘉陵江都市功能核心区和都市功能拓展区江段及其上游沿江河地区……城市发展新区、渝东北生态涵养发展区、渝东南生态保护发展区各区县城区及其主导上风向5公里范围内……）禁止扩能改造，并促进现有企业加快搬迁。 | 本项目不属于限制类。 | 否 |
| 二 | 五大功能区产业禁投清单 | 否 |
| 1 | 城市发展新区：西部片区严格限制建设高耗水的工业项目；合川区、江津区、长寿区、璧山县等地区严格限制新建可能对主城区大气产生影响的燃用煤、重油等高污染燃料的工业项目。禁止新建产出强度低于80亿元/平方公里的工业项目。 | 本项目位于长寿区，不使用煤、重油等高污染燃料。 | 否 |

（3）与渝府发（2014）25号文符合性分析

根据《重庆市人民政府关于加快提升工业园区发展水平的意见》（渝府发〔2014〕25号），迁建项目所在的长寿经济技术开发区属于城市发展新区，在优化产业布局方面城市发展新区要加快发展电子、汽车、装备、化工、材料和消费品等六大主导产业。迁建项目属于化工，符合渝府发（2014）25号要求。

（4）与渝府发（2014）80号文符合性分析

根据渝府发（2014）80号《重庆市人民政府办公厅关于实施差异化环境保护政策推动五大功能区建设的意见》，迁建项目为化工项目，位于长寿经济技术开发区（属于城市发展新区），符合重庆市产业规划要求，清洁生产达到了国内先进水平；废水排放标准执行重庆市化工园区主要水污染物标准。故迁建项目符合渝府发（2014）80号文相关要求。

1.12.2 规划的符合性分析

根据《重庆市城乡总体规划（2007—2020）》（2011年修订），城市发展新区包括长寿区等12区县及万盛、双桥经开区。主要任务之一是把发展工业经济作为首要任务，大力发展支柱型、战略性产业，培育产业链条完善、规模效应明显、核心竞争力突出、支撑作用强大的若干百亿级乃至千亿级特色产业集群。加快布局石油天然气化工、装备制造、机器人、新型材料、生物医药、新能源、城市矿产、节能环保等重大产业项目。力争到2020年工业总产值占全市的45%。依托国家级长寿经开区、涪陵工业园区，打造重化工为主导的综合产业基地。

迁建项目位于重庆长寿经济技术开发区晏家组团，按照其产业导向及规划，晏家组团主要发展天然气化工、石油化工、新材料新能源产业。

综上，迁建项目符合长寿区城乡总体规划、符合重庆长寿经济技术开发区晏家组团发展规划。

1.12.3 环境保护准入条件分析

重庆市人民政府办公厅于2012年5月2日以渝办发(2012)142号文发布了《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市工业项目准入规定（修订）的通知》，“重庆市工业项目环境准入规定”中的环境准入条件和迁建项目符合性分析情况见表1-18。

表1-18       重庆市工业项目环境准入条件规定符合性分析

| 序号 | 环境准入条件要求 | 迁建项目指标 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业项目应符合产业政策，不得采用国家和我市淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备。不得建设生产工艺或污染防治技术不成熟的项目。 | 符合产业政策，无国家和我市淘汰的或禁止使用的工艺和设备 | 符合 |
| 2 | 本市新建和改造的工业项目清洁生产水平不得低于国家清洁生产标准的国内基本水平。其中，“一小时经济圈”和国家级开发区内的，应达到国内先进水平。 | 迁建项目采用工艺技术和装备较先进，原辅材料消耗及三废排放情况均较搬迁前有所降低。清洁生产水平属较先进。 | 符合 |
| 3 | 工业项目选址应符合产业发展规划、城乡总体规划、土地利用规划等相关规划。新建有污染物排放的工业项目应进入工业园区或工业集中区。 | 迁建项目选址于长寿经济技术开发区，符合其产业发展规划；同时符合长寿区城乡总体规划。 | 符合 |
| 4 | 在长江、嘉陵江主城区江段及其上游沿江河地区严格限制建设可能对饮用水源带来安全隐患的化工、造纸、印染及排放有毒有害物质和重金属的工业项目。在长江鱼嘴以上江段及其一级支流汇入口上游5公里、嘉陵江及其一级支流汇入口上游5公里、集中式饮用水源地取水口上游5公里的沿岸地区，禁止新建、扩建排放重金属、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。 | 项目所在地不在长江、嘉陵江主城江段及其上游。 | 符合 |
| 5 | 在主城区禁止新建、改建、扩建以煤、重油为燃料的工业项目；在合川区、江津区、长寿区、璧山县等地区严格限制新建、扩建可能对主城区大气产生影响的燃用煤、重油等高污染燃料的工业项目。在主城区及其主导风上风向10公里范围内禁止新建、扩建大气污染严重的火电、冶炼、水泥项目及10蒸吨/小时以上燃煤锅炉。在区县（自治县）中心城区及其主导风上风向5公里范围内，严格限制新建、扩建大气污染严重的火电、冶炼、水泥项目及10蒸吨/小时以上燃煤锅炉。 | 迁建项目不使用燃用煤、重油等原料。迁建项目不在长寿区上风向，不属于火电、冶炼、水泥类项目。 | 符合 |
| 6 | 工业项目选址区域应有相应的环境容量，新增主要污染物排放量的工业项目必须取得排污指标，不得影响污染物总量减排计划的完成。未按要求完成污染物总量削减任务的企业、流域和区域，不得建设新增相应污染物排放量的工业项目。 | 现状监测表明，迁建项目所在区域环境现状质量有一定的环境容量。迁建项目新增排污权通过交易获得。 | 符合 |
| 7 | 新建、改建、扩建工业项目所在地大气、水环境主要污染物现状浓度占标准值90%―100%的，项目所在地应按该项目新增污染物排放量的1.5倍削减现有污染物排放量。 | 现状监测表明，迁建项目所在区域大气、水环境主要污染物的现状占标率均低于90%。 | 符合 |
| 8 | 新增重金属排放量的工业项目应落实污染物排放指标来源，确保国家重金属重点防控区域重金属排放总量按计划削减，其余区域的重金属排放总量不增加。优先保障市级重点项目的重金属污染物排放指标。 | 迁建项目不排放重金属。 | 符合 |
| 9 | 禁止建设存在重大环境安全隐患的工业项目。 | 迁建项目潜存一定的环境风险，通过采取相应的风险防范措施后，环境风险可控。 | 符合 |
| 10 | 工业项目排放污染物必须达到国家和地方规定的污染物排放标准，资源环境绩效水平应达到本规定要求。 | 迁建项目污染物可达标排放 | 符合 |

由表1-18可知，迁建项目符合重庆市工业项目环境准入规定要求。

1.12.4 项目选址合理性分析小结

迁建项目符合国家产业政策；符合《重庆市人民政府关于进一步深化投资体制改革的意见》（渝府发〔2014〕24号）；符合《重庆市人民办公厅关于实施差异化环境保护政策推动五大功能区建设的意见》（渝府办发〔2014〕80号）；符合《重庆市工业项目环境准入规定》（渝办发[2012]142号）。符合当地城乡总体规划及长寿经济技术开发区产业发展规划要求。

2 企业现状概况

重庆化医长寿化工集团有限公司目前有氯碱系列产品、氯丁橡胶（含氯丁胶乳）系列产品、氨苯磺胺系列产品、氯酸盐和高氯酸盐系列产品四大类，鉴于本次搬迁项目仅涉及重庆化医长寿化工集团有限公司氨苯磺胺装置生产线，故本评价将着重介绍氨苯磺胺装置生产线的情况，其余生产线粗略带过。氨苯磺胺装置年生产能力约4500t，因设备陈旧而引起的环保问题，目前该装置处于停产状态。

2.1 生产规模

重庆化医长寿化工集团有限公司现有装置生产情况见表2-1。氨苯磺胺装置年产磺胺4500t，劳动定员约160人，采用四班三运转，每班8小时，年生产300天，年生产7200h。

表2-1                   现有装置生产规模

| 序号 | 产品名称 | 生产规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | t/a | t/d | kg/h |  |
| 1 | 氯丁橡胶 | 30000 | 100 | 4.17 | 不在本期工程内 |
| 2 | 对甲基苯酚 | 1000 | 3.33 | 0.139 | 不在本期工程内 |
| 3 | 医药中间体 | 20 | 0.067 | 0.003 | 不在本期工程内 |
| 4 | 氯碱 | 40000 | 133.3 | 5.56 | 不在本期工程内 |
| 5 | 氨苯磺胺 | 4500 | 15 | 625 | 本次搬迁产品 |

2.2 现有磺胺装置工艺流程

现有磺胺生产工艺，是乙酰苯胺（退热冰）为原料经过氯磺化、氨化、水解，脱水干燥得磺胺产品。

首先，硫磺与干燥空气分别经两个喷枪喷入焚硫炉，燃烧生成SO2。高温SO2气体进入SO3转化器，经反应后生成SO3，SO3气体再经过发烟硫酸吸收提纯，与氯化氢气体经过喷射器混合，合成氯磺酸。生产氯磺酸过程中，有过量的SO2、HCl，HCl先经水洗处理后，与SO2气体一并通过碱洗塔处理，处理达标后排入大气。HCl经过水洗，洗液送盐酸回收装置。

其次，将氯磺酸和退热冰（乙酰苯胺）加入磺化反应釜，生成对-乙酰氨基苯磺酰氯（P-ASC）的磺化液，磺化液经一分加水分解过剩的氯磺酸后，经二分再加水分离并稀释其中的硫酸，使P-ASC结晶析出，经氨化、酸化水解后生产磺胺母液，母液经过离心分离，分离后，送干燥包装即为成品磺胺。

在此过程中，二分废水较少部分经三效蒸发回收硫酸，大部分排放至酸碱中和池，加入氢氧化钙中和后，产生固废，主要成分为硫酸钙，过滤出固废，送渣场，滤液送污水处理站生化处理达标后排入长江。

氨化、水解工序过量的氨水+-送氨回收工序，同时，加入硫酸，生成副产品硫酸铵。

磺胺母液经树脂吸附后，回收磺胺后，采用甲醛氧化预处理，预处理后送污水处理站生化处理，预处理产生树酯状固废。

现有项目生产工艺与产排污点，见图2-1。

图2-1 现有项目生产工艺与产排污点示意图

2.3 主要原辅材料年用量及供应

现有磺胺装置主要原辅材料及动力消耗见表2-2。

表2-2             现有磺胺装置原辅材料及动力消耗一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单耗 | 年耗 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅材料消耗 |
| 1 | 硫磺 | 工业硫磺（99%） | 1.67t/t | 7525t/a |  |
| 2 | 氯化氢 | ≥95% | 1.71 t/t | 7690 t/a |  |
| 3 | 退热冰 | 乙酰苯胺≥98.8% | 1.08 t/t | 4860 t/a |  |
| 4 | 液氨 |  | 0.469 t/t | 2110 t/a |  |
| 5 | 片碱 | ／ | 1.06 t/t | 5300 t/a |  |
| 6 | 氢氧化钙 |  | 5.6 t/t | 25200 t/a |  |
| 7 | 甲醛 | 30% | 90kg/t | 405t/a |  |
| 动力消耗 |
| 10 | 水 |  | 36.5 t/t | 164000 t/a |  |
| 11 | 电 | 380V/220V | 2200kwh/t | 10000000 wh/a |  |
| 12 | 蒸汽 | 0.6MPa | 9.6 t/t | 43200 t/a |  |
| 13 | 压缩空气 | ／ | 300 Nm3/t | 1350000Nm3/a |  |
| 14 | 循环水 | 32℃，Δt=8℃ | 333.3 t/t | 1500000 t/a |  |

2.4 主要设备

现有磺胺装置主要设备一览表见表2-4。

表2-4               现有磺胺装置主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 （台/套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焚硫炉 | Φ3600×10400×14 | 1 |  |
| 2 | 空气干燥塔 | φ2000×14400 | 1 |  |
| 3 | 罗茨鼓风机 |  | 2 |  |
| 4 | 矿物油废热锅炉 | 额定蒸气压力为：1.0MPa | 1 |  |
| 5 | 转化塔 | Φ3400×16500 | 1 |  |
| 6 | 地下酸槽 | 1800×1800×1800 | 2 |  |
| 7 | 酸收集槽 | Φ1800×2000 | 2 |  |
| 8 | 地下酸泵 |  | 2 |  |
| 9 | 液碱储槽 |  | 1 |  |
| 10 | 尾气洗涤塔 |  | 1 |  |
| 11 | 混合气过热器 |  | 1 |  |
| 12 | 氯磺酸合成塔 | Φ2400×10780×10 | 1 |  |
| 13 | 氯磺酸冷却排管 |  | 1 |  |
| 14 | 氯磺酸除雾器 |  | 1 |  |
| 15 | 酸尾气吸收塔 | Φ1200×6040 | 1 |  |
| 16 | 水洗塔 |  | 1 |  |
| 17 | 碱洗塔 |  | 1 |  |
| 18 | 磺化釜 |  | 7 |  |
| 19 | 螺旋加料器 |  | 4 |  |
| 20 | 加料漏斗 | V=1.7m3 | 6 |  |
| 21 | 氯磺酸储槽 | V=22m3立式 | 1 |  |
| 22 | 一分釜 | 搪瓷釜，V=3m3 | 8 |  |
| 23 | 一分水箱 | V=7m3 | 1 |  |
| 24 | 二分釜 | Φ1500×1500，V=2.5m3 | 1 |  |
| 25 | 二分过滤桶 | Φ2800×900，V=5.5m3 | 4 |  |
| 26 | 洗水缓冲罐 | 卧式V=3m3 | 2 |  |
| 27 | 二分板式换热器 | F=60m2 | 6 |  |
| 28 | 分离酸水调节池 | V=200m3 | 1 |  |
| 29 | 调节池酸泵 |  | 1 |  |
| 30 | 空气压缩机 |  | 2 |  |
| 31 | 真空泵 |  | 2 |  |
| 32 | 盐酸降膜吸收器 |  | 8 |  |
| 33 | 盐酸回收凉水塔 |  | 1 |  |
| 34 | 氨化釜 | V=4.7m3 | 7 |  |
| 35 | 中和釜 | V=10m3 | 3 |  |
| 36 | 结晶釜 |  | 7 |  |
| 37 | 气流干燥器 |  | 1 |  |
| 38 | 打包机 | k=3.9kW | 2 |  |
| 39 | 氨回收一段换热器 | F=50m2 | 2 |  |
| 40 | 二段汽液分离器 | V=1.2m3 | 1 |  |
| 41 | 氨回收二段冷凝器 | F=300m2 | 1 |  |
| 42 | 二段冷凝液罐 | V=2m3 | 1 |  |
| 43 | 氨冷却器 | F=30m2 | 1 |  |
| 44 | 二段氨水循环泵 |  | 2 |  |
| 45 | 二段降膜吸收器 | F=60m2 | 2 |  |
| 46 | 稀氨水罐 |  | 1 |  |
| 47 | 氨水输送泵 |  | 2 |  |
| 48 | 稀氨水贮罐 | V=8m3 | 1 |  |
| 49 | 氨水蒸馏塔 | Φ800×12000 | 1 |  |
| 50 | 氨水吸收塔 | Φ600×8000 | 1 |  |
| 51 | 冷凝器 | F=20m2 | 1 |  |
| 52 | 氨回收凉水塔 |  | 1 |  |
| 53 | 硫酸铵吸收塔 | Φ1000×4000 | 2 |  |
| 54 | 硫酸铵吸收罐 |  | 2 |  |
| 55 | 硫酸铵高位槽 | V=3m3 | 1 |  |
| 56 | 硫酸铵双效蒸发器 | Φ1000×5700，列管F=30m2 | 1 | 利旧 |
| 57 | 三效负压蒸发器 | 处理能力：原料2吨/h，蒸水量0.8吨/h | 1 | 利旧 |
| 58 | 硫酸铵真空泵 |  | 1 |  |
| 59 | 冷凝水罐 | V=2m3 | 1 |  |
| 60 | 配氨罐 | V=6m3 | 2 |  |
| 61 | 氨水循环泵 |  | 2 |  |
| 62 | 排空缓冲罐 | V=1m3 | 1 |  |

2.5 现有项目物料平衡

现有项目总物料平衡见图2-1。

图2-1 现有项目物料平衡（kg/h）

2.6 企业现有主要污染物产生、治理及排放情况

2.6.1 废气产生、治理及排放情况

（1）氯磺酸废气

在氯磺酸生产过程中，过剩的SO2和HCl气体，HCl先经过水洗后与SO2汇合，一并通过碱洗处理后达标排放。SO2产生量约为21.53kg/h，HCl产生量约84kg/h，硫酸雾产生量约1.14kg/h，碱洗塔除SO2效率约92%、去除HCl效率约95%、去除硫酸雾效率约80%，水洗塔去除HCl效率约90%，HCl综合去除效率约99.5%；废气量约3800m3/h，经处理后，SO2排放速率约为1.72kg/h，排放量约12.4t/a，排放浓度约452.6mg/m3；HCl排放速率约为0.42kg/h，排放量约3t/a，排放浓度约110.5mg/m3；硫酸雾排放速率约为0.228kg/h，排放量约1.64t/a，排放浓度约60mg/m3。

（2）磺胺干燥废气

磺胺装置生成的磺胺，经过离心脱水后，经气流干燥器（含布袋收集），干燥以后包装成品。气流干燥器的气流流量约为7000 m3/h，磺胺经干燥收集后，废气中苯胺类排放速率约0.14kg/h，排放浓度约为20mg/m3，排放量约1.008t/a。

（3）无组织废气

现有项目因设备陈旧老化，在阀门、设备等的跑冒滴漏的无组织排放量较大。其中，无组织排放的氨按磺胺生产装置系统最大在线量的万分之一计，故无组织排放的氨产生量约为0.07kg/h（0.5t/a）；无组织排放的HCl按盐酸回收系统最大在线量的五万分之一计，故无组织排放的HCl产生量约0.04kg/h（0.248t/a）。结合硫酸挥发性，类比重庆地区使用硫酸企业的生产状况及生产经验，硫酸的无组织产生量约0.06kg/h（0.43t/a）。

2.6.2 废水产生、治理及排放情况

现有项目主要废水有：二分废水、磺胺母液废水、硫酸铵蒸发废水、分析检测废水、设备地坪清洗废水及生活污水，各废水经厂内污水处理厂处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的一级标准要求后，排入长江。

（1）分析检测废水

现有项目中心化验室的分析检测废水主要污染物为COD、SS、Cl-、SO42-，产生浓度约600mg/L、200mg/L、800mg/L、400mg/L，废水产生量为0.2t/d（60 t /a），经厂内污水处理厂处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的一级标准要求后，排入长江。

（2）设备地坪清洗废水

现有项目定期用抹布、拖把对设备、地坪进行清洗，产生清洗废水，产生量约3 t /d（900 t /a），主要污染物为COD、SS，产生浓度约800mg/L、400mg/L；经厂内污水处理厂处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的一级标准要求后，排入长江。

（3）二分废水

部分二分废水通过三效蒸发，回收副产品硫酸，产生蒸发冷凝废水；大部分二分废水通过氢氧化钙中和处理后，送厂区污水处理站进行生化处理。产生量约333.9 t /d（100180.8 t /a）；二分废水主要含醋酸和苯胺类有机物，主要污染物为COD、NH3-N、苯胺类，产生浓度约为12300mg/L、15mg/L、64mg/L。经厂内污水处理厂生化处理后，达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的一级标准要求，排入长江。

（4）磺胺母液废水

磺胺母液经树脂吸附后采用甲醛氧化，去除部分有机物，再送厂内污水处理站进行生化处理。磺胺母液废水产生量约144.2t /d（43262.6 t /a），主要含对氨基苯磺酸、少量醋酸、硫酸钠、氯化钠等，其主要污染物为COD、NH3-N、SO42-、Cl-、苯胺类，产生浓度约为7500mg/L、7.5mg/L、1600mg/L、2156.4mg/L、76.5mg/L。经厂内污水处理厂生化处理后，达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的一级标准要求，排入长江。

（5）硫酸铵蒸发废水

氨回收装置硫酸铵蒸发废水，产生量约12 t /d（3600t /a），含对氨基苯磺酸及氨微量，主要污染物为COD、NH3-N、苯胺类，产生浓度约为2665.18mg/L、256.5mg/L、55mg/L。经厂内污水处理厂生化处理后，达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的一级标准要求，排入长江。

（6）真空泵废水

全厂真空系统废水，产生量约10 t /d（3000t /a），主要污染物为COD、NH3-N，产生浓度约为2000mg/L、100mg/L。经厂内污水处理厂生化处理后，达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的一级标准要求，排入长江。

（7）生活废水

现有氨苯磺胺装置劳动定员160人，员工生活污水按用水量（用水量按100L/人·d计）的90%计，则产生污水量为14.4t/d（4320t/a），主要污染物为COD约350mg/L，SS约200mg/L，氨氮约40mg/L，经厂内污水处理厂生化处理后，达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的一级标准要求，排入长江。。

2.6.3 固废产生、治理及排放情况

现有项目固废主要有焚硫残渣、中和渣、氧化渣、废活性炭和生活垃圾。

（1）硫磺焚烧残渣

现有项目氯磺酸工段硫磺焚烧生成SO2气体，产生焚烧残渣，产生量约274.32t/a，属于一般工业固废，送城市垃圾处理场集中处置。

（2）废活性炭

现有项目磺胺生产脱色工序产生的废活性炭，产生量约62.4t/a，属于危险固废，送有资质单位进行处置。

（3）中和渣

二分废酸水采用氢氧化钙中和，沉淀过滤出中和渣，滤渣主要成分是硫酸钙，产生量约46080 t/a。属于一般工业固废，送厂内1500m2露天渣场暂存，外包给重庆长寿鹏跃科技发展有限公司处置。

（4）氧化渣

磺胺母液经树脂吸附后，通过甲醛氧化，将母液中有机物氧化为树酯类胶状物质，产生量约为55.44t/a，属于危险固废，送有资质单位处置。

（5）生活垃圾

现有氨苯磺胺装置劳动定员160人，员工生活垃圾S5按0.25kg/人·d计，产生量为12t/a；送城市垃圾处理场集中处置。

2.6.4 噪声产生、治理及排放情况

现有项目营运期噪声主要由空气干燥塔、空压机、各种风机和大功率泵等产生。噪声源强约70~95 dB（A）。连续产生。采取减振、建筑隔声等措施后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。迁建项目噪声产生、治理及排放情况见表2-5。

表2-5              现有项目噪声产生及治理措施表

| 序号 | 噪声源名称 | 数量 | 单台噪声 原强dB（A） | 产生规律 | 降噪措施 | 治理后声 压级dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气干燥塔 | 1 | 70~80 | 连续 | 减振 | ≤66 |
| 2 | 空压机 | 2 | 75~95 | 连续 | 减振 | ≤72 |
| 3 | 风机 | 9 | 75~80 | 连续 | 减振 | ≤69 |
| 4 | 泵 | 78 | 70~77 | 连续 | 减振 | ≤65 |

2.6.5 现有项目污染物排放及治理情况汇总

现有项目废气产生、治理及排放见表2-6，废水产生、治理及排放见表2-7，固废产生、治理及排放见表2-8。

表2-6                          现有项目废气产生、治及排放情况一览表

| 序号 | 污染源 | 废气量 Nm3/h | 治理前 | 治理措施 及效率 | 治理后 | 排放方式 | 排放参数 | 排放标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 污染物 名称 | 浓度 mg/m3 | 产生量 |  | 污染物 名称 | 浓度 mg/m3 | 排放量 |  | 高度 m | 内径mm | 温度 ℃ | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h |  |
|  |  |  |  |  | kg/h | t/a |  |  |  | kg/h | t/a |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 氯磺酸废气 | 3800 | SO2 | 5665.2 | 21.53 | 155 | SO2经碱洗处理，HCl经水洗+碱洗处理后与SO2一并通过15m排气筒排入大气；水洗去除HCl效率约90%；碱洗去除HCl效率约95%、去除SO2效率约92%。去除硫酸雾效率80%。 | SO2 | 452.6 | 1.72 | 12.4 | 连续 | 30 | 400 | 30 | 700 | 26 | 达标 |
|  |  |  | HCl | 22105.26 | 84 | 604.8 |  | HCl | 110.5 | 0.42 | 3 |  |  |  |  | 150 | 2.6 | 达标 |
|  |  |  | 硫酸雾 | 300 | 1.14 | 8.21 |  | 硫酸雾 | 60 | 0.228 | 1.64 |  |  |  |  | 70 | 16 |  |
| 2 | 磺胺干燥废气 | 7000 | 苯胺类 | 400 | 2.8 | 20.16 | 布袋除尘，除尘效率95% | 苯胺类 | 20 | 0.14 | 1.008 | 连续 | 15 | 500 | 30 | 25 | 0.61 | 达标 |
| 3 | 无组织废气 | ／ | HCl | ／ | 0.04 | 0.248 | ／ | HCl | ／ | 0.04 | 0.248 | 连续 | ／ | 厂界达标 |
|  |  |  | NH3 | ／ | 0.07 | 0.5 |  | NH3 | ／ | 0.07 | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 硫酸雾 | ／ | 0.06 | 0.43 |  | 硫酸雾 | ／ | 0.06 | 0.43 |  |  |  |
| 废气排放量合计 | 10800 | SO2 | ／ | ／ | 155 | ／ | SO2 | ／ | ／ | 12.4 | ／ |
|  |  | HCl | ／ | ／ | 605.048 |  | HCl | ／ | ／ | 3.248 |  |
|  |  | 苯胺类 | ／ | ／ | 20.16 |  | 苯胺类 | ／ | ／ | 1.008 |  |
|  |  | NH3 | ／ | ／ | 0.5 |  | NH3 | ／ | ／ | 0.5 |  |

表2-7                               现有项目废水产生、治理及排放情况一览表

| 序号 | 污染源 | 废水量 （t/d） | 污染物 名称 | 治理前 | 治理措施 | 治理后 | 排放 方式 | 排放标准 mg/L | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度mg/L | 产生量kg/d |  | 污染物 | 浓度mg/L | 排放量kg/d | 排放量t/a |  |  |  |
| 1 | 分析监测废水 | 0.2 | COD | 600 | 0.12 | “中和+混凝沉淀+厌氧好氧” | COD SS Cl- SO42- 氨氮 苯胺类 | 100 70 600.95 445.82 15 1 | 51.77 4.12 311.11 230.8 7.77 0.52 | 15.53 1.236 93.33 69.24 2.33 0.156 | 连续 | 100 70 --- --- 15 1 | 达标 |
|  |  |  | SS | 200 | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cl- | 800 | 0.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SO42- | 400 | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 设备地坪清洗废水 | 3 | COD | 800 | 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS | 400 | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 二分废水 | 333.9 | COD | 12300 | 4106.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 15 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 苯胺类 | 64 | 21.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 磺胺母液废水 | 144.2 | COD | 7500 | 1081.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 7.5 | 1.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SO42 | 1600 | 230.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cl- | 2156.4 | 310.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 苯胺类 | 76.5 | 11.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 硫酸铵蒸发废水 | 12 | COD | 2665.18 | 31.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 256.5 | 3.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 苯胺类 | 55 | 0.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 真空泵 废水 | 10 | COD | 2000 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 50 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 生活污水 | 14.4 | COD | 350 | 5.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS | 200 | 2.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 40 | 0.576 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日均排污 统计 | 517.7 | COD | 10137.16 | 5248.01 | ／ | COD | ／ | 51.77 | 15.53 | ／ | ／ | ／ |
|  |  | SS | 7.96 | 4.12 |  | SS |  | 4.12 | 1.236 |  |  |  |
|  |  | 氨氮 | 19.77 | 10.236 |  | 氨氮 |  | 7.77 | 2.33 |  |  |  |
|  |  | Cl- | 600.95 | 311.11 |  | Cl- |  | 311.11 | 93.33 |  |  |  |
|  |  | SO42- | 445.82 | 230.8 |  | SO42- |  | 230.8 | 69.24 |  |  |  |
|  |  | 苯胺类 | 63.86 | 33.06 |  | 苯胺类 |  | 0.52 | 0.156 |  |  |  |

表2-7         现有项目固废产生、治理及排放情况一览表

| 序号 | 固废名称 | 单位 | 产生量 | 排放量 | 排放方式与去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焚硫残渣 | t/a | 274.32 | 0 | 城市垃圾场集中处置 |
| 2 | 废活性炭 | t/a | 62.4 | 0 | 委托有资质单位处置 |
| 3 | 中和渣 | t/a | 46080 | 0 | 外包给重庆长寿鹏跃科技发展有限公司处置 |
| 4 | 氧化渣 | t/a | 55.44 | 0 | 委托有资质单位处置 |
| 5 | 生活垃圾 | t/a | 12 | 0 | 城市垃圾场集中处置 |

2.7 现有氨苯磺胺项目各污染源达标情况分析

根据重庆市长寿区环境监测站对重庆长寿捷圆化工有限公司（长化集团总排口）的监测报告显示，大气污染物SO2、水污染物COD、苯胺、氨氮、SS均可实现达标排放。监测统计数据见表2-8，监测报告见附件。

企业运行多年来，未发生投诉、扰民等事件。

表2-8           现有氨苯磺胺项目各污染源监测统计数据

| 序号 | 项目 | 排放浓度 | 排放标准 | 达标情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气：3800m3/h | 达标 | 监测点位：氯磺酸废气排气筒 |
| 1 | SO2 | 452.6mg/m3 | 700mg/m3 |  |  |
| 废水：517.7t/d |  | 监测点位：污水处理站出口 |
| 2 | COD | 43.5 mg/L | 100 mg/L |  |  |
| 3 | 苯胺 | 0.5 mg/L | 1.0 mg/L |  |  |
| 4 | 氨氮 | 3.5mg/L | 15mg/L |  |  |
| 5 | SS | 15 mg/L | 70 mg/L |  |  |

2.8 现有氨苯磺胺项目存在的环境问题

长化集团氨苯磺胺项目已运行多年，积累了如下问题：

（1）生产设备陈旧，维护费用高

现有氨苯磺胺装置已建成几十年，设备基本都已超过使用年限，管道也经常出现泄漏，对建构筑物造成了严重的腐蚀，存在较大的安全隐患，同时对环境造成了较大影响。

（2）现有氨苯磺胺装置废水处理问题难度大

现有4500吨/年磺胺生产装置，副产大量废硫酸需用氢氧化钙中和处理，产生大量废渣难以处置。此外，磺胺母液含有大量有机物，废水处理难度较大，已成为困扰企业的难题。

（3）现有氨苯磺胺装置废气问题

现有氨苯磺胺装置若不搬迁将面临废气标准提级等问题，环保压力很大。

（4）遗留设备、土地问题

①氨苯磺胺装置已运行多年，此次搬迁设备除使用年限较短的硫酸铵双效蒸发器、三效蒸发器可以利旧以外，其余设备全部淘汰。

②搬迁之后土地性质待定，本着“谁污染谁治理”的原则，在明确用地性质后，由重庆化医长寿化工集团有限公司对污染场地进行修复直至满足用地要求。

3 迁建项目概况

3.1 基本情况

（1）项目名称：1万吨/年氨苯磺胺项目（一期）；

（2）建设单位：重庆化医长寿化工集团有限公司；

（3）建设地点：重庆长寿经济技术开发区（国家级）原化医集团MDI一体化项目闲置地块，地理位置见附图1；

（4）建设性质：迁建；

（5）建设期：12个月；

（6）工程投资：项目总投资约24153万元；其中环保投资约850万元，占总投资的3.5%；

（7）劳动定员：104人；

（8）生产制度：采用四班三运转，每班8小时，年生产300天，年生产7200h；

（9）总平面布置：总平面布置见附图4；

（10）主要技术经济指标：见表3-1。

表3-1                  主要经济技术指标一览表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装置规模 |  |  |  |
|  | 氨苯磺胺 | 吨/年 | 5000 | 仅一期 |
| 2 | 年工作日 | 天 | 300 | 7200h |
| 3 | 劳动定员 | 人 | 104 |  |
| 4 | 动力消耗 |  |  |  |
|  | 一次水 | 吨/年 | 140772 | 园区供水管网 |
|  | 电 | 万度/年 | 3260 | 园区供电 |
|  | 蒸汽 | 吨 | 43200 | 自产 |
|  | 压缩空气 | Nm3/a | 1500000 | 生产部分自产，仪表用气外购 |
|  | 氮气 | Nm3/a | 200000 | 外购 |
| 5 | 占地面积 | 亩 | 160 | 化医集团原MDI一体化项目闲置地块 |
| 6 | “三废”排放 |  |  |  |
| 6.1 | 废气 | 万m3/a | 8382 |  |
| 6.2 | 废水 | 万t/a | 9.59 |  |
| 6.3 | 固废 | t/a | 560.42 | 产生量 |

3.2 产品方案、迁建内容

（1）产品方案：

迁建项目年生产氨苯磺胺5000t/a，副产30%盐酸15700t/a、90%硫酸4500 t/a、85%硫酸16500t/a、醋酸钠5650 t/a、亚硫酸钠固体360 t/a、硫酸铵2900 t/a、氯化钠6085 t/a、对氨基苯磺酸295 t/a。迁建项目建成后，各产品规模详见表3-2。

表3-2                        迁建产品规模

| 序 号 | 名 称 | 产量（吨/年） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨苯磺胺 | 5000 | 主产品 |
| 2 | 30%盐酸 | 15700 | 副产品 |
| 3 | 90%硫酸 | 4500 | 副产品 |
| 4 | 85%硫酸 | 16500 | 副产品 |
| 5 | 醋酸钠 | 5650 | 副产品 |
| 6 | 亚硫酸钠 | 360 | 副产品 |
| 7 | 硫酸铵 | 2900 | 副产品 |
| 8 | 氯化钠 | 6085 | 其中自用690t/a，外售5395 t/a |
| 9 | 对氨基苯磺酸 | 295 | 副产品 |

（2）建设内容：

迁建项目分两期实施，本次评价内容为一期，一期仅建设0.5万吨/年磺胺主体装置及其配套辅助装置、公辅工程等，具体一期项目组成及主要建设内容见表3-3。

表3-3                      迁建项目组成表

| 工程 | 名 称 | 迁建项目建设内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主 体 工 程 | 磺胺车间 | 新建一套生产能力为5000t/a的磺胺生产装置。钢混结构，建筑面积6336m2,4F。 | 新建 |
|  | 氯磺酸车间 | 新建一套氯磺酸生产装置，包括硫磺焚烧系统、氯磺酸合成装置及废气处理设施。钢混结构，建筑面积1050m2,1F。 | 新建 |
|  | 磺胺母液回收车间 | 新建磺胺母液回收装置，包括树脂吸附脱附系统、MVR蒸发系统等。钢混结构，建筑面积1944m2,3F。 | 新建 |
|  | 二分水回收硫酸车间 | 二分水回收硫酸装置由抽滤结晶、脱色压滤、三效蒸发等工序组成。该装置回收二分废水中的硫酸和对氨基苯磺酸。钢混结构，建筑面积1404m2,3F。 | 新建 |
|  | 氨回收车间 | 氨回收处理系统主要由氨吸收、氨精馏、硫酸铵吸收及氨配置等工序组成。该装置副产硫酸铵。钢混结构，建筑面积1863m2,3F。 | 新建 |
|  | 盐酸回收车间 | 新建一套盐酸回收装置（四级降膜吸收），副产30%盐酸。钢混结构，建筑面积288m2,4F。 | 新建 |
| 辅助工程 | 综合楼 | 综合楼包含办公楼和分析检测中心。钢混结构，建筑面积3680m2,5F。 | 新建 |
|  | 循环水站 | 钢混结构，建筑面积540m2,1F。循环水站设计能力1000m3/h。 | 新建 |
|  | 软水 | 园区购买 |  |
| 公用工程 | 给水 | 迁建项目生产、生活用水量合计约535.67t/d，来自园区供水管网 |  |
|  | 排水 | 清污分流、雨污分流；生产废水和生活污水经厂区污水处理厂处理达园区污水处理厂接管要求后，经园区污水管网排入园区污水处理厂，进一步处理后达标排入长江。 | 园区在该片区污水管网已建成投运 |
|  | 供电 | 迁建项目装机容量约4527.95kW，来自重庆化医集团重庆市MDI一体化项目第二联合变电站。 |  |
|  | 冷冻站 | 钢混结构，建筑面积1000m2,1F。制冷量350万kcal/h,制冷剂为R134a。 | 新建 |
|  | 空压站 | 新建一座250 Nm³/h的空压站，为迁建项目提供生产用气；仪表用气外购。 | 新建 |
|  | 供热 | 建设一台6t/h余热锅炉。与氯磺酸装置配套。 | 新建 |
| 环保工程 | 废气处理 | 氯磺酸车间产生的氯磺酸冷凝尾气经水洗后与SO3吸收尾气一并经碱洗塔处理后经1#排气筒（15m）排入大气。磺胺干燥废气经布袋除尘后，通过2#排气筒（15m）排入大气。污水处理站臭气经过碱洗塔除臭后排入大气。 | 新建 |
|  | 污水处理站 | 新建污水处理站，处理能力400m3/d。废水处理采用“铁碳微电解+生化处理”工艺。磺胺母液回收蒸发废水、二分水回收硫酸蒸发废水及硫酸铵蒸发废水先通过铁碳微电解破坏大分子有机物后，与其他废水一并经后续生化处理，处理达标后排入园区污水处理厂，进一步深度处理后排入长江。 | 新建 |
|  | 固废暂存间 | 新建80m2固废暂存间。暂存间进行防腐防渗处理。 | 位于盐酸回收车间旁。 |
|  | 风险防范措施 | 设置氨储罐、硫酸储罐、盐酸储罐围堰，各围堰间设置防火堤；围堰、原料库房、产品仓库、各生产车间及事故池等区域作防渗防腐处理；围堰外设雨、污切换阀；新建一座600m3事故池，设置风向标，同时编制环境风险应急预案并定期进行演练等。 | 化医集团MDI一体化项目片区已建成一个有效容积约13000m3的事故池，本项目可依托作为第二道防线。 |
| 储运工程 | 原料库房 | 轻钢结构，建筑面积1250m2,1F。主要存放退热冰、片碱等固态袋装物料。 | 新建 |
|  | 产品仓库 | 轻钢结构，建筑面积2100m2,1F。主要存放固态产品、副产品等。 | 新建 |
|  | 罐区 | 罐区1总面积约881m2，共设有2个50m3液硫储罐、1个100m390%硫酸储罐、1个400m385%硫酸储罐、1个500m3盐酸储罐。罐区2总面积约216m2，设有2个50m3液氨储罐、 | 新建 |
|  | 运输 | 厂外运输依托社会力量。 |  |

3.3 产品质量标准

迁建项目主产品磺胺、副产品氯化钠、亚硫酸钠、对氨基苯磺酸、醋酸钠、硫酸、盐酸、硫酸铵质量标准见表3-4~11。建设单位应到《企业标准信息公共服务平台（重庆）》http://www.cpbz.gov.cn/area/500000进行产品质量标准公示。

表3-4               《工业磺胺》（HG/T3267-1999）

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
|  | 优 等 品 | 一 等 品 | 合 格 品 |
| 磺胺含量（干基），% ≥ | 98.5 | 98.5 | 97.5 |
| 干燥失重，% ≤ | 0.5 | 0.8 | 0.8 |
| 熔点，℃ ≥ | 163.0 | 162.0 | 160.5 |

表3-5                  《氯化钠》（企业标准）

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 氯化钠（%） ≥ | 92 |
| 水分（%） ≤ | 6 |
| 水不溶物（%） ≤ | 2 |
| 注：应用户要求提供可能存在的主要杂质的信息，必要时提供杂质含量数据。 |

表3-6                  《亚硫酸钠》（企业标准）

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 亚硫酸钠（%） ≥ | 85 |
| 氯化物（以NaCl计，%） ≤ | 14 |
| 硫酸盐（以Na2SO4计，% ≤ | 0.8 |
| 水不溶物（%） ≤ | 0.2 |
| 外观 | 白色、淡黄色结晶粉末 |

表3-7              对氨基苯磺酸质量标准（企业标准）

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 外观 | 白色至灰白色粉末 |
| 对氨基苯磺酸含量，% ≤ | 91 |
| 硫酸盐（以（NH4）2SO4计），% ≤ | 0.02 |
| 水，% ≤ | 8.58 |
| 酸性物质（以H2SO4计，%） ≤ | 0.4 |
| 碳酸钠溶液中的溶解状态 | 透明 |
| 包装说明：用内衬塑料袋的编织袋包装 贮存条件：产品应贮存于阴凉、干燥、通风处，防受潮变质。 |

表3-8                 醋酸钠质量标准（企业标准）

| 项 目 | 指 标 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 白色结晶或白色结晶粉末，微带醋酸味 |  |
| 鉴别 | 检查应一致 |  |
| 含量 | ≥44.0% |  |
| 碱度 | pH：7.5~9.0 | 考察项目 |
| 水不溶物 | 遗留残渣不得超过10mg（0.05%） | 考察项目 |
| 干燥失重 | ≤16.0% | 考察项目 |

表3-9                   硫酸质量指标（企业标准）

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 硫酸（H2SO4）的质量分数，% ≥ | 90.0 |
| 透明度/mm ≥ | 50 |
| 透明度/mL ≤ | 5.0 |

表3-10                   副产盐酸质量指标（企业标准）

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 总酸度（以HCl计）/% ≥ | 30 |

表3-11                  《硫酸铵》（企业标准）

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 外观 | 无可见机械杂质 |
| 氮（N）含量（干基） ≥ | 19.0 |
| 游离酸（H2SO4）计 ≤ | 0.2 |
| 水不溶物含量 ≤ | 1.5 |

3.4 总平面布置

迁建项目分两期建成，其中一期建设年产0.5万吨氨苯磺胺生产装置及配套辅助工程，主要包括：磺胺主厂房、盐酸回收厂房、氯磺酸车间、磺胺母液回收厂房、二分水回收硫酸厂房、配氨厂房、冷冻站、总配电站、原料库房、产品库房、材料库房、循环水站、事故池、罐区一、罐区二等。

装置场地大致为长方形，由东北面向西南面布置。东北面为厂区人流出入口，西面为车流出入口；东北面为综合楼，总变电站，事故池等辅助设施。

中间为磺胺主厂房、盐酸回收厂房、氯磺酸车间、配氨厂房、磺胺母液回收厂房、二分水回收硫酸厂房、冷冻站、循环水池。

西南面为罐区一、罐区二、原料库房、产品库房、材料库房。罐区距离磺胺主厂房有27.3米。

迁建项目总平面布置按照功能分区布置，遵守国家安全、防火、卫生等规范，符合工艺生产流程的要求；平面布置充分考虑了原料来源及产品去向的便捷性，各功能分区明确，工艺流程顺畅，便于工厂的管理和安全生产；并结合场地地形、地貌和气候条件、主导方向条件，合理确定建构筑物的位置，使工程的功能分区明确，创造良好的生产和工作环境。

综上所述，迁建项目的平面布置是合理的。

3.5 主要原辅材料及动力消耗

迁建项目主要原辅材料及动力消耗见表3-12。

表3-12           迁建项目原辅材料及动力消耗一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单耗 | 年耗 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅材料消耗 |
| 1 | 硫磺（液态） | 工业硫磺（99%） | 1.62t/t | 8100t/a | 外购 |
| 2 | 氯化氢 | ≥95% | 1.71t/t | 8540 t/a | 外购 |
| 3 | 退热冰 | 乙酰苯胺≥98.8% | 1.075t/t | 5375 t/a | 外购 |
| 4 | 液氨 |  | 0.24t/t | 1200 t/a | 外购 |
| 5 | 片碱 | ／ | 1.06 t/t | 5300 t/a | 外购 |
| 6 | 触媒催化剂 | 五氧化二钒 | -- | 2.5 t/a | 外购 |
| 7 | 吸附树脂 | ／ | -- | 22.5/3年 | 外购 |
| 8 | 活性炭 | 脱色力12~14颗粒型 | -- | 50 t/a | 外购 |
| 动力消耗 |
| 10 | 水 | 工业水 | 30 t/t | 150000t/a |  |
| 11 | 电 | 380V/220V | 2500kwh/t | 12500000 kwh/a |  |
| 12 | 蒸汽 | 0.6MPa | 8.64 t/t | 43200 t/a | 自产 |
| 13 | 压缩空气 | ／ | 300 Nm3/t | 1500000Nm3/a |  |
| 14 | 循环水 | 32℃，Δt=8℃ | 363 t/t | 1815000 t/a |  |

3.6 公用工程

3.6.1 给水

（1）一次水

迁建项目一次用水量约469.24m3/d。生产、生活用水由园区生活及生产给水管网供给，水质及水量满足本项目需求。其中，生产给水管道总管DN200、生活给水管总管管径为DN65，在厂区内均采用枝状供水方式。

（2）循环水

迁建项目循环水量约6050m3/d，自建循环水站。设计能力24000 m3/d，可满足项目需求。

（3）消防给水

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014），迁建项目消防需水量最大的为氨苯磺胺车间，火灾危险性为乙类，该建筑物体积初步估计为21000m3，室内消火栓设计流量为10L/s，室外消火栓设计流量为30L/s，火灾延续时间为3h，则一次灭火用水量为432m3。

3.6.2 排水

迁建项目排水实行清污分流、雨污分流。

（1）雨水及清下水排放

非露天场地及厂区道路的雨水及生产清净下水经厂区雨水管网排入园区雨水管网系统，进而排入晏家河。

（2）污水排放

迁建项目废水量约319.56t/d，外排生产污水主要为分析监测废水、设备地坪清洗废水、二分回收硫酸蒸发废水、磺胺母液蒸发废水、硫酸铵蒸发废水和真空系统废水；各生产废水及生活污水经厂区自建污水处理站处理达园区污水处理厂接管要求后，排入园区污水处理厂进行深度处理，达标排入长江。

（3）初期雨水和事故废水排放

厂区的污染雨水和各车间、装置区事故排水通过经清净废水-雨水系统收集，经末端阀门井切换，进入事故水池，分批处理达到园区污水处理厂入水水质要求后通过园区污水管网排入园区污水处理厂深度处理达标后排入长江。

迁建项目在厂区标高较低处设一座容积约600m3事故池。此外，化医集团MDI一体化项目已建成一个有效容积约13000m3的事故池，本项目可依托作为第二道防线。

3.6.3 供电

迁建项目用电量约1250万kWh /年，由重庆化医集团重庆市MDI一体化项目第二联合35kV变电站提供。本项目供电采用两回10kV电源，在厂区建设10kV总变电站一座，在冷冻站建设一分变配电所，在总变安装2台1250kVA变压器，在冷冻站变配电所安装2台2000 kVA变压器，4台变压器均为10kV降到0.4kV后送到各生产装置用电设备。

3.6.4 压缩空气

迁建项目正常生产压缩空气总需要量150万Nm³/a，生产用气由自建空压站提供，设计能力250 Nm³/h，可满足迁建项目需求。仪表用气外购。

3.6.5 储运

（1）储存

迁建项目储存情况见表3-13。

表3-13                     迁建项目储存情况表

| 名称 | 储存方式 | 规格 | 年用量（t） | 储存周期（天） | 储存量（t） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 退热冰 | 袋装 | 50kg | 5375 | 10 | 180 | 原料 |
| 液硫 | 储罐 | φ2800×7200 V=50m3，2个 | 8100 | 56 | 144 | 原料 |
| 液氨 | 储罐 | φ2700×8100 V=50m3，2个 | 1200 | 28 | 43 |  |
| 氢氧化钠 | 桶装 | 100kg | 5300 | 15 | 265 |  |
| 90%硫酸 | 储罐 | V=100m3，1个 | ／ | ／ | ／ | 副产品 |
| 85%硫酸 | 储罐 | V=400m3，1个 | ／ | ／ | ／ | 副产品 |
| 盐酸 | 储罐 | V=500m3，1个 | ／ | ／ | ／ | 副产品 |

（2）运输

迁建项目的厂外原辅料及产品主要采取槽车陆路运输方式，均依托社会力量。

3.7 主要生产设备

迁建项目主要生产设备，见表3-14。

表3-14               迁建项目主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 （台/套） | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氯磺酸装置主要设备 |  |
| 1 | 焚硫炉 | Φ3600×10400×14 | 1 | 钢壳内衬耐火砖 |  |
| 2 | 空气干燥塔 | φ2000×14400 | 1 | Q235衬耐酸砖 |  |
| 3 | 罗茨鼓风机 | Q=180m3/min | 2 | 组合件 |  |
| 4 | 废热蒸汽锅炉 | 额定蒸气压力为：1.0MPa | 1 | 组合件 |  |
| 5 | 转化塔 | Φ3400×16500 | 1 | 碳钢 |  |
| 6 | 余热锅炉 | 额定蒸气压力为：1.0MPa | 1 | 组合件 |  |
| 7 | 第一发烟硫酸吸收塔 | Φ2000×16400 | 1 | 碳钢 |  |
| 8 | 第一SO3吸收塔 | Φ1200×14400 | 1 | 碳钢 |  |
| 9 | 第二发烟硫酸吸收塔 | Φ2000×16400 | 1 | 碳钢 |  |
| 10 | 第二SO3吸收塔 | Φ1200×14400 | 1 | 碳钢 |  |
| 11 | 发烟硫酸循环槽 | 卧式，Φ2800×5000 | 1 | 碳钢 |  |
| 12 | 地下酸槽 | 1800×1800×1800 | 2 | 混泥土衬耐酸砖 |  |
| 13 | 酸收集槽 | Φ1800×2000 | 2 | 碳钢 |  |
| 14 | 地下酸泵 | Q=20m3/h H=30m l=2000 Y160L-4/11KW/IP44，转速1450r/min | 2 | 组合件 |  |
| 15 | 尾气洗涤塔 | Φ1300×6379 | 1 | Q235+耐酸砖 |  |
| 16 | 液碱泵 | Q=20m3/h H=30m 7.5kW | 1 | 组合件 |  |
| 17 | 母液循环泵 | Q=25m3/h H=70m 30kW | 2 | 组合件 |  |
| 18 | 烟囱 | Φ920×60091 | 1 | Q235 |  |
| 19 | 热力除氧器 | Q=6t/h | 1 | 碳钢 |  |
| 20 | 预热锅炉给水泵 | Q=10m3/h H=150m N=15kW | 2 | 组合件 |  |
| 21 | 软水储罐 | Φ5000×5200 | 1 | 碳钢 |  |
| 22 | 软水泵 | Q=10m3/h ，H=60m N=7.5kW | 1 | 组合件 |  |
| 23 | 锅炉加药泵 | Q=60L/h ，H=30m N=0.5kW | 1 | 组合件 |  |
| 24 | 发烟硫酸预热器 | 换热面积F=50m2 | 1 | 碳钢 |  |
| 25 | 发烟硫酸蒸发器 | 换热面积F=150m2 | 1 | 碳钢 |  |
| 26 | 混合气过热器 | 换热面积F=100m2 | 1 | 碳钢 |  |
| 27 | 氯磺酸合成塔 | Φ2400×10780×10 | 1 | 碳钢 |  |
| 28 | 氯磺酸冷却排管 | 换热面积F=200m2 | 1 | 碳钢 |  |
| 29 | 氯磺酸中间储槽 | Φ4200×7200，V=100m3 | 2 | 碳钢 |  |
| 30 | 氯化酸转料泵 | Q=10m3/h ，H=60m N=11kW | 2 | 组合件 |  |
| 31 | 酸尾气吸收塔 | Φ1200×6040 | 1 | 铸铁 |  |
| 32 | 酸尾气吸收泵 | Q=15m3/h，H=25m N=3kW | 2 | 组合件 |  |
| 33 | 水洗塔 | 塑料塔，Φ800×5000 | 1 | PP |  |
| 34 | 水洗循环泵 | Q=15m3/h，H=25m N=3kW | 2 | 组合件 |  |
| 35 | 碱洗塔 | 塑料塔，Φ800×5000 | 1 | PP |  |
| 36 | 碱洗循环泵 | Q=15m3/h，H=25m N=3kW | 2 | 组合件 |  |
| 磺胺装置（含盐酸吸收）主要设备 |  |
| 1 | 磺化釜 | F5000，k=11kW转速380转/分 | 7 | 搪玻璃 |  |
| 2 | 螺旋加料器 | 给料量：3～6kg/min或200～400kg/h | 7 | 304 |  |
| 3 | 加料漏斗 | V=1.7m3，含筛板 | 7 | 碳钢 |  |
| 4 | 氯磺酸储槽 | Φ3600×2200，V=22m3立式 | 1 | Q235 |  |
| 5 | 氯磺酸液下泵 | DBY50-40，k=7.5kW | 2 | 组合件 |  |
| 6 | 氯磺酸计量槽 | Φ1500×1800，V=3.1m3 | 3 | Q235 |  |
| 7 | 磺化液贮槽 | Φ2500×5200V=25m3，卧式 | 4 | Q235 |  |
| 8 | 磺化液计量罐 | Φ1600×2200 V=4.4m3 | 2 | Q235 |  |
| 9 | 喷射循环泵 | 65FSB-32，k=5.5kW | 1 | 组合件 |  |
| 10 | 小喷射泵槽 | V=3m3 | 1 | 钢衬PVC |  |
| 11 | 水力喷射泵 | 抽气速率100～300L/S | 1 | 组合件 |  |
| 12 | 一分釜 | 搪瓷釜，V=3m3 | 8 | 搪玻璃 |  |
| 13 | 一分水箱 | V=7m3 | 1 | PVC |  |
| 14 | 二分釜 | Φ1500×1500，V=2.5m3 | 1 | PVC增强塑料 |  |
| 15 | 二分过滤桶 | Φ2800×900，V=5.5m3 | 4 | PVC增强塑料 |  |
| 16 | 调节池酸泵 | 80FSB-30，k=7.5kW | 1 | 组合件 |  |
| 17 | 空气压缩机 | 排气压力：0.7～0.8MPa,8～10m3/min | 2 | 组合件 |  |
| 18 | 真空泵 | 抽气速率600～1000L/S | 2 | 组合件 |  |
| 19 | 盐酸降膜吸收器 | F=60m2，列管式 | 8 | 石墨 |  |
| 20 | 盐酸中间罐 | V=50m3 | 2 | 玻璃钢 |  |
| 21 | 商品盐酸储罐 | V=100m3 | 2 | 玻璃钢 |  |
| 22 | 浓酸泵 | 80FSB-30，k=7.5kW | 2 | 组合件 |  |
| 23 | 稀酸泵 | 65FSB-32，k=5.5kW | 2 | 组合件 |  |
| 24 | 水力喷射泵 | 抽气速率1000～1500L/S | 4 | 组合件 |  |
| 25 | 盐酸回收凉水塔 | DBNL-200型，k=5.5kW | 1 | 玻璃钢 |  |
| 26 | 循环水泵 | 125-100-200B，Q=190m3/h，H=30.5m | 2 | 组合件 |  |
| 27 | 氨化釜 | Φ1600×2500，V=4.7m3 | 7 | Q235 |  |
| 28 | 液碱配制罐 | Φ1600×2500，V=4.7m3框式搅拌 蜗杆减速机 K=18.5Kw85转/分 | 2 | Q235 |  |
| 29 | 液碱贮罐 | V=30m3 | 1 | Q235 |  |
| 30 | 碱液泵 | IJ50-32-160，Q=12.5m3/h，H=32，k=3kW | 2 | 组合件 |  |
| 31 | 水解釜 | Φ1800×4700V=12m3，F=30m2 | 7 | 碳钢 |  |
| 32 | 压滤泵 | IJ65-50-160，Q=12.5m3/h，H=32，k=5.5kW | 4 | 不锈钢 |  |
| 33 | 滤液罐 | V=6m3 | 4 | Q235 |  |
| 34 | 热水罐 | V=2m3 | 1 | 碳钢 |  |
| 35 | 活性炭洗水收集罐 | V=2m3 | 1 | 碳钢 |  |
| 36 | 中和釜 | V=10m3 | 3 | 复合钛 |  |
| 37 | 盐酸计量罐 | V=2m3 | 2 | 增强PVC |  |
| 38 | 中和风机 | 风量：9000m3/h，k=3kW | 1 | 不锈钢 |  |
| 39 | 循环吸收罐 | V=4m3 | 1 | 增强PVC |  |
| 40 | 循环吸收泵 | 50FSB-20，k=4kW | 2 | 组合件 |  |
| 41 | 结晶釜 | 框式搅拌,涡轮蜗杆减速机K=11kW | 7 | 搪玻璃 |  |
| 42 | 变频自动离心机 | 处理能力：1500kg/h，k=22kW | 2 | 不锈钢 |  |
| 43 | 热水罐 | V=1m3 | 1 | 碳钢 |  |
| 44 | 母液中间槽 | V=4m3 | 1 |  |  |
| 45 | 转料泵 | 65FSB-30，k=5.5kW | 2 | 组合件 |  |
| 46 | 空气翅片换热器 | 换热面积F=1080m2 | 2 | 碳钢 |  |
| 47 | 气流干燥器 | 水平列管式，处理能力：2000kg/h，含布袋除尘器，k=5.5kW | 1 | 组合件 |  |
| 48 | 三维振动筛 | 处理能力：1500kg/h，k=2kW | 1 | 不锈钢 |  |
| 49 | 电子台称 | CST-100 | 2 | 不锈钢 |  |
| 50 | 打包机 | BH-FM25，k=3.9kW | 2 | 组合件 |  |
| 二分废水处理装置主要设备 |  |
| 1 | 分离酸中间罐 | V=4m3 | 1 | 搪玻璃 |  |
| 2 | 输送泵 | 65FSB-32，k=5.5kW | 2 | 组合件 |  |
| 3 | 苯磺酸结晶罐 | V=20m3，框式搅拌，k=15kW | 4 | 搪玻璃 |  |
| 4 | 苯磺酸抽滤器 | 处理含固1～3%液，10吨/h | 2 | 玻璃钢 |  |
| 5 | 苯磺酸母液罐 | V=100m3 | 1 | 钢混+衬耐酸瓷板 |  |
| 6 | 苯磺酸母液泵 | 65FSB-32，k=5.5kW | 2 | 组合件 |  |
| 7 | 抽滤真空泵 | 抽气速率100～200L/S | 2 | 组合件 |  |
| 8 | 废酸三效负压外循环蒸发装置 | 处理能力：6吨水/h | 1 | 石墨 |  |
| 9 | 蒸发冷凝水贮罐 | V=50m3 | 1 | 搪玻璃 |  |
| 10 | 蒸发水玻璃钢冷却塔 | 处理能力：30吨/h，冷却温差10℃ | 1 | 玻璃钢+不锈钢 |  |
| 11 | 输送泵 | 50FSB-30，k=4kW | 2 | 组合件 |  |
| 12 | 浓缩酸中间罐 | V=35m3 | 2 | Q235 |  |
| 13 | 浓缩酸输送泵 | FB65-40，k=7.5kW | 2 | 组合件 |  |
| 14 | 负压蒸发装置 | 处理能力：65%硫酸4吨/hk=30kW | 1 | 搪瓷+钽 |  |
| 15 | 85%成品酸贮罐 | V=600m3 | 3 | Q235 |  |
| 16 | 苯磺酸中和脱色釜 | K2000，框式搅拌，k=7.5kW60转/分 | 2 | 搪玻璃 |  |
| 17 | 自动压滤机 | 处理能力：物料流量3吨/h, | 1 | 组合件 |  |
| 18 | 滤液罐 | K2000 | 1 | 搪玻璃 |  |
| 19 | 酸化结晶釜 | K2000，框式搅拌，k=7.5kW | 2 | 搪瓷 |  |
| 20 | 自动离心机 | 处理能力：300kg/h，k=11kW | 1 | 组合件 |  |
| 21 | 苯磺酸母液罐 | V=5m3 | 1 | 玻璃钢 |  |
| 22 | 苯磺酸母液泵 | 65FSB-32，k=5.5kW | 2 | 组合件 |  |
| 磺胺母液处理装置主要设备 |  |
| 1 | 母液池 | V=100m3，地上池 | 1 | 钢筋混凝土 |  |
| 2 | 母液泵 | 80FSB-30，k=7.5kW | 2 | 组合件 |  |
| 3 | 母液树脂母液吸附装置 | 非标，k=25kW | 1 | 组合件 |  |
| 4 | 树脂塔 | 非标，Ф1600×6500 | 3 | 钢衬塑 |  |
| 5 | 吸附泵 | IHF50-32-160，12.5m3/h，32m | 2 | 衬氟 |  |
| 6 | 脱附泵 | IHF50-32-125，12.5m3/h，20m | 2 | 衬氟 |  |
| 7 | 回收泵 | IHF50-32-160，12.5m3/h，32m | 2 | 衬氟 |  |
| 8 | 浓酸泵 | IHF50-32-125，12.5m3/h，20m | 1 | 衬氟 |  |
| 9 | 浓碱泵 | IHF50-32-125，12.5m3/h，20m | 1 | 衬氟 |  |
| 10 | pH调节箱 | PT－15000L，Φ2560，V15m3 | 1 | PE |  |
| 11 | 回收箱 | PT－10000L，Φ2250，V10m3 | 1 | PE |  |
| 12 | 纯水箱 | PT－10000L，Φ2250，V10m3 | 1 | PE |  |
| 13 | 套用水储罐 | PT－10000L，Φ2250，V10m3 | 1 | PE |  |
| 14 | 套用碱箱 | PT－10000L，Φ2250，V10m3 | 1 | PE |  |
| 15 | 稀碱箱 | PT－10000L，Φ2250，V10m3 | 1 | PE |  |
| 16 | 稀酸箱 | PT－5000L，Φ1840，V5m3 | 1 | PE |  |
| 17 | 酸计量槽 | PT-2000L，V=2m3 | 1 | PE |  |
| 18 | 盐酸储槽 | V=50m3 | 1 | PE |  |
| 19 | 液碱储槽 | V=50m3 | 1 | PE |  |
| 20 | 中和池 | 2.0×2.0×3.0 m | 1 | 钢砼防腐 |  |
| 21 | 中和提升泵 | Q=10m3/h，H=20m | 2 | 组合件 |  |
| 22 | MVR蒸发装置 |  | 1 | 钛材 |  |
| 23 | 母液蒸发水冷却器 | 换热面积F=10m2 | 2 | 石墨 |  |
| 24 | 自动离心机 | 处理能力：1吨/h，k=22kW | 1 | 不锈钢 |  |
| 25 | 母液罐 | V=2m3 | 1 | 搪玻璃 |  |
| 26 | 母液泵 | 65FSB-32，k=5.5kW | 2 | 组合件 |  |
| 27 | 饱和食盐水配制罐 | K2000，框式搅拌，k=7.5kW 60转/分 | 1 | 搪玻璃 |  |
| 28 | 饱和食盐水循环液罐 | V=2m3 | 2 | 搪玻璃 |  |
| 29 | 饱和食盐水循环液泵 | 50FSB-20，k=5.5kW | 1 | 组合件 |  |
| 30 | 三效负压蒸发器 | 处理能力：原料2吨/h，蒸水量0.8吨/h | 1 | 复合钛 | 利旧 |
| 31 | 盐析罐 | V=4m3 | 1 | 搪瓷 |  |
| 32 | 盐析泵 | 50FSB-20，k=5.5Kw | 2 | 组合件 |  |
| 33 | 醋酸钠结晶罐 | V=4m3，框式搅拌，k=7.5kW | 1 | 搪玻璃 |  |
| 34 | 自动离心机 | 处理能力：0.5吨/h，k=11kW | 1 | 不锈钢 |  |
| 35 | 醋酸钠母液罐 | V=2m3 | 1 | 搪玻璃 |  |
| 36 | 母液泵 | 65FSB-32，k=5.5kW | 2 | 组合件 |  |
| 37 | 氯化钠输送器 | 处理能力：1吨/h，k=5.5kW | 1 | 组合件 |  |
| 38 | 氯化钠气流干燥器 | 处理能力：1吨/h，k=5.5kW | 1 | 组合件 |  |
| 39 | 电子台称 | CST-100 | 2 | 不锈钢 |  |
| 40 | 打包机 | BH-FM25，k=3.9kW | 2 | 组合件 |  |
| 氨回收装置主要设备 |  |
| 1 | 氨回收一段换热器 | F=60m2 | 2 | 碳钢 |  |
| 2 | 一段降膜吸收器 | 换热面积 F=60m2 | 1 | 石墨 |  |
| 3 | 一段氨水循环泵 | 40FB-25，k=2.2kW | 2 | 组合件 |  |
| 4 | 浓氨水罐 | V=6m3，内置换热器，F=10m2 | 1 | 碳钢 |  |
| 5 | 热水换热器 | F=100m2 | 1 | 碳钢 |  |
| 6 | 二段汽液分离器 | V=1.5m3 | 1 | 碳钢 |  |
| 7 | 二段集液罐 | V=1m3 | 2 | 碳钢 |  |
| 8 | 氨回收二段冷凝器 | 列管式，换热面积 F=300m2 | 1 | 碳钢 |  |
| 9 | 二段冷凝液罐 | V=2m3 | 1 | 碳钢 |  |
| 10 | 喷射循环泵 | IS100-80-160 | 3 | 组合件 |  |
| 11 | 水力喷射泵 | 抽气速率200～500L/S | 2 | 组合件 |  |
| 12 | 氨回收循环水池 | V=40m3 | 1 | 钢混+衬瓷板 |  |
| 13 | 氨冷却器 | 列管式，F=30m2 | 1 | 碳钢 |  |
| 14 | 二段氨水循环泵 | FB65-25，k=5.5kW | 2 | 组合件 |  |
| 15 | 二段降膜吸收器 | F=60m2 | 2 | 碳钢 |  |
| 16 | 稀氨水罐 | V=6m3，内置换热器，F=10m2 | 1 | 碳钢 |  |
| 17 | 氨水输送泵 | 65FSB-32，k=7.5kW | 2 | 组合件 |  |
| 18 | 稀氨水贮罐 | V=8m3 | 1 | 碳钢 |  |
| 19 | 氨水蒸馏塔 | Φ800×12000 | 1 | 碳钢 |  |
| 20 | 氨水吸收塔 | Φ600×8000 | 1 | 碳钢 |  |
| 21 | 氨水出料泵 | FB65-25，k=5.5kW | 2 | 组合件 |  |
| 22 | 冷凝器 | F=20m2 | 1 | 碳钢 |  |
| 23 | 氨回收凉水塔 | DBNL-400型，k=7.5kW | 1 | 玻璃钢 |  |
| 24 | 硫酸铵吸收塔 | Φ1000×4000 | 2 | PVC |  |
| 25 | 硫酸铵吸收罐 | K5000 | 2 | 搪玻璃 |  |
| 26 | 硫酸铵双效蒸发器 | Φ1000×5700，列管F=30m2 | 1 | 复合钛 | 利旧 |
| 27 | 硫酸铵结晶罐 | K2000 | 1 | 搪玻璃 |  |
| 28 | 自动离心机 | 处理能力：300kg/h，k=11kW | 1 | 不锈钢 |  |
| 29 | 硫酸铵母液罐 | V=2m3 | 1 | 搪玻璃 |  |
| 30 | 硫酸铵母液泵 | 65FSB-32，k=5.5kW | 2 | 组合件 |  |
| 31 | 蒸发冷凝器 | 换热面积 F=40m2 | 1 | 石墨 |  |
| 32 | 硫酸铵真空泵 | 抽气速率200～500L/S | 1 | 组合件 |  |
| 33 | 冷凝水罐 | V=2m3 | 1 | 碳钢 |  |
| 34 | 配氨罐 | V=6m3，内置换热器F=30m2 | 2 | 碳钢 |  |
| 35 | 氨水循环泵 | 50FB-40，k=5.5kW | 2 | 组合件 |  |

4 工程分析

本次磺胺搬迁项目采用长化集团现有工艺技术并在现有技术上进行升级改造，主体工艺未发生变化，即以乙酰苯胺原料经过磺化、氨化、水解，再酸化而得磺胺产品。升级改造环节主要体现在：二分废水和磺胺母液的处置方面，详见4.7节。

迁建项目主要生产装置有：氯磺酸装置、工业磺胺装置、二分废水回收硫酸处理装置、磺胺母液回收装置、氨回收装置、盐酸回收装置。其中，工业磺胺装置为主体装置，其余为配套装置。

因技术保密，对该章节4.1~4.2的内容进行删减。

4.3 污染物产生、治理及排放情况

4.3.1 废气

（1）氯磺酸废气

在氯磺酸生产过程中，过剩的SO3气体混带少量SO2及少量硫酸雾，经过98%浓硫酸吸收SO3后进入碱洗塔，用15%碱液进一步去除硫酸雾和SO2后达标排放，同时产生亚硫酸钠溶液；氯磺酸经冷凝后，过量的HCl气体经水洗后汇入碱洗塔处理后，与SO2一并通过1#排气筒达标排放，同时，水洗塔产生的稀盐酸去磺胺装置盐酸吸收工段制成30%盐酸副产品外售。氯磺酸废气中，SO2产生量约为22.39kg/h，HCl产生量约93.09 kg/h，硫酸雾产生量约0.36kg/h；碱洗塔除硫酸雾、SO2效率分别约80%、97%，去除HCl效率约95%，水洗塔去除HCl效率约95%，综合去除HCl效率约99.75%；废气量约3600m3/h，经处理后，SO2排放速率约为0.66kg/h，排放量约4.752t/a，排放浓度约183.33mg/m3；硫酸雾排放速率约为0.072 kg/h，排放量约0.52t/a，排放浓度约20 mg/m3；HCl排放速率约为0.23kg/h，排放量约1.66t/a，排放浓度约63.89mg/m3；

（2）磺胺干燥废气

磺胺装置生成的磺胺，经过离心脱水后，经水平列管式气流干燥器（含布袋收集），干燥以后包装成品，此过程产生干燥废气。水平列管式气流干燥器的原理是当热空气的流速足够大时，湿物料颗粒被吹起并带至上方。湿颗粒在列管中与热空气做并流运动的同时，内部的湿分迅速蒸发，完成干燥过程。值得说明的是，水平列管式气流干燥器自带布袋收集系统即袋滤器，干燥后固体颗粒随气流离开干燥管，经袋滤器进行气固分离，固体磺胺颗粒被截留收集包装后为磺胺成品，气体经排气筒排至大气；水平列管式气流干燥器的气流流量约为8000 m3/h，多级布袋收料效率约99.98%，经处理后，废气苯胺类排放速率约0.144kg/h，排放浓度约为18mg/m3，排放量约1.04t/a。

（3）污水处理站废气

迁建项目新建污水处理厂，采用“铁碳微电解+生化处理”处理工艺，在生化处理环节，产生臭气，产生量约41.7m3/h，采用碱洗塔除臭后排入大气。

（4）无组织废气

无组织排放废气主要是：储罐的泄漏、各原料及套用酸碱液在输送转移过程中的跑冒滴漏，其排放量的大小与工艺技术水平、流程长短、复杂程度、设备及管线质量、装置运行状况以及生产操作管理水平等诸多因素有关。

根据迁建项目特点及生产过程产污环节分析，营运期将会产生HCl、氨的无组织排放；由于迁建项目采用的工艺技术和装备较先进，且有成熟的管理经验，可有效降低上述物质的无组织排放量。

迁建项目氨的无组织排放主要是氨回收装置的无组织排放，无组织排放的氨按使用量的万分之一计，产生量约为0.017kg/h（0.12t/a）。

迁建项目HCl的无组织排放主要产生于输送管道的跑冒滴漏及盐酸回收系统的无组织排放，本评价拟定无组织排放的HCl按盐酸回收系统最大在线量的十万分之一计，故无组织排放的HCl产生量约0.02kg/h（0.144t/a）。

迁建项目硫酸雾的无组织排放主要是氯磺酸装置SO3吸收解析工序产生，产生的硫酸无组织排放量拟定为硫酸最大在线量的十万分之一，产生量约为0.05kg/h（0.36t/a）。

4.3.2 废水

迁建项目营运期间主要废水有：磺胺母液蒸发废水、二分回收硫酸蒸发废水、硫酸铵蒸发废水、分析检测废水、设备地坪清洗废水及生活污水，各废水经厂区污水处理厂处理达园区污水处理厂接管水质要求后进入园区污水处理厂深度处理，达标排入长江。

（1）磺胺母液蒸发废水W1

磺胺母液回收装置回收磺胺（回磺胺装置套用）及副产品盐类，同时产生蒸发冷却水，产生量约167.29 t /d（50185.7 t /a），含醋酸0.32t、对氨基苯磺酸0.012t、硫酸钠0.011t、氯化钠0.017t，主要污染物为COD、NH3-N、SO42-、Cl-、苯胺类，产生浓度约为2129.2mg/L、5.8mg/L、44.62mg/L、64.45mg/L、71.73mg/L。经厂区污水处理厂处理达园区污水处理厂接管水质要求后进入园区污水处理厂深度处理，达标排入长江。

（2）二分回收硫酸蒸发废水W2

二分酸水回收装置通过三效蒸发，回收副产品硫酸，同时产生蒸发冷凝废水，产生量约119.71 t /d（35913 t /a），含苯胺类有机物微量及醋酸1.061t，主要污染物为COD、NH3-N、苯胺类，产生浓度约为9456.45mg/L、10mg/L、1.6mg/L。经厂区污水处理厂处理达园区污水处理厂接管水质要求后进入园区污水处理厂深度处理，达标排入长江。

（3）硫酸铵蒸发废水W3

氨回收装置硫酸铵蒸发废水，产生量约10 t /d（3000t /a），含对氨基苯磺酸0.01t及氨微量，主要污染物为COD、NH3-N、苯胺类，产生浓度约为1865.18mg/L、197.3mg/L、48 mg/L。经厂区污水处理厂处理达园区污水处理厂接管水质要求后进入园区污水处理厂深度处理，达标排入长江。

（4）真空系统废水W4

全厂真空系统废水，产生量约10 t /d（3000t /a），主要污染物为COD、NH3-N，产生浓度约为2000mg/L、100mg/L。经厂区污水处理厂处理达园区污水处理厂接管水质要求后进入园区污水处理厂深度处理，达标排入长江。

（5）分析检测废水W5

迁建项目中心化验室主要进行各产品的质量检测，产生的废水主要为洗手水，夹带微量产品、副产品及各种杂质；废水主要污染物为COD、SS、Cl-、SO42-，产生浓度约600mg/L、200mg/L、800mg/L、400mg/L，废水产生量为0.2t/d（60 t /a），经厂区污水处理厂处理达园区污水处理厂接管水质要求后进入园区污水处理厂深度处理，达标排入长江。

（6）设备地坪清洗废水W6

迁建项目定期用抹布、拖把对设备、地坪进行清洗，产生清洗废水，产生量约3 t /d（900 t /a），主要污染物为COD、SS，产生浓度约800mg/L、400mg/L；W2经厂区污水处理厂处理达园区污水处理厂接管水质要求后进入园区污水处理厂深度处理，达标排入长江。

（7）生活废水W7

迁建项目劳动定员104人，员工生活污水按用水量（用水量按100L/人·d计）的90%计，则产生污水量为9.36t/d（2808t/a），主要污染物为COD约350mg/L，SS约200mg/L，氨氮约40mg/L，经厂区污水处理厂处理达园区污水处理厂接管水质要求后进入园区污水处理厂深度处理，达标排入长江。

4.3.3 固体废物

迁建项目固体废物主要为硫磺焚烧残渣、废催化剂、废活性炭、磺胺母液沉淀物、铁碳渣、污泥及生活垃圾等。

（1）硫磺焚烧残渣

迁建项目氯磺酸工段硫磺焚烧生成SO2气体，产生焚烧残渣，产生量约166.32t/a，属于一般工业固废，送长寿区一般工业固体废物堆场填埋。

（2）废催化剂

SO3转化使用触媒催化剂，产生废催化剂约2.5t/a；废催化剂主要成分是五氧化二钒，属于危险固废，送有资质单位处置。

（3）废活性炭

磺胺装置脱色工段及二分废水处理装置脱色压滤工段产生废活性炭，产生量约65.5t/a，属于危险固废，送有资质单位进行处置。

（4）磺胺母液沉淀物

磺胺母液回收装置产生母液沉淀物，产生量约为296t/a，含有一定量的有机物，呈弱酸性，属于危险固废，送有资质单位处置。

（5）铁碳微电解残渣

迁建项目污水处理站铁碳微电解预处理工段，产生铁碳渣，产生量约3t/a，属于危险固废，送有资质单位处置。

（6）污水处理站污泥

迁建项目污水处理站产生污泥，产生量约20t/a，属于危险固废，送有资质单位处置。

（7）生活垃圾

迁建项目劳动定员104人，员工生活垃圾S5按0.25kg/人·d计，产生量为7.8t/a；送城市垃圾处理场集中处置。

4.3.4 噪声

迁建项目营运期噪声主要由空气干燥塔、空压机、各种风机和大功率泵等产生。噪声源强约70~95 dB（A）。连续产生。首先在设备选型时尽量选用低噪声设备，并采取减振、建筑隔声等措施后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。迁建项目噪声产生、治理及排放情况见表4-1。

表4-1              迁建项目噪声产生及治理措施表

| 序号 | 噪声源名称 | 数量 | 单台噪声 原强dB（A） | 产生规律 | 降噪措施 | 治理后声 压级dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气干燥塔 | 1 | 70~80 | 连续 | 减振 | ≤66 |
| 2 | 空压机 | 2 | 75~95 | 连续 | 减振 | ≤72 |
| 3 | 风机 | 11 | 75~80 | 连续 | 减振 | ≤69 |
| 4 | 泵 | 110 | 70~77 | 连续 | 减振 | ≤65 |

4.4 迁建项目污染物排放及治理情况汇总

迁建项目废气产生、治理及排放情况见表4-2，废水产生、治理及排放情况见表4-3，固废产生、治理及排放情况见表4-4，迁建后全厂“三废”排放情况见表4-5。

表4-2                          迁建项目废气产生、治及排放情况一览表

| 序号 | 污染源 | 废气量 Nm3/h | 治理前 | 治理措施 及效率 | 治理后 | 排放方式 | 排放参数 | 排放标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 污染物 名称 | 浓度 mg/m3 | 产生量 |  | 污染物 名称 | 浓度 mg/m3 | 排放量 |  | 高度 m | 内径mm | 温度 ℃ | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h |  |
|  |  |  |  |  | kg/h | t/a |  |  |  | kg/h | t/a |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 氯磺酸废气 | 3600 | SO2 | 6166.67 | 22.02 | 158.54 | SO2经碱洗处理，HCl经水洗+碱洗处理后与SO2一并通过30m排气筒排入大气；水洗去除HCl效率约95%；碱洗去除HCl效率约95%、去除SO2效率约97%。碱洗塔对硫酸雾的去除效率约80% | SO2 | 183.33 | 0.66 | 4.75 | 连续 | 30 | 400 | 30 | 400 | 15 | 达标 |
|  |  |  | HCl | 25858.33 | 93.09 | 670.25 |  | HCl | 63.89 | 0.23 | 1.66 |  |  |  |  | 100 | 1.4 |  |
|  |  |  | 硫酸雾 | 100 | 0.36 | 2.59 |  | 硫酸雾 | 20 | 0.072 | 0.52 |  |  |  |  | 45 | 8.8 |  |
| 2 | 磺胺干燥废气 | 8000 | 苯胺类 | ／ | 695.14 | 5005 | 多级布袋收料效率99.98% | 苯胺类 | 18 | 0.144 | 1.04 | 连续 | 15 | 500 | 30 | 20 | 0.52 | 达标 |
| 3 | 污水处理站废气 | 41.7 | 臭气 | ／ | ／ | ／ | 碱洗塔 | 臭气 | ／ | ／ | ／ | 连续 | 15 | ／ | ／ | 2000无量纲 | ／ | 达标 |
| 3 | 无组织废气 | ／ | HCl | ／ | 0.02 | 0.144 | ／ | HCl | ／ | 0.02 | 0.144 | 连续 | 源面积：12m*6m；源高16m | 厂界达标 |
|  |  |  | 硫酸雾 | ／ | 0.05 | 0.36 | ／ | 硫酸雾 | ／ | 0.05 | 0.36 |  | 源面积：35m*22m；源高8m |  |
|  |  |  | NH3 | ／ | 0.05 | 0.36 | ／ | NH3 | ／ | 0.05 | 0.36 |  | 源面积：13.5m*46m；源高12m |  |
| 废气排放量合计 | 11641.7 | SO2 | ／ | ／ | 158.54 | ／ | SO2 | ／ | ／ | 4.75 | ／ |
|  |  | HCl | ／ | ／ | 670.394 |  | HCl | ／ | ／ | 1.804 |  |
|  |  | 臭气 | ／ | ／ | ／ |  | 臭气 | ／ | ／ | ／ |  |
|  |  | 硫酸雾 | ／ | ／ | 2.95 |  | 硫酸雾 | ／ | ／ | 0.88 |  |
|  |  | 苯胺类 | ／ | ／ | 104 |  | 苯胺类 | ／ | ／ | 1.04 |  |

表4-3                               迁建项目废水产生、治理及排放情况一览表

| 序号 | 污染源 | 废水量 （t/d） | 污染物 名称 | 治理前 | 治理措施 | 治理后 | 排放 方式 | 排放标准 mg/L | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度mg/L | 产生量kg/d |  | 污染物 | 浓度mg/L | 排放量kg/d | 排放量t/a |  |  |  |
| W1 | 磺胺母液蒸发废水 | 167.29 | COD | 2129.2 | 356.2 | “铁碳微电解+生化处理” 铁碳微电解对苯胺类的破环率约97.5%； 生化处理对各污染物的处理效率分别为： COD≥90% 氨氮≥10% Cl-≥10% SO42-≥10% | COD SS Cl- SO42- 氨氮 苯胺类 | 479.6/60 9.74/70 30.8/--- 21.24/--- 14.11/10 0.99/1 | 153.27/19.5 3.112/3.112 9.84/9.84 6.79/6.79 4.51/3.25 0.317/0.32 | 45.98/5.85 0.93/0.93 2.95/2.95 2.04/2.04 1.35/0.975 0.095/0.095 | 连续 | 500/60 400/70 3000/--- 600/--- 45/10 1.0/1.0 | 达标 |
|  |  |  | 氨氮 | 5.8 | 0.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SO42 | 44.62 | 7.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cl- | 64.45 | 10.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 苯胺类 | 71.73 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W2 | 二分回收硫酸蒸发废水 | 119.71 | COD | 9456.45 | 1132.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 10 | 1.197 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 苯胺类 | 1.6 | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W3 | 硫酸铵蒸发废水 | 10 | COD | 1865.18 | 18.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 197.3 | 1.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 苯胺类 | 48 | 0.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W4 | 真空系统废水 | 10 | COD | 2000 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 50 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W5 | 分析监测废水 | 0.2 | COD | 600 | 0.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS | 200 | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cl- | 800 | 0.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SO42- | 400 | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W6 | 设备地坪清洗废水 | 3 | COD | 800 | 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS | 400 | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W7 | 生活污水 | 9.36 | COD | 350 | 3.276 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS | 200 | 1.872 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 40 | 0.374 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日均排污 统计 | 319.56 | COD | 4796.21 | 1532.676 | ／ | COD | ／ | 153.27/19.5 | 45.98/5.85 | ／ | ／ | ／ |
|  |  | SS | 9.74 | 3.112 |  | SS |  | 3.112/3.112 | 0.93/0.93 |  |  |  |
|  |  | 氨氮 | 15.68 | 5.011 |  | 氨氮 |  | 4.51/3.25 | 1.35/0.975 |  |  |  |
|  |  | Cl- | 34.23 | 10.94 |  | Cl- |  | 9.84/9.84 | 2.95/2.95 |  |  |  |
|  |  | SO42- | 23.6 | 7.54 |  | SO42- |  | 6.79/6.79 | 2.04/2.04 |  |  |  |
|  |  | 苯胺类 | 39.7 | 12.68 |  | 苯胺类 |  | 0.317/0.32 | 0.095/0.095 |  |  |  |

表4-4         迁建项目固废产生、治理及排放情况一览表

| 序号 | 固废名称 | 单位 | 产生量 | 排放量 | 排放方式与去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫磺焚烧残渣 | t/a | 166.32 | 0 | 城市垃圾场集中处置 |
| 2 | 废催化剂 | t/a | 2.5 | 0 | 委托有资质单位处理 |
| 3 | 废活性炭 | t/a | 64.8 | 0 |  |
| 4 | 磺胺母液沉淀物 | t/a | 296 | 0 |  |
| 5 | 铁碳渣 | t/a | 3 | 0 |  |
| 6 | 污泥 | t/a | 20 | 0 |  |
| 7 | 生活垃圾 | t/a | 7.8 | 0 | 城市垃圾场集中处置 |

表4-5               迁建后全厂“三废”排放汇总表

| 类别 | 项目 | 单位 | 产生量 | 削减量 | 排放量 | 排放方式与去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 废气 | 废气 | m3/h | 11641.7 | 0 | 11641.7 | 经30m排气筒 排入大气 |
|  | SO2 | t/a | 158.54 | 153.79 | 4.75 |  |
|  | HCl | t/a | 670.25 | 668.59 | 1.66 |  |
|  | 硫酸雾 | t/a | 2.59 | 2.07 | 0.52 |  |
|  | 苯胺类 | t/a | 104 | 102.96 | 1.04 | 经15m排气筒排入大气 |
|  | 臭气 | 无量纲 | ／ | ／ | ／ | 经15m排气筒排入大气 |
| 无组织 废气 | HCl | t/a | 0.0144 | 0 | 0.0144 | 无组织排放 |
|  | 氨 | t/a | 0.12 | 0 | 0.12 |  |
|  | 硫酸雾 | t/a | 0.57 | 0 | 0.57 |  |
| 废水 | 废水量（日均） | t/d | 319.56 | 0 | 319.56 | 长江 |
|  | COD | t/a | 459.8 | 413.82 | 45.98 |  |
|  | SS | t/a | 0.93 | 0 | 0.93 |  |
|  | Cl- | t/a | 3.28 | 0.33 | 2.95 |  |
|  | SO42- | t/a | 2.26 | 0.22 | 2.04 |  |
|  | 氨氮 | t/a | 1.5 | 0.15 | 1.35 |  |
|  | 苯胺类 | t/a | 3.804 | 3.709 | 0.095 |  |
| 固废 | 废活性炭 | t/a | 64.8 | 64.8 | 0 | 委托有资质单位处理 |
|  | 废催化剂 | t/a | 2.5 | 2.5 | 0 |  |
|  | 磺胺母液沉淀物 | t/a | 296 | 296 | 0 |  |
|  | 铁碳渣 | t/a | 3 | 3 | 0 |  |
|  | 污泥 | t/a | 20 | 20 | 0 |  |
|  | 硫磺焚烧残渣 | t/a | 166.32 | 166.32 | 0 | 送长寿区一般工业固体废物堆场填埋处理 |
|  | 生活垃圾 | t/a | 7.8 | 7.8 | 0 | 城市垃圾场集中处置 |

4.5 迁建前后全厂污染物排放及对比分析

迁建前后全厂污染物排放及对比分析见表4-6。

表4-6          迁建前后全厂污染物排放及对比分析一览表

| 类别 | 项目 | 现有装置排放量 | 迁建项目排放量 | 迁建前后增减量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 废气 | 废气量 | 10800m3/h | 11641.7m3/h | +841.7m3/h |  |
|  | HCl | 3t/a | 1.66t/a | -1.34t/a |  |
|  | SO2 | 12.4t/a | 4.75t/a | -7.65t/a |  |
|  | 硫酸雾 | 1.64 t/a | 0.52t/a | -1.12 t/a |  |
|  | 苯胺类 | 1.008t/a | 1.04t/a | +0.032t/a |  |
| 无组织 废气 | NH3 | 0.4t/a | 0.12 t/a | -0.28 t/a |  |
|  | 氯化氢 | 0.248t/a | 0.144 t/a | -1.04t/a |  |
|  | 硫酸雾 | 0.43 t/a | 0.36 t/a | -0.07 t/a |  |
| 废水 | 废水量 | 517.7t/d | 319.56t/d | -198.14t/d | 计排入水环境的量 |
|  | COD | 15.231t/a | 5.85 t/a | -9.381t/a |  |
|  | SS | 1.236 t/a | 0.93 t/a | -0.306t/a |  |
|  | 氨氮 | 2.33 t/a | 0.975t/a | -1.355t/a |  |
|  | 苯胺类 | 0.156 t/a | 0.095t/a | -0.0.061t/a |  |
| 固废 | 焚硫残渣 | 274.32 t/a | 166.32 t/a | -108 t/a |  |
|  | 废活性炭 | 62.4 t/a | 64.8t/a | +2.4 t/a |  |
|  | 生活垃圾 | 12t/a | 7.8t/a | -4.2t/a |  |

从表4-6中可以看出：

①搬迁后，有组织废气量增加了841.7m3/h，其主要原因是迁建项目磺胺产能增加及污水处理站新增臭气部分。

②组织废气中HCl、SO2、硫酸雾、苯胺类的排放量均有不同程度减少，其中HCl削减量约1.34t/a、SO2削减量约7.65t/a、硫酸雾削减量约1.12t/a，主要原因首先是氯磺酸生产中，二氧化硫转化工序中现有工艺为一段转化，二氧化硫的转化率为98%，尾气处理负荷较大；迁建项目采用二转二吸，能将二氧化硫总的转化率提升至99%，在提高了氯磺酸的产率的同时减少了尾气中二氧化硫的排放量；其次是现有氯磺酸尾气处理装置采用逆流式空塔结构，而迁建项目采用填料式洗涤塔，增加了洗涤面积和接触时间，从而提升了处理效率。苯胺类颗粒物的排放量较搬迁前增加了0.032t/a，是由于迁建项目磺胺产品规模增加的原因。

③搬迁后，废水排放量较现有项目减排了198.14t/d，各污染物均有不同程度的削减。主要原因首先是因为迁建项目从生产工艺源头上进行了改进，减少了生产系统用水量；减少了废水产生量；并且迁建项目针对二分废水全部进行蒸发回收硫酸，减少了二分废水排放量，而现有项目是因为蒸发回收设备陈旧、处理能力小，只能对部分二分废水回收硫酸，大部分二分废水将通过中和调节池预处理后进入污水处理站；其次是磺胺母液废水则是通过MVR蒸发和三效蒸发回收钠盐，通过蒸发回收处理后，从源头上降低了废水中有机物对COD的贡献，降低了各生产废水中各污染因子的产生浓度；第三是迁建项目新建污水处理站，采用铁碳微电解预处理系统，对二分废水、磺胺母液废水及硫酸铵蒸发废水中的大分子有机物进行了破坏，增加了废水可生化性，直接体现就是提升了后续生化处理对各污染因子的处理效率。

④搬迁后，在固废方面，项目搬迁后，焚硫残渣削减量约108t/a，主要原因是迁建项目使用原料为液硫，纯度更高，杂质更少。废活性炭产生量增加了2.4t/a，主要原因是项目搬迁后生产规模增加，在脱色工艺，增加了活性炭使用量造成的。另外生活垃圾方面是因项目搬迁后，劳动定员减少所致。

4.5 非正常工况排污分析

生产装置的非正常排放主要至生产中的开车、停车、检修、一般性事故时的污染物排放，其大小与频率与装置的工艺水平、操作管理水平等因素有关。

4.5.1 废气

（1）开停车、停电非正常工况

各生产装置在开停车、停电非正常工况下产生的废气组分与正常生产时相同，废气产生量较小，处理方法与正常生产时一样，此时，外排的废气对环境的影响也较正常生产时小，故此处不再统计此时的废气排放量。

（2）环保治理设施效率下降

当碱洗塔布水器被堵塞时，会造成废气处理效率下降；假设各污染物处理效率下降至50%，则迁建后全厂污染物排放情况见表4-7。

表4-7           废气治理设施效率下降情况下的污染物排放情况

| 排放源 | 废气量（m3/h） | 污染物 | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氯磺酸废气 | 3600 | SO2 | 11.01 | 2897.37 |
|  |  | 氯化氢 | 2.32 | 644.44 |

由表4-7可以看出，SO2、氯化氢的排放浓度均出现了明显超标的现象，对环境影响较大。

4.5.2 废水

每年设备大修时，各装置会产生检修废水；主要污染物为COD、SS及石油类，送污水处理站处理。

4.6 初期雨水

本评价根据重庆地区暴雨强度公式确定初期雨水量。初期雨水的降雨历时按10min、重现期按5年计。

迁建项目的裸露区域主要在厂内道路，裸露区域的面积约为550m2，算得初期雨水量约为70m3，主要污染物为SS，通过雨污切换系统收集至600m3的事故废水池，送污水处理站处理达标后排入园区污水管网。

4.7 清洁生产

推行清洁生产、实施可持续发展战略，是我国经济建设应遵循的根本方针，也是工业污染防治的基本原则和根本任务，清洁生产的实质就是在生产发展的过程中，坚持采用新工艺、新技术，铜鼓生产全过程的控制和资源、能源的合理配置，最大限度地把原料转化为产品，把污染消灭的生产过程中，从而达到节能、降耗、减污、增效的目的，实现经济建设与环境保护的协调发展。

4.7.1 工艺技术的先进性

目前，国内外的磺胺生产主要有几种工艺路线，长化集团采用的是第四种：

（1）苯氨基甲酸甲酯工艺路线

苯氨基甲酸甲酯工艺避免使用醋酸酐属于管制试剂，可以解决醋酸供应的不足，并在光气化学工业较发达的地区，更容易降低生产成本。而迁建项目位于重庆长寿化工工业园区，周边光气化学工业较少，生产成本过高，不适于该项目采用。

（2）二苯脲合成法

二苯脲合成法是二苯脲为起始原料，加入少量锌粉，采用氮气保护，以防止高温下苯胺氧化，经尿素氨化得到二苯脲；再经过氯磺酸磺化得到二苯脲二磺酰氯，最后经浓氨水氨化、盐酸水解得到磺胺产品。该工艺起始原料成本低，合成过程中不需要加入溶剂，收率较高，但是要求在高温状态下反应，并加入氮气，操作条件苛刻，自动化要求程度较高，目前，仍然未能大规模实现工业化生产。

（3）氯苯工艺路线

以氯苯、三氧化硫、氯化亚砜、氨水为原料进行磺化、酰氯化反应和胺化反应 得到产品对氨基苯磺酰胺。但是该工艺生产成本较高，使用到的原辅材料危害性较大，不宜采用。

（4）乙酰苯胺工艺路线

经典反应，以乙酰苯胺原料经过氯磺化、氨化、水解，再酸化而得磺胺。该工艺操作简单，原料利用率较高，经济效益较好，排污适中，鉴于现有磺胺生产就采用该生产工艺，企业本身具备很丰富的生产经验，故选该生产工艺很适合迁建项目。

4.7.2 迁建项目工艺技术改进

本次磺胺搬迁项目采用长化现有工艺技术，即乙酰苯胺路线；相对于现有工艺技术方案，迁建项目各装置做了如下改进：

（1）二氧化硫转化工序中现有工艺为一段转化，二氧化硫的转化率为98%，尾气处理负荷较大；拟建装置借鉴现目前成熟的硫磺制酸工艺，采用二转二吸，能将二氧化硫总的转化率提升至99%，此工艺技术的改进，提高了氯磺酸的产率，同时减少了尾气中二氧化硫的排放。

（2）现有工艺中，焚硫炉废热利用，采用的是导热油锅炉，由于导热油长期在高温运行过程中，油品会变质，导致导热油运行能耗逐渐增大，热利用率较低；此外，导热油系统在检维修时，需要严格按照操作规程进行，对操作人员素质要求高，导热油的热膨胀系数较大，法兰连接处存在泄漏的安全隐患。迁建项目装置采用余热锅炉，回收利用SO2合成时释放的大量热量，节约了能耗。

（3）现有装置中，涉及固体物料的转运，如退热冰的加料、磺胺产品的离心分离、干燥等，均采用人工操作，劳动强度大，且投料时，人为操作误差较大。迁建项目装置中，将对固体投料及输送设备重新选型设计，拟采用螺旋送料器、自动卸料离心机等自动化程度高的设备，以解决现有的问题。

（4）现有装置中，中和工序会散排一定的盐酸酸雾，污染环境，同时腐蚀周边金属设备，迁建项目装置中，将各个氯化氢散排口的气体收集汇总，采用多级塔串联吸收，制成30%的盐酸，部分回中和工序套用，部分外售，变废为宝。

（5）磺胺生产过程中，废水量大多来源于二分工序，现有装置中，二分酸水采用蒸馏加中和的工艺处理，约1/3的酸水通过蒸馏返回二分工序套用，剩余约2/3的酸水中和后产生的废渣难以处理，且整个装置能耗高。迁建项目装置中，将采用三效负压蒸发装置，将废酸水分离至不同的浓度梯度，一效产生的蒸馏水去污水处理站处理，二效产生的低浓度的酸水去氨回收装置，副产硫酸铵，最后三效浓缩后的约85%的硫酸可以直接作为副产品外卖，既回收了副产品，又减少了污水产生量，并且降低了二分废水中COD的浓度。

（6）磺胺母液处理一直是一个难题，现有工艺母液处理步骤为：母液采用甲醛预处理，除去其中的氨苯有机物后，进入生化处理，废水达标后排放，该工艺路线中，进入生化处理的废水中仍含有少量氨苯有机物，不利于细菌的繁殖，导致生化处理并不彻底；且工艺副产的硫酸钠、氯化钠、醋酸钠等盐混在母液中，使得整个母液量大，处理费用高。为解决现有技术难题，长化集团有限公司积极探索，开发了一条崭新的工艺路线，即母液废水先经过树脂吸附，回收其中的磺胺产品，未被吸附的有机物和剩余的无机盐溶液进入MVR蒸发系统，蒸出大部分水，剩余的无机饱和盐溶液先后经过多效蒸发，分离出其中的氯化钠、醋酸钠作为副产品外售。

本次磺胺搬迁项目，在原有工艺路线的基础上，借鉴成熟的工艺技术方案，并以中试实践为前提，进行工艺优化、工程设备升级，以解决现有装置存在的诸多问题。特别是在三废处置方面，由于SO2的转化率提高，减少了废气的排放；由于氯化钠、醋酸钠得以分离，减少了固废的处理费用；由于系统中废水均采用多效蒸发的方式分离，产生的蒸发水进污水处理站处理，减少了废水产生量，从源头降低了废水中各污染物的浓度，为后续废水处理创造了良好条件。同时，迁建项目引入DCS系统，大大提高自动化水平，降低员工的劳动强度，提高了生产的稳定性。因此，本次磺胺搬迁项目工艺技术方案具有工艺成熟，工程装备先进，自动化水平高，采用封闭循环技术，“三废”少，易于治理，设备投资省等特点；该技术符合国家科学技术不断创新发展的精神，符合国家对产业结构调整的政策，是目前国内磺胺生产工艺技术方案中，成熟并且先进的。

4.7.3 迁建前后主要原辅材料消耗情况对比

氨苯磺胺装置迁建前后主要原辅材料消耗情况见表4-8。

表4-8            氨苯磺胺装置迁建前后主要原辅材料消耗对比

| 原辅材料 | 搬迁前（t/t） | 搬迁后（t/t） | 增减量（t/t） |
| --- | --- | --- | --- |
| 退热冰 | 1.08 | 1.075 | -0.005 |
| 硫 | 硫磺1.67 | 液硫1.62 | -0.05 |
| HCl | 1.71 | 1.71 | 0 |
| 液氨 | 0.469 | 0.24 | -0.229 |
| 片碱 | 1.06 | 1.06 | 0 |

根据表4-8可知，氨苯磺胺装置迁建后较迁建前，原辅材料消耗主要体现在退热冰、硫、液氨三大方面，均有不同程度降低。

4.8 总量控制

4.8.1 总量控制因子

根据本评价工程分析筛选出的污染因子，确定迁建项目总量控制因子如下：

大气污染物：SO2、HCl、硫酸雾、苯胺类；

废水污染物：COD、SS、氨氮、Cl-、SO42-、苯胺类；

迁建项目的工业固废均按环保要求分类处置，不外排。

4.8.2 总量控制分析及来源

根据工程分析，迁建项目废气和废水经治理达标后，污染物排放总量见表4-8。

表4-8            迁建项目污染物排放总量控制一览表

| 序号 | 污染物名称 | 本项目排放量t/a | 总量建议指标t/a | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 废气 |
| 1 | 苯胺类 | 1.04 | 1.04 |  |
| 2 | HCl | 1.66 | 1.66 |  |
| 3 | SO2 | 4.75 | 4.75 |  |
| 4 | 硫酸雾 | 0.52 | 0.52 |  |
| 二 | 废水 |
| 1 | COD | 5.85 | 5.85 | 按排入环境的量计 |
| 2 | SS | 0.93 | 0.93 |  |
| 3 | 氨氮 | 0.975 | 0.975 |  |
| 4 | Cl- | 2.95 | 2.95 |  |
| 5 | SO42- | 2.04 | 2.04 |  |
| 6 | 苯胺类 | 0.095 | 0.095 |  |

结合表4-8中列出的迁建项目新增排污权，建设单位应根据《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆进一步推进排污权（污水、废气、垃圾）有偿使用和交易工作实施方案的通知》渝府办发[2014]178号和《重庆市环境保护局关于印发重庆市工业企业排污权有偿使用和交易工作实施细则（试行）的通知》渝环发[2015]45号等文件要求进行排污权交易。

4.8.3污染物排放标准及总量控制指标

迁建项目污染物排放标准及总量控制指标见附表。

附表：

重庆化医长寿化工集团有限公司1万吨/年氨苯磺胺项目（一期）

污染物排放标准及总量指标

一、废气

| 污染源 | 排放标准 及标准号 | 污染因子 | 有组织排放 | 周界外浓度限值（mg/m3） | 总量指标 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放口高 度（m） | 浓度 （mg/m3） | 速率限值 （kg/h） |  |  |
| 1#排气筒 | 苯胺类、硫酸雾、SO2、NOx执行《重庆市大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1 | SO2 HCl 硫酸雾 | 30 | 400 100 45 | 15 1.4 8.8 | 0.4 0.2 1.2 | 4.75 1.66 0.52 |
| 2#排气筒 |  | 苯胺类 | 15 | 20 | 0.52 | 0.4 | 1.04 |

二、废水

| 污染源 | 排放标准及标准号 | 污染因子 | 浓度限值（mg/L） | 排放量（kg/d） | 总量指标（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司废水总排放口 | 执行DB50/457-2012《化工园区主要水污染物排放标准》中的表1标准，COD、SS按照现有标准执行60mg/L、70 mg/L。 | pH | 6~9 | ／ | ／ |
|  |  | COD | 70 | 153.27/19.5 | 45.98/5.85 |
|  |  | SS | 30 | 3.112/3.112 | 0.93/0.93 |
|  |  | 氨氮 | 15 | 4.51/3.25 | 1.35/0.975 |
|  |  | Cl- | ／ | 9.84/9.84 | 2.95/2.95 |
|  |  | SO42- | ／ | 6.79/6.79 | 2.04/2.04 |
|  |  | 苯胺类 | 1.0 | 0.317/0.32 | 0.095/0.095 |

说明：/前表示企业排入园区污水处理厂的量，/后表示经园区污水处理厂处理后排入环境的量。

三、固废

| 固体废物名称和种类 | 固体废物 产生量（t/a） | 固体废物 主要成分 | 主要成分含量（%） | 处理方式及数量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最高 | 平均 | 方式 | 数量 | 占总量 |
| 硫磺焚烧残渣 | 166.32 | 不燃物 | ／ | ／ | 送长寿区一般工业固体废物堆场填埋处理 | 166.32 | 100% |
| 废活性炭 | 64.8 | 苯胺类、C等 |  |  | 送有资质单位处置 | 64.8 |  |
| 磺胺母液 沉淀物 | 296 | 水不溶物、 苯胺类 |  |  | 送有资质单位处置 | 296 |  |
| 铁碳渣 | 15 | 铁渣 |  |  | 送有资质单位处置 | 3 |  |
| 废催化剂 | 2.5 | 五氧化二钒 |  |  | 送有资质单位处置 | 2.5 |  |
| 污泥 | 20 | ／ |  |  | 送有资质单位处置 | 20 |  |
| 生活垃圾 | 7.8 | ／ |  |  | 城市垃圾厂集中处置 | 7.8 |  |

四、厂界噪声

| 排放标准及标准号 | 最大允许排放值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间（dB） | 夜间（dB） |  |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）Ⅲ类 | 65 | 55 |  |

5 项目所在地自然环境概况

5.1 自然环境概况

5.1.1 地理位置及交通

迁建项目位于重庆（长寿）经济技术开发区晏家组团G标准分区。

重庆市长寿区位于重庆腹心地带，主城区东部，距主城区50km，东经106°49′22″至107°27′33″，北纬29°43′至30°12′30″之间，东西长57.5km，南北宽56.5km，总面积1415.49km2。东北毗垫江县，东南临涪陵区，西邻渝北区，北连四川省邻水县，属于三峡库区。

长寿区区位优势独特，是长江上游和川东地区的交通枢纽，长寿港是进出口集散地，三峡库区蓄水后，长寿港成为重庆市的深水码头，万吨级货轮可直达长寿；渝涪、渝万高速公路、渝怀铁路皆从长寿区境内通过。依托高速公路、国道公路、渝怀铁路和长江航运，已形成了一个各种运输方式相衔接、四通八达、方便快捷、高速经济的综合交通运输体系。

重庆（长寿）经济技术开发区位于长寿主城区西部，自西向东沿长江北岸的狭长地块，已批总面积约31.3km2，包括建成区和规划的发展区。区内已建有较为完善的道路交通网络，交通便利，地势平坦，位置优越。迁建项目地理位置图见附图1。

5.1.2 地形、地质、地貌

重庆（长寿）经济技术开发区为剥蚀红层丘陵地貌，长江沿岸为河谷地貌，地形坡度角5～35°。园区范围内属低山丘陵地貌，地形破碎，起伏较大。构造上位于长寿复向斜西翼，区内无断层。地层岩性为第四系全新人工填土、冲洪积砂土、卵砾石土、粉土，基岩为中侏罗纪中统沙溪庙组砂泥岩层。

评价区域内无自然保护区、风景名胜区、文物古迹和珍稀动植物等。

5.1.3 气候、气象

长寿区属中亚热带湿润季风气候区，具有四季分明、气候温和、冬暖春早、热量丰富、降雨充沛、初夏多雨、盛夏炎热、常伏旱、秋多连绵阴雨、无霜期长、温差大、多雾少日照的特点，绝大部分热带作物均可以生长。年平均气温17.4℃，最高气温29.3℃，最低气温6.7℃；多数年份极端高温42.3℃，极端最低-2.3℃。常年平均降水量1226mm，最高1457.7mm，最低836.5mm，多夜雨。相对湿度79%，夏77%，秋、冬83%。年均暴雨日27日，年均雾日数57天，年均日照时数1245.1小时。年平均风速1.5m/s，全年主导风向NNE风。灾害性天气突出，多数年份有伏旱、寒潮、冰雹、暴雨袭击。

项目所在地年平均气温17.5～18.5℃，年降水量1162.7mm。

5.1.4 水文

长江横贯长寿区，由西北面扇沱乡入境，至南面黄草峡出境，境内流长20.9km，境内流域面积1442.65km2，成库前多年平均流量11500m3/s。

长江长寿水文站资料表明长江近年最高水位为174.23m，最低水位为142.01m，最大水位差为32.22m。

园区北面有长江支流羊滩河（又名晏家河），绕园区西北面流入长江，河流长21.8km，流域面积81.65km2，水域面积216.33hm2，多年平均径流量为1.2m3/s，其在园区内流经长度约5km。园区内多有地表水系和冲沟，地表水和本区地下水间均存在紧密的水力联系，互为补给关系，水质和水量也有一定的联系和影响。场地地下水主要来源于大气降水、农田水、生活生产用水排放及沟流水深入补给，局部来源于支流河道的深入补给。项目所在地西北面约1530米有河泉水库，长1160m，宽60～215m，水域面积约16万m2，估计库容量约为128万m3，为小型水库。其功能为农田灌溉、养鱼以及旅游等。

5.2 区域规划

5.2.1 城乡总体规划

根据《重庆市城乡总体规划》（2007—2020），长寿等25个区县（自治县）政府所在地城镇是次区域性中心城市。加强与都市区及区域性中心城市的联系，发挥承接和传导经济辐射的功能，完善基础设施和服务体系，突出集聚和规模效益，增加综合实力及辐射能力，带动广大农村经济社会发展。注重生态环境保护和园林绿化建设，塑造各具特色、环境优美的城市形象。

5.2.2 长寿城市总体规划

根据《重庆市长寿区城乡总体规划（2013年编制）》，规划长寿城区包括中心城区和经开区两部分，共形成8个组团，其中，中心城区由菩提组团、渡舟组团、桃花组团、阳鹤组团、凤城组团和八颗组团6个组团构成，经开区由晏家组团和江南组团2个组团构成。规划定位为国家重要的石油及天然气化工基地，重庆市城市发展新区中的新型制造业基地、都市农业基地和休闲旅游区，区域性物流中心。规划产业发展方向为逐步建立起以石油、天然气化工产业和钢铁冶金产业为支柱，以新材料新能源产业、装备制造业和电子信息产业为延伸，以现代农业、休闲旅游业和物流服务业为重要补充的产业协调发展格局。

5.2.3 长寿经济开发区规划

长寿经济技术开发区是国务院2010年11月11日批准升级的国家级经济技术开发区，（以下简称“经开区”）。规划面积73.6平方公里，主要发展综合化工、钢铁冶金、新材料新能源、装备制造、电子信息等产业。

根据《长寿经济技术开发区晏家组团控制性详细规划环境影响报告书》（2015年），晏家组团包括A、B、D、E、F、G标准分区；A标准分区为川维川染片区，主要企业为卡贝乐、亚太纸业、川维厂，规划发展用地为川维家属区西北侧化中大道和渝长高速围合的区域，主要发展污染较轻的企业；B标准分区主要企业为医药中间体和合成药品企业、云天化、川维厂，规划拟入驻重油深加工项目及川维煤顶气项目；D标准分区为晏家街道，主要为居民居住区；E标准分区主要企业为映天辉、海洲化学、重庆紫光、润江水泥、重钢钢构、重钢气体，规划发展工业用地较少，主要用于发展精细化工；F标准分区为原晏家工业园区，主要企业为国际复合、装备制造企业及电镀企业，规划发展工业用地较少；G标准分区为原化工园区北部拓展区，主要企业为巴斯夫及化医集团，拟入驻企业为化医煤定气项目、MTO一体化项目、福华集团项目。

重庆（长寿）化工园区规划见附图5。

6 环境质量现状与评价

迁建项目环境空气质量现状SO2、NO2、PM10引用长环（监）字[2015]第HP-42号《重庆晶粒化工有限公司环评监测报告》，特征污染因子HCl引用长环（监）字[2016]第HP-86号《福安药业集团重庆博圣制药有限公司原料药及中间体技改扩建项目环评监测报告》和长环（监）字[2014]第HP-55号《重庆市映天辉氯碱化工有限公司环评监测报告》，特征污染因子NH3引用九升环（监）字[2016]WT334号《立邦涂料（重庆）化工有限公司年产4万吨表面处理剂项目委托监测报告》，特征污染因子苯胺类引用长环（监）字[2016]HP-29号《重庆长风化学工业有限公司环评监测报告》。监测至今，园区新增废气及污染物排放量较少，环境空气质量变化不大，故引用数据具有时效性。监测报告见附件。

迁建项目地表水环境质量现状资料引用：2015年7月27日-7月29日监测报告长环（监）字[2015]第HP-42号园区污水处理厂排污口上游、下游500m断面监测数据，监测至今园区新增废水及污染物排放量较少，水质变化不大，故引用数据具有时效性。监测报告见附件。

迁建声环境质量现状直接引用：长环（监）字[2016]第HP-29号《重庆长风化学工业有限公司环评监测报告》。由于迁建项目和长风化学对称分布在长寿区齐心西二路东西两侧，两家单位北面均为山地，且齐心西二路车流量变化不大，企业南厂界均为工业企业，故引用数据有效。

重庆化医长寿化工集团有限公司于2017年3月16日委托重庆市长寿区环境监测站对其项目所在地的地下水环境质量现状进行了现场实测，同时与2017年3月18日委托重庆地址矿产研究院对其项目所在地的地下水环境中K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-的浓度进行了检测分析。

6.1.1 监测基本情况

空气环境质量监测基本情况与引用资料详见表6-1。

表6-1                空气环境质量监测基本情况

| 序号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频率 | 资料来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 晏家街道 | SO2、NO2、PM10、NH3 | SO2、NO2和PM10连续监测7天，每天采样24h，监测日均值；苯胺类、HCl、NH3连续监测7天，监测一次值，每天采样4次。 | 长环（监）字[2015]第HP-42号《重庆晶粒化工有限公司环评监测报告》 |
| 2 | 王家湾 | SO2、NO2、PM10、NH3 |  | 九升环（监）字[2016]WT334号《立邦涂料（重庆）化工有限公司年产4万吨表面处理剂项目委托监测报告》 |
| 3 | 园区实验小学 | HCl |  | 长环（监）字[2016]第HP-86号《福安药业集团重庆博圣制药有限公司原料药及中间体技改扩建项目环评监测报告》、长环（监）字[2014]第HP-55号《重庆市映天辉氯碱化工有限公司环评监测报告》 |
| 4 | 晏家中学 | HCl |  |  |
| 5 | 国际复合材料倒班宿舍 | 苯胺类 |  | 长环（监）字[2016]HP-29号《重庆长风化学工业有限公司环评监测报告》 |
| 6 | 沙溪村 | 苯胺类 |  |  |

6.1.2 监测结果与评价结果分析

空气环境质量监测结果统计及评价结果分析见表6-1。

表6-1           空气环境质量监测结果统计及评价结果分析表

| 采样点及 检测项目 | 采样天数 | 样 品 数 | 一次值（小时值） | 日均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度范围（mg/m3） | 标准值 | 超标数 | 超标率 （%） | 最大占标率（%） | 浓度范围（mg/m3） | 标准值 | 超标数 | 超标率 （%） | 最大占标率（%） |
| 晏家街道 | SO2 | 7 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 0.025~0.042 | 0.15 | 0 | 0 | 28.0 |
|  | NO2 | 7 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 0.031~0.036 | 0.08 | 0 | 0 | 45.0 |
|  | PM10 | 7 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 0.102~0.105 | 0.15 | 0 | 0 | 70.0 |
|  | NH3 | 7 | 28 | 0.04~0.14 | 0.2 | 0 | 0 | 70.0 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ |
| 王 家 湾 | SO2 | 7 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 0.015~0.018 | 0.15 | 0 | 0 | 12.0 |
|  | NO2 | 7 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 0.026~0.038 | 0.08 | 0 | 0 | 47.5 |
|  | PM10 | 7 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 0.06~0.078 | 0.15 | 0 | 0 | 52.0 |
|  | NH3 | 7 | 28 | 0.06~0.15 | 0.2 | 0 | 0 | 75 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ |
| 园区实验小学 | HCl | 7 | 28 | 0.02L~0.022 | 0.2 | 0 | 0 | 11 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ |
| 晏家中学 | HCl | 7 | 28 | 0.02L~0.077 | 0.2 | 0 | 0 | 38.5 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ |
| 国际复合材料倒班宿舍 | 苯胺类 | 7 | 28 | 0.059~0.0672 | 0.1 | 0 | 0 | 67.2 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ |
| 沙溪村 | 苯胺类 | 7 | 28 | 0.0567~0.0653 | 0.1 | 0 | 0 | 65.3 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ |

6.1.3 评价方法与评价结果

（1）评价方法

根据各取值时间最大质量浓度值占相应标准质量浓度限值的百分比和超标率来评价达标情况。

（2）评价结果

由表6-1可知，在晏家街道、王家湾监测的SO2、NO2、PM10的日均值均无超标现象，满足GB3095-2012《环境空气质量标准》的二级标准要求；各监测点的HCl、NH3、苯胺类一次值均无超标现象，满足评价参考的标准要求。综上，说明迁建项目所在地区域大气环境仍有一定容量。

6.2 地表水环境质量现状评价

6.2.1 监测基本情况

监测项目：pH、COD、BOD5、NH3-N、石油类、苯胺；

监测地点：中法水务园区污水处理厂排污口上游500m、下游500m长江断面。

监测频率：连续三天，每天一次。

6.2.2 监测结果及评价结果分析

地表水监测结果统计及评价结果分析见表6-2。

表6-2      地表水现状监测结果统计及评价结果分析表   单位：mg/L

| 项目 | pH | COD | BOD5 | NH3-N | 石油类 | 苯胺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标值值 | 6～9 | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.1 |
| 中法水务园区污水处理厂排污口上游500m断面 | 范围值 | 7.62~7.65 | 12.2~18.3 | 2.0~2.2 | 0.132~0.147 | 0.01L | 0.03L |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Si值 | 0.31~0.325 | 0.61~0.915 | 0.50~0.55 | 0.132~0.147 | / | / |
| 中法水务园区污水处理厂排污口下游500m断面 | 范围值 | 7.63~7.64 | 14.5~16.0 | 2.1~2.2 | 0.182~0.203 | 0.01L | 0.03L |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Si值 | 0.315~0.32 | 0.725~0.80 | 0.525~0.55 | 0.182~0.203 | / | / |

6.2.3 评价方法与评价结果

（1）评价方法

地表水环境质量现状评价，遵照“环评导则”的有关规定，采用单项水质参数评价方法。单项水质参数i的标准指数为：

Si =Ci/Csi

式中：Si—水质评价因子i的标准指数；

Ci—水质评价因子i的实测浓度值，mg/L；

Csi—水质评价因子i的质量标准限值，mg/L。

pH的标准指数为：

式中：SPH，j――pH的标准指数

pHj ――pH的实测值

pHsu――pH的质量标准上限值

pHsd――pH的质量标准下限值

若水质参数的标准指数大于1，表明该水质参数超过了规定的水质标准，已经不能满足使用要求。

（2）评价结果

由表6-2监测结果可知，由监测结果可知，各监测断面pH、COD、BOD5、NH3-N、石油类和苯胺等均无超标现象，Si值均小于1，表明迁建项目所在的地表水环境质量现状能够满足Ⅲ类水域标准，总体水质情况良好。。

6.3 地下水环境质量现状监测与评价

6.3.1 监测基本情况

监测项目：pH、硫酸盐、氯化物、氨氮、总硬度、溶解性总固体、高锰酸钾指数、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价铬）、铅、氟、镉、铁、锰、总大肠菌群、细菌总数。

特征因子：苯胺类。

监测时间：2017年3月16日

监测布点：迁建项目所在地水文地质单元内施3、施4、施5、新川维监测井、中法水务井。详见附图6。

监测频率：每天采样1次，监测1天。

6.3.2 监测结果与评价结果分析

地下水现状监测结果统计及评价结果分析见表6-3。

表6-3       地下水现状监测结果统计及评价结果分析表  单位：mg/L

| 污染物 | pH | 氨氮 | 高锰酸 盐指数 | 氯化物 | 镉 | 六价铬 | 砷 | 铅 | 汞 | 挥发性 酚类 | 细菌总数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类标准 | 6.5-8.5 | ≤0.2 | ≤3.0 | ≤250 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤100 |
| 新川维监测井 | 范围值 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ |
|  | 平均值 | 6.92 | 0.068 | 1.2 | 3.4 | 0.001L | 0.007 | 3.72*10-4 | 0.01L | 4*10-5L | 0.0003L | 1900 |
|  | Pi值 | ／ | 0.35 | 0.4 | 0.00136 | ／ | 0.14 | 0.007 | ／ | 0.04 | ／ | 19 |
|  | 超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 中法水务井 | 范围值 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ |
|  | 平均值 | 6.34 | 0.115 | 1.0 | 50.0 | 0.001L | 0.007 | 4.67*10-4 | 0.01L | 4*10-5L | 0.0003L | 3500 |
|  | Pi值 | 0.575 | 0.33 | 0.2 | ／ | 0.14 | 0.009 | ／ | 0.04 | ／ | ／ | 35 |
|  | 超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 施5 | 范围值 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ |
|  | 平均值 | 6.83 | 0.101 | 2.9 | 86.3 | 0.001L | 0.006 | 6.43*10-4 | 0.01L | 4*10-5L | 0.0003L | 3800 |
|  | Pi值 | ／ | 0.51 | 0.97 | 0.35 | ／ | 0.12 | 0.013 | ／ | 0.04 | ／ | 38 |
|  | 超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 施3 | 范围值 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ |
|  | 平均值 | 7.65 | 0.090 | 2.9 | 5.30 | 0.001L | 0.006 | 7.32*10-4 | 0.01L | 4*10-5L | 0.0003L | 1100 |
|  | Pi值 | ／ | 0.45 | 0.97 | 0.02 | ／ | 0.12 | 0.015 | ／ | 0.04 | ／ | 11 |
|  | 超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 施4 | 范围值 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ |
|  | 平均值 | 7.46 | 0.217 | 4.0 | 26.4 | 0.001L | 0.005 | 6.00*10-4 | 0.01L | 4*10-5L | 0.0003L | 2100 |
|  | Pi值 | ／ | 1.09 | 1.3 | 0.11 | ／ | 0.1 | 0.012 | ／ | 0.04 | ／ | 21 |
|  | 超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |

续表6-3       地下水现状监测结果统计及评价结果分析表  单位：mg/L

| 污染物 | 硫酸盐 | 总硬度 | 溶解性总固体 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 氰化物 | 氟 | 铁 | 锰 | 总大肠菌群 | 苯胺类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类标准 | ≤250 | ≤450 | ≤1000 | ≤20 | ≤0.02 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤3.0 | ／ |
| 新川维监测井 | 范围值 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ |
|  | 平均值 | 45.8 | 239 | 341 | 3.3 | 0.004 | 0.004L | 0.286 | 0.03L | 0.01L | 210 | 0.03L |
|  | Pi值 | 0.18 | 0.53 | 0.34 | 0.165 | 0.2 | ／ | 0.286 | ／ | ／ | 70 | ／ |
|  | 超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | ／ |
| 中法水务井 | 范围值 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ |
|  | 平均值 | 90.0 | 284 | 446 | 2.91 | 0.003L | 0.004L | 0.477 | 0.03L | 0.01L | 80 | 0.03L |
|  | Pi值 | 0.36 | 0.63 | 0.45 | 0.15 | ／ | ／ | 0.477 | ／ | ／ | 26.6 | ／ |
|  | 超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | ／ |
| 施5 | 范围值 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ |
|  | 平均值 | 87.9 | 279 | 862 | 3.7 | 0.068 | 0.004L | 0.211 | 0.03L | 0.01L | 460 | 0.03L |
|  | Pi值 | 0.35 | 0.62 | 0.86 | 0.185 | 3.4 | ／ | 0.211 | ／ | ／ | 153.3 | ／ |
|  | 超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.3 | ／ |
| 施3 | 范围值 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ |
|  | 平均值 | 44.8 | 159 | 389 | 0.43 | 0.019 | 0.004L | 0.318 | 0.03L | 0.01L | 140 | 0.03L |
|  | Pi值 | 0.18 | 0.35 | 0.39 | 0.02 | 0.95 | ／ | 0.318 | ／ | ／ | 139 | ／ |
|  | 超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ／ |  |
| 施4 | 范围值 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ |
|  | 平均值 | 153 | 588 | 237 | 1.39 | 0.011 | 0.004L | 0.460 | 0.03L | 0.01L | 220 | 0.03L |
|  | Pi值 | 0.61 | 1.3 | 0.24 | 0.07 | 0.55 | ／ | 0.460 | ／ | ／ | 73.3 | ／ |
|  | 超标倍数 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.3 | ／ |

6.3.3 评价方法与评价结果

（1）评价方法

地表水环境质量现状评价，遵照“环评导则”的有关规定，采用标准指数法。

a.对于评价标准为定值的水质因子，其标准指数计算方法如下：

Pi =Ci/Csi

式中：Pi—水质评价因子i的标准指数，无量纲；

Ci—水质评价因子i的监测浓度值，mg/L；

Csi—水质评价因子i的标准浓度值，mg/L。

b.对于评价标准为区间值得水质因子（如pH值），其标准指数的计算方法如下：

式中：PPH――pH的标准指数

pH ――pH的实测值

pHsu――pH的质量标准上限值

pHsd――pH的质量标准下限值

若水质参数的标准指数大于1，表明该水质参数超过了规定的水质标准，已经不能满足使用要求。

（2）评价结果

由表6-3可知，在监测点施4氨氮、高锰酸钾指数、总硬度超标，监测点施5亚硝酸盐超标；其余监测点位的总大肠菌群和细菌总数均超标；其余各监测因子均未超标，满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类水质标准。

生活类因子、总大肠菌群及细菌总数超标原因为农业面源和居民生活废水影响所致，锰超标原因主要是：根据《多目标区域地球化学调查报告（重庆市）》，规划区域为地球化学背景锰分布异常地带，背景值锰含量较高所致。

6.4 声环境质量现状评价

6.4.1 监测基本情况

（1）监测项目：连续等效A声级；

（2）监测点位：设2个监测点，长风化学南厂界（对应迁建项目南厂界）、西厂界（对应迁建项目东厂界）。

（3）监测时间：2016年6月17～6月18日；

（4）监测频率：连续监测2天，每天昼夜各监测1次。

6.4.2 监测结果与评价结果分析

声环境质量监测结果统计及评价结果分析见表6-4。

表6-4          环境噪声监测结果统计及评价结果分析表        Leq：dB（A）

| 监测点 项目 | 1#（南厂界） | 2#（东厂界） |
| --- | --- | --- |
| 昼间 | 范围值 | 54.4~55.6 | 52~53.3 |
|  | 标准值 | 65 |
|  | 最大超标数 | 0 | 0 |
| 夜间 | 范围值 | 46.3~46.6 | 45.1~47 |
|  | 标准值 | 55 |
|  | 最大超标数 | 0 | 0 |

6.4.3 评价方法与评价结果

（1）评价方法

根据噪声现状监测统计结果，采用与评价标准直接比较的方法，对评价范围内的声环境现状进行评价。

（2）评价结果

表6-4表明，迁建项目各监测点噪声监测值均不超标，能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，说明该地区声环境质量良好。

6.5 小结

综合以上分析，项目所在区域环境质量现状良好，无明显制约扩建项目建设的环境问题。

7 施工期环境影响分析

迁建项目在化医集团原MDI项目闲置地块内建设，该场地已经平整完毕，只是在修建道路、管沟等时需动用土石方，量较小。施工期出现的环境问题主要是施工场地因受施工人员、机械等扰动而引起，主要有：废气（扬尘、燃油废气）、废水、固体废弃物、噪声等，但这些对环境的影响很短暂，会随施工期的结束而结束。

7.1 施工期废气环境影响分析

（1）环境空气影响分析

迁建项目施工过程中产生的主要废气为：挖掘沟道、平整清理场地等产生的扬尘、施工作业时机械的燃油废气以及设备进行防腐时的刷漆废气，主要污染物TSP、NOx、CO、非甲烷总烃等。这些污染物量很小，对施工人员产生一定影响，不会影响到周围居民。

（2）污染防治措施

①施工作业区配备专人负责，做到科学管理、文明施工；在基础施工期间，通过定期对施工场地进行喷水降尘，对进出场地的车辆进行冲洗、控制施工现场的车速等措施来降低施工扬尘影响；

②加强施工机械的管理和保养维修，提高机械使用率，使用清洁燃料，降低燃油废气的影响；

③通过加强施工现场管理，合理安排作业时间等措施来降低防腐刷漆废气的影响。

④施工场区道路应进行夯实硬化处理、路面用洒水车喷水湿润；对不慎洒落的沙土和建筑材料，应进行清理，减少汽车运输过程中扬尘。

7.2 施工期废水环境影响分析

（1）地表水环境影响分析

施工期废水主要为施工人员的生活污水及施工场地废水。其中，施工场地废水主要为施工机械、运输车辆的冲洗水以及建、构筑物的养护、冲洗打磨等废水，主要污染物SS、石油类。

（2）污染防治措施

加强施工机械管理，设置固定的车辆冲洗场所和沉淀泥沙、抽送复用水等设施。施工废水经收集、沉淀达标后回用于场地的洒水。由于施工期较短，生活污水排放量较小。施工场地废水贯彻“一水多用、节约用水”的原则。因此，施工期所产生的污水不会对地表水环境产生明显的不利影响。

7.3 施工期噪声影响分析

（1）声环境影响分析

施工噪声主要是由各种不同性能的施工机械在运转时产生，如挖掘沟道、平整清理场地、打夯、打桩、搅拌浇捣混凝土、建材运输等。由于施工期间使用机械种类多，且施工机械的共同特点是噪声值高，对施工现场造成较大影响；同时，施工场地是敞开的，施工机械噪声不易采取吸声、隔声等措施来控制对环境的影响，因此，容易引起人们的反感和不适。

（2）噪声防治措施

目前对施工机械设备的噪声控制尚无有效办法，故只能采取限制施工时间、禁止车辆超载、禁鸣、限速、合理安排施工工序等措施来降低施工噪声对声环境的影响。根据本项目所在地周围环境，确定本项目降噪措施为：

①尽量选用低噪声设备，将噪声值较大的设备布置在远离居民区的地方。

②可选用隔声板、墙等措施降低噪声对周围环境的影响。

③尽量将噪声值较大的设备工作时间安排在昼间作业；若必须连续24小时施工，须在3日前向当地环保局提出申请，同时出具建设行政主管部门的证明，获得批准后方可夜间施工，并公告附近居民。

通过采取以上措施，可将施工期噪声对附近居民的影响减到最小。

7.4 施工期固体废物影响分析

（1）环境影响分析

施工期固体废弃物主要为建筑垃圾、土石方及施工人员的生活垃圾。若随意堆置、丢弃易造成水土流失和二次污染。

（2）防治措施

①施工人员的生活垃圾送城市垃圾处理场统一处置。

②施工单位应该在开工前向有关部门申报建筑垃圾、工程渣土排放处置计划，如实填报建筑垃圾和工程渣土的种类、数量、运输路线及处置场地等事宜；不得占用道路，堆放建筑垃圾和工程渣土。

③施工过程中应指定专人负责管理、监督，及时用汽车运至指定场地堆放，并覆有相应防护措施。

通过采取以上措施，施工期固体废弃物对环境影响不大。

7.5 施工期生态影响分析

迁建项目在化医集团原MDI一体化项目闲置地块内建设，周围主要为园区工业用地，施工场地已进行平整，土石方量不大，施工期短暂，不会对周边生态环境造成明显影响。

8 营运期环境影响分析

8.1 环境空气影响评价

8.1.1 气象资料收集

本次收集了长寿气象站1987~2008年的主要气候气象统计资料，作为本次评价的污染气象资料。

8.1.2 污染气象特征

迁建项目位于重庆长寿经济技术开发区，该地区属中亚热带湿润气候区，其主要气候特点是：气候温和、四季分明、冬暖夏热，霜降少，雨量充沛且分布不均，初夏和秋季多绵雨，盛夏多伏旱；阴天多、云雾多、湿度大、日照少、风速小。

该地区平均气温17.4℃，多年最高极端气温40.5℃，最低-2.3℃。冬季平均7.9，最冷月（1月）为6.8℃。夏季气温较高，平均26.5℃，最热月（8月）平均气温达27.8℃。多年平均相对湿度82%，四季差异不大，春、夏为81%和79%，秋冬稍高，为83%。年平均降雨量为1112mm，最高1457.7mm，最低836.5mm。雨量集中在5~10月，均占全年降水量的76%，日最大降水量196.3mm。云量多，日照少，全年平均总云量大于8成的天数在2200天以上，小于2成的只有30天左右。年均日照时数1245.1小时。根据长寿气象站20年气象资料统计的结果见表8-1。

表8-1              长寿气象站多年气象要素统计表

| 气象要素 季节 | 气温（℃） | 相对湿度（%） | 降雨量（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 17.1 | 81 | 312.9 |
| 夏季 | 26.5 | 79 | 428.5 |
| 秋季 | 18.0 | 83 | 303.4 |
| 冬季 | 7.9 | 83 | 67.2 |
| 全年 | 17.4 | 82 | 1112 |

8.1.3 地面风场特征

（1）风向分布

根据长寿区气象站观测资料，多年NNE风向频率为19%，NE风向频率为13%，该地区多年主导风向为NNE-NE风向，频率为32%；区域多年静风频率为19%。长寿区多年的季、年平均风频见表8-2，长寿区年均风频的月变化见表8-3，各季及全年风频玫瑰见图8-1。

表8-2                  长寿区多年的季、年均风频

| 风向 风频（%） | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 8 | 23 | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 23 |
| 夏季 | 8 | 20 | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 17 |
| 秋季 | 7 | 16 | 12 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 19 |
| 冬季 | 8 | 20 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 3 | 4 | 2 | 2 | 19 |
| 年平均 | 8 | 19 | 13 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 19 |

表8-3                  长寿区年均风频的月变化

| 风向 风频（%） | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 8 | 20 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 23 |
| 2月 | 7 | 21 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 8 | 2 | 5 | 2 | 2 | 21 |
| 3月 | 6 | 25 | 17 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 22 |
| 4月 | 8 | 22 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 24 |
| 5月 | 10 | 22 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 23 |
| 6月 | 7 | 19 | 14 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 19 |
| 7月 | 10 | 20 | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 17 |
| 8月 | 7 | 21 | 16 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 15 |
| 9月 | 8 | 16 | 13 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 9 | 3 | 4 | 3 | 3 | 17 |
| 10月 | 7 | 17 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 | 23 |
| 11月 | 6 | 15 | 12 | 9 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 17 |
| 12月 | 9 | 19 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 13 | 3 | 4 | 2 | 2 | 18 |

图8-1  长寿各季全年风频玫瑰图

（2）风速

（a）多年平均风速的月变化

评价区多年平均风速的月变化见表8-4。由表可见，长寿地区的年平均风速为1.2m/s。年内个月之间平均风速变幅不大，在1.0~1.5m/s之间；7月风速最大，为1.5m/s；其次为4、8、9月，风速为1.3m/s。

表8-4                  多年平均风速的月变化

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速（m/s） | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |

（b）季小时平均风速的日变化

评价区季小时平均风速的日变化见表8-5。

表8-5                季小时平均风速的日变化

| 时刻 风速（m/s） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
| 夏季 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 |
| 秋季 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.3 |
| 冬季 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.1 |
| 时刻 风速（m/s） | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 春季 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.0 |
| 夏季 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 秋季 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.9 |
| 冬季 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 |

8.1.4 温度统计量

多年地面气象资料中每月温度的变化情况见表8-6。由表可见，长寿地区多年月平均温度1月最低，为6.8℃，8月份平均温度最高，为27.8℃，全年平均温度为17.4℃。

表8-6                  多年平均温度的月变化

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度（℃） | 6.8 | 8.5 | 12.5 | 17.5 | 21.4 | 24.2 | 27.4 | 27.8 | 23.0 | 17.9 | 13.2 | 8.3 |

8.1.5 预测模式

本评价采用《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2008）推荐的估算模式SCREEN3模式系统。

8.1.6 预测时段、因子、内容

（1）预测范围：以迁建项目排气筒为中心，周围5×5km2区域进行预测；

（2）预测时段：运营期；

（3）预测因子：根据迁建项目工程特征，确定预测污染因子为硫酸雾、苯胺类、HCl、SO2、NH3。

（4）预测内容：

迁建项目大气环境影响评价等级确定为三级，根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2008），三级评价可不进行预测，直接以估算模式的计算结果作为预测与分析依据。

按照导则要求，针对有组织排放，本评价将预测污染物的最大地面浓度及占标率；而针对无组织排放，则需根据估算模式给出大气环境防护距离，另根据卫生防护距离公式给出计算结果。即：

A.正常排放情况下，污染因子硫酸雾、苯胺类、HCl、SO2、NH3的最大落地浓度及占标率；

B.非正常排放情况下，污染因子HCl、SO2的最大地面浓度及占标率；

C.大气环境防护距离的计算；

D.卫生防护距离的计算。

（5）污染源分析

①正常排放情况

根据工程分析，迁建项目预测所需的污染源参数见表8-7。

表8-7        正常工况下迁建项目正常工况预测所需的污染源参数

| 污染源 | 废气排放量（Nm3/h） | 污染物 | 排放量 （kg/h） | 小时二级评价标准（mg/m3） | 排放高度 （m） | 出口内径 （m） | 烟气温度 （℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氯磺酸废气 | 3600 | SO2 | 0.66 | 0.5 | 30 | 0.35 | 30 |
|  |  | HCl | 0.233 | 0.2 |  |  |  |
|  |  | 硫酸雾 | 0.072 | 0.3 |  |  |  |
| 磺胺干燥废气 | 8000 | 苯胺类 | 0.144 | 0.1 | 15 | 0.5 | 50 |
| 无组织 排放 | ／ | NH3 | 0.05 | 0.2 | 面源：13.5m*46m，源高：12m |
|  |  | HCl | 0.02 | 0.2 | 面源：6m*12m，源高：16m |
|  |  | 硫酸雾 | 0.08 | 0.3 | 源面积：35m*22m；源高10m |

②非正常排放情况

迁建项目非正常排放情况下，预测所需的污染源参数见表8-8。

表8-8         非正常工况下迁建项目正常工况预测所需的污染源参数

| 污染源 | 废气排放量（Nm3/h） | 污染物 | 排放量 （kg/h） | 小时二级评价标准（mg/m3） | 排放高度 （m） | 出口内径 （m） | 烟气温度 （℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氯磺酸废气 | 3600 | SO2 | 11.01 | 0.5 | 30 | 0.35 | 30 |
|  |  | HCl | 2.32 | 0.2 |  |  |  |

（6）预测结果

①正常排放情况

对表8-7各污染因子进行预测，各污染源的简要数据统计详见表8-10；预测结果最大值筛选结果详见表8-9。

表8-9             各污染因子预测结果最大值筛选汇总表

| 污染源 | 废气 排放量（Nm3/h） | 污染物 | 排放量 （kg/h） | 小时二级评价标准（mg/m3） | 排放高度 （m） | 出口内径 （m） | 烟气温度 （℃） | 最大下风向预测浓度C1（mg/m3） | 最大浓度占标率Pi（%） | 最大地面浓度距源距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氯磺酸废气 | 3600 | SO2 | 0.66 | 0.5 | 30 | 0.35 | 30 | 0.0138 | 2.76 | 208 |
|  |  | HCl | 0.23 | 0.2 |  |  |  | 0.0048 | 2.41 | 208 |
|  |  | 硫酸雾 | 0.072 | 0.3 |  |  |  | 0.0015 | 0.5 | 208 |
| 磺胺干 燥废气 | 8000 | 苯胺类 | 0.144 | 0.1 | 15 | 0.5 | 50 | 0.0046 | 4.64 | 282 |

由表8-9可看出，有组织污染源排放的各污染物最大浓度分别为：SO20.0138mg/m3，HCl0.0048 mg/m3，硫酸雾0.0015mg/m3，苯胺类0.0046mg/m3；最大占标率分别为：SO22.76%， HCl 2.41%，硫酸雾0.5%，苯胺类4.64%；各污染源最大地面浓度均低于相应的质量标准限值，污染物下风向地面浓度占标率均低于10%，因此，迁建项目正常排放的污染物对评价区域内的环境空气质量影响较小。

表8-10                                正常排放污染物地面浓度预测

| 距源中心 下风向 距离D（m） | 苯胺类 | SO2 | HCl | 硫酸雾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度C1（mg/m3） | 浓度占标率 P1（%） | 下风向预测浓度C1（mg/m3） | 浓度占标率 P1（%） | 下风向预测浓度C1（mg/m3） | 浓度占标率 P1（%） | 下风向预测浓度C1（mg/m3） | 浓度占标率 P1（%） |
| 100 | 0.0035 | 3.54 | 0.0029 | 0.57 | 0.0010 | 0.50 | 0.0003 | 0.10 |
| 200 | 0.0044 | 4.36 | 0.0138 | 2.75 | 0.0048 | 2.40 | 0.0015 | 0.50 |
| 300 | 0.0046 | 4.61 | 0.0135 | 2.70 | 0.0047 | 2.36 | 0.0015 | 0.49 |
| 400 | 0.0045 | 4.50 | 0.0135 | 2.70 | 0.0047 | 2.36 | 0.0015 | 0.49 |
| 500 | 0.0039 | 3.94 | 0.0133 | 2.67 | 0.0046 | 2.32 | 0.0015 | 0.48 |
| 600 | 0.0038 | 3.83 | 0.0119 | 2.39 | 0.0042 | 2.08 | 0.0013 | 0.43 |
| 700 | 0.0038 | 3.81 | 0.0104 | 2.08 | 0.0036 | 1.81 | 0.0011 | 0.38 |
| 800 | 0.0036 | 3.64 | 0.0108 | 2.16 | 0.0038 | 1.88 | 0.0012 | 0.39 |
| 900 | 0.0034 | 3.39 | 0.0107 | 2.14 | 0.0037 | 1.86 | 0.0012 | 0.39 |
| 1000 | 0.0031 | 3.13 | 0.0103 | 2.06 | 0.0036 | 1.80 | 0.0011 | 0.38 |
| 1200 | 0.0026 | 2.65 | 0.0097 | 1.83 | 0.0032 | 1.59 | 0.0010 | 0.33 |
| 1400 | 0.0023 | 2.25 | 0.0080 | 1.61 | 0.0028 | 1.40 | 0.0009 | 0.29 |
| 1600 | 0.0019 | 1.94 | 0.0071 | 1.42 | 0.0025 | 1.24 | 0.0008 | 0.26 |
| 1800 | 0.0019 | 1.95 | 0.0063 | 1.25 | 0.0022 | 1.09 | 0.0007 | 0.23 |
| 2000 | 0.0020 | 1.97 | 0.0056 | 1.12 | 0.0019 | 0.97 | 0.0006 | 0.20 |
| 2500 | 0.0019 | 1.87 | 0.0048 | 0.95 | 0.0017 | 0.83 | 0.0005 | 0.17 |
| 最大地面浓度距源距离（m） | 282 | 208 | 208 | 208 |
| 质量浓度占标准10%距源最远距离D10%/m | 0 | 0 | 0 | 0 |

②非正常排放情况

废正常排放情况下，各污染物下风向地面浓度、占标率以及对敏感点的环境影响预测结果见表8-11。

表8-11                非正常排放污染物地面浓度预测

| 距源中心下风向距离D（m） | SO2 | HCl |
| --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度C1（mg/m3） | 浓度占标率P1（%） | 下风向预测浓度C1（mg/m3） | 浓度占标率P1（%） |
| 最大地面浓度（mg/m3） | 0.2305 | 46.10 | 0.0486 | 24.29 |
| 最大地面浓度距源距离（m） | 208 | 208 |

由表8-11可知，非正常工况下，SO2、HCl的下风向最大地面浓度分别为0.2305mg/m3、0.0486mg/m3，占标率分别为46.10%和24.29%，SO2、HCl均出现超标现象，并且占标率明显增大，不利于当地环境空气环境质量的保护，故企业在日常生产过程中应加强管理，杜绝非正常排放，一旦出现非正常排放，应立即停产整治，待恢复正常后方可开车。

③大气环境防护距离

采用导则推荐模式中的大气环境防护距离模式计算各无组织排放源的大气环境防护距离。具体见表8-12。

表8-12               大气环境防护距离计算结果

| 排放源 | 污染物 | 无组织排放量（kg/h） | 标准限值（mg/m3） | 大气环境防护距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产区 | NH3 | 0.05 | 0.2 | 无超标点 |
|  | HCl | 0.02 | 0.2 | 无超标点 |
|  | 硫酸雾 | 0.08 | 0.3 | 无超标点 |

根据表8-12可知，迁建项目建成后无组织排放的硫酸雾、HCl、NH3均无超标点，无需设置大气环境防护距离。

④卫生防护距离

根据卫生防护距离公式：

Qc/Cm=1/A（BLc+0.25r2）1/2L

式中：Cm----标准限值，mg/Nm3

L----工业企业所需卫生防护距离，m

Qc----工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h

r----有害气体无组织排放源所在单位的有效半径，m

A、B、C、D----卫生防护距离计算系数，分别为A=400，B=0.01，C=1.85，D=0.78

各污染物无组织排放的卫生防护距离计算参数及结果见表8-13。

表8-13                 卫生防护距离计算参数及结果

| 污染物 | 排放量 Qc（kg/h） | 面积 | 标准Cm （mg/Nm3） | 卫生防护距离L（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 计算值 | 确定值 |
| 生产区 | NH3 | 0.05 | 面源：13.5m*46m，源高：12m | 0.2 | 28 | 50 |
|  | HCl | 0.002 | 面源：6m*12m，源高：16m | 0.2 | 2 | 50 |
|  | 硫酸雾 | 0.08 | 源面积：35m*22m；源高8m | 0.3 | 27 | 50 |

注：卫生防护距离在100m以内时，级差为50m，在100~1000m时，级差为100m。

根据表8-13可知，迁建项目建成后无组织排放的硫酸雾、NH3、HCl的卫生防护距离分别为50m、50m、50m；根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）确定迁建项目卫生防护距离为100m；结合各装置在厂内的布置情况，迁建项目建成后的卫生防护距离包络线超出西厂界60m、东厂界10m，超出范围为工业用地，不涉及常驻居民点，故不存在环保搬迁。

8.2 地表水环境影响评价

迁建项目产生的污废水主要为各工艺废水、设备地坪清洗水、分析监测废水以及生活污水。其中工艺废水包括二分废水蒸发水、磺胺母液蒸发水、硫酸铵蒸发水、真空泵废水等，先经污水处理站的铁碳微电解处理单元进行预处理，然后再汇同其它废水一并进入后续的生化处理系统进行处理达到园区污水处理厂入水水质要求后排入园区污水管网，经园区污水处理厂进一步处理达《化工园区主要水污染物排放标准》限值（COD达60mg/L、SS达70 mg/L）后排入长江。

迁建项目正常排放的废水排放量为319.56t/d（其中生活污水9.36t/d），经污水处理站预处理后能够达到园区污水处理厂入水水质要求，不会对园区污水处理厂造成明显影响，也不会改变受纳水体长江长寿段的水域功能，对地表水环境影响较小。

8.3 地下水影响分析

8.3.1 评价区地质条件

（1）地质条件

A．地层岩性

区域主要出露地层为第四系（Q4al、Q4ml、Q4el+dl）、侏罗系（J3p、 J2s 、J2xs 、J2x、J1-2z）、三叠系（T3xj），岩性如下：

① 第四系冲积土(Q4al)：棕褐色、黄褐色，岩性以卵石、粉、细砂为主，松散～稍密，稍湿～湿，厚度约10~20m。

② 第四系人工填土（Q4ml），呈棕褐色，灰褐色，黄褐色，紫红色等杂色，主要由砂岩和泥岩块石、碎石及粘性土组成，厚度一般为0.6～2.8m，局部大型建筑深填20m，平均厚度约1.7m。

③ 第四系残坡积土（Q4el+dl），黄褐色、灰褐色、棕褐色等。岩性有少量粉土和粉质粘土，呈软塑～可塑。厚度变化大，一般厚度0.30～10.20m，平均厚度2.5m。

④ 侏罗系上统蓬莱镇组（J3p），砂岩为灰白色、青灰色厚层~块状中细粒长石石英砂岩；泥岩为紫红色，砂质泥岩，多为夹层。

⑤ 侏罗系中统上沙溪庙组（J2s）。泥岩：棕红色、紫红色、暗紫红色局部夹灰绿色。此岩组在调查区内分布广泛。

⑥ 侏罗系中统下沙溪庙组（J2xs）。紫红色泥岩、砂质泥岩夹黄灰色岩屑长石砂岩。

⑦ 侏罗系中统新田沟组（J2x）。分为杂色钙质泥岩夹透镜状砂岩，质硬；页岩夹薄层介壳灰岩和黄绿色砂质泥岩，长石砂岩。底部石英砂岩或含砾砂岩。

⑧ 侏罗系中下统自流井组东岳庙段（J1-2z）。该层上部为灰绿色泥岩偶夹薄层状泥灰岩，中部为黑色页岩夹生物碎屑灰岩，底部含介壳粉砂岩。该层厚度较薄。

⑨ 三叠系上统须家河组（T3xj）：黄灰、黄褐、浅灰色厚层～块状岩屑砂岩、长石石英砂岩、含砾岩屑石英砂岩与粉砂岩、炭质页岩夹煤层组成七个韵律，韵律底偶见砾岩透镜体。

B.地质构造

园区西北边缘为明月峡背斜东南翼，明月峡背斜南段东翼地层呈单斜构造，轴向10°～30°，为一扭转狭长之不对称背斜，东翼30°～55°，该背斜在调查区已趋于湮灭。调查区中部发育剑山坡逆断层，该断层为一压扭性断层，长14公里，走向北30°西，倾向北东，倾角30°-60°穿过水文地质单元A区。现场调查未见明显断层破碎带，岩层产状凌乱，调查范围内断层透水性较弱，可视为隔水断层。整体来讲，调查区地质构造相对简单。

（2）地下水类型及富水性

园区地下水类型有三种：松散岩类孔隙水、基岩裂隙水、碳酸岩类岩溶水，其中碳酸岩类岩溶水主要分布于区域西北边缘的三叠系中统雷口坡组和下统嘉陵江组灰岩、白云岩地层中，此类地下水距地面标高较高且距离远，同时又处于区域地下水上游，受区域影响微小。松散岩类孔隙水、基岩裂隙水分布较广。

区域地下水富水性基本呈现如下规律：① 潜水面起伏大体与地形一致但较地形缓；② 受地层岩性、地质构造、地貌形态影响，在分水岭地带打井，井中水位随井深加大而降低，在河谷地带打井，井水位随井深加大而抬升；③ 单侧斜坡状地形富水性较差，盆地型地形富水性较好；④ 由分水岭到河谷，流量增大，地下径流加强，由地表向深部，地下径流减弱。

（3）地下水补、径、排特点

区域地下水补、径、排总体特点：地下水各相对独立水文单元主要接收区域独立水文单元范围内大气降雨就近补给；在浅表层地下水受风化网状裂隙影响表现为层间相互径流和层间内部径流，在较深层风化裂隙不发育，主要表现为层间内部径流；区域内地下水排泄为地下水以基岩裂隙为通道下渗至泥岩和页岩等隔水层顶板排泄，或透水层层间流动排泄，在地形较陡地段基岩裸露条件下以泉眼、河流排泄。层间裂隙水每个含水砂岩体均被不透水的泥岩所隔，使每个含水层构成了独立的含水单元，各自形成补给、径流、排泄系统，一般径流途径短，具有就近补给、就近排泄的特点。

A. 地下水补给

地下水的循环特征受岩性组合关系、地形地貌及构造条件的制约。大气降水下渗是主要补给来源，其次是地表水。补给区的范围与各含水岩组的出露范围一致，沿地层孔隙、裂隙垂直下渗，大气降水属于面状补给，范围普遍且较均匀，为地下水的主要补给来源。地表水则可看作线状补给，局限于地表水体周边（如相对独立水文单元A区范围沟谷溪沟发育地带）；从时间分布比较，大气降水持续时间有限而地表水体补给持续时间较长。

大气降雨入渗补给量的多少决定于有效降雨量大小和包气带岩性以及地形地貌特征。相对独立水文单元A区、B区低山陡坡地带多年平均降雨量为1200mm左右，其中5～10月降雨量占年降雨量的80%。当有效降雨量一定时，包气带岩性的渗透性愈强，地势相对平缓地段，降雨入渗补给就愈多，地势相对较陡地段，降雨入渗补给就愈少。调查区接近50%区域为基岩出露，包气带大部分受构造影响较小，岩体较完整，渗透性弱，补给条件差；其中小部分受构造及外部风化作用影响较大，裂隙较发育，山顶较平坦，岩体较破碎的砂岩出露区域渗透性较强，补给条件较好；位于缓坡及地势起伏不大的平缓地区，包气带岩性主要为第四系残坡积粉质粘土，土层厚度0.5～6.2m，渗透性较弱，降雨入渗补给条件较差；位于长江、溪沟和村子附近，包气带岩性为第四系人工填土、冲积砂石和少量粉土，渗透性强，降雨入渗补给条件好，直接接受大气降雨补给，与地表水联系较为紧密。

B. 地下水径流

受地形和构造条件控制，在地势低且相对平缓地区（如相对独立水文单元A区靠近长江范围、相对独立水文单元B区靠近长江范围），切割较浅，地形起伏小，地下水径流条件一般，含水岩组露头受大气降水补给后，随地形坡降和网状裂隙系统向中间沟谷溪沟处分散径流；在地形两边高中间低（如相对独立水文单元A区北西侧中低山范围、相对独立水文单元B区北西侧低山范围），切割相对较深，地形起伏大，地下水径流条件相对较好。降水入渗补给后，浅层风化带网状裂隙孔隙水随地形坡降向坡下径流，至沟谷中储集埋藏再沿沟谷方向下游径流。层间裂隙水主要受到地层岩性和构造控制，还有裂隙发育深度和层状含水层的展布特点的制约，一般沿岩层倾向随地形由高向低处径流，当含水层被切割时，径流途径短，循环交替强，地下水以泉水或浅民井形式排泄地表；当含水层连续未被切割时，径流途径从山丘顶流至沟谷溪沟。

C. 地下水排泄

调查区内地下水排泄方式受地层岩性和地质构造控制，分为松散岩类孔隙水排泄方式、风化带网状裂隙水浅层排泄方式和较深部的岩层排泄方式。

松散岩类孔隙水离地表较近，埋藏较浅，主要通过河流排泄，同时也有一部分通过蒸发和蒸腾作用排泄。浅层风化带网状裂隙水一部分随着砂岩、泥岩界面或风化带界线径流，再受到地层岩性和地形地貌的控制，就近排泄或在地势低洼处以下降泉的方式向附近的溪沟排泄。较深部的碎屑岩层间裂隙水沿基本与岩层倾向一致的方向径流，在区内较低的侵蚀基准面以下降泉或浅层民井探挖至露头点的方式排泄，根据现场调查，该类水在区内的排泄处相对甚少，多呈现出地下径流状态而少见排泄现象。碳酸岩类岩溶水通过裂隙及小型溶洞溶穴排泄。区内地下水排泄方式基本以下降泉或浅层民井探挖至露头点的方式向较低侵蚀基准面排泄，经溪沟最终汇入长江。

调查区地下水补、径、排呈现规律基本符合上述规律，但同时各相对独立水文单元地形、地貌、构造、岩性各异使地下水补、径、排又有自己的特点，下面分述各相对独立水文单元区域各自的补、径、排关系特点

（4）地下水化学特征

根据《重庆幅区域水文地质普查报告H－49－（23）》、《重庆1：20万涪陵幅区域化探H－48－（24）》，结合园区地下水水质监测资料及规划环评，区域地下水类型为HCO3-Ca•Mg型水和HCO3-Ca型水。

建设单位对项目所在地的地下水评价区进行了现场实测，监测报告见附件。

根据监测报告，地下水八大离子监测数据详见表8-14。

表8-14            评价区地下水水样八大离子分析结果

| 孔号 分析项目 | 新川维监测井 | 中法水务井 | 施5 | 施3 | 施4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 含量（mg/L） |
| Ca2+ | 58.6 | 95.3 | 193 | 89.6 | 50.6 |
| Mg2+ | 20.1 | 13.6 | 37.9 | 9.89 | 9.29 |
| K+ | 0.87 | 3.78 | 16.0 | 2.66 | 2.98 |
| Na+ | 340 | 266 | 279 | 14.5 | 16.5 |
| CO32- | 未测出 | 未测出 | 未测出 | 未测出 | 未测出 |
| Cl- | 3.4 | 50 | 86.3 | 5.3 | 26.4 |
| SO42- | 45.8 | 90.0 | 87.9 | 44.8 | 153 |
| HCO3- | 49.43 | 56.75 | 241.64 | 305.71 | 144.62 |

8.3.2 地下水环境影响预测与评价

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），已依据相关规定设计地下水污染防渗措施的建设项目，可不进行正常状况下的预测。迁建项目按要求设计地下水污染防渗措施，因此本次评价地下水影响预测主要对非正常情况进行预测。

本评价选取迁建项目厂区及周边区域地下水环境，预测非正常情况下污染源短期连续渗入在饱水带形成污染晕的发展趋势及在未来100天、1000天和15年（迁建项目服务期）对下游地下水的影响。

（1）地下水污染源

迁建项目废水主要是：二分水回收硫酸蒸发废水、磺胺母液蒸发废水、硫酸铵蒸发废水、分析检测废水、设备地坪清洗水、真空泵系统废水等，各废水经过污水处理站处理达园区污水处理站接管要求后，经园区污水管网排至园区污水处理厂进一步深度处理，处理达标后排入长江。

①正常工况

迁建项目各区域进行分区防渗处理，尤其是涉及使用盐酸、硫酸的生产区域、罐区及污水处理站相关处理池均按照重点防渗标准进行防渗处理，正常情况下迁建项目废水不会下渗污染地下水环境。

②非正常工况

地下水环境保护措施因使用年限久远，出现了老化、腐蚀等情况，且没有及时的进行修正补救，造成废水管网、储罐污水处理站相关处理池等处出现破损，从而导致废水污染物通过裂口渗入包气带进入地下水环境的非正常状况发生，影响地下水水质。

根据迁建项目废水产生和排放情况，本评价假设的非正常状况为：厂内废水管网、储罐及污水处理站相关处理池等处出现破损后引起泄漏，且泄漏的高COD有机废水、氨、盐酸、硫酸、苯胺类等渗入包气带进入地下水环境。非正常状况下泄漏时各污染源源强见表8-15。

表8-15            非正常工况下短时泄露各污染物源强

| 污染物 | 浓度（mg/L） | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| COD | 25000 | ≤20mg/L |
| 氨氮 | 500 | ≤0.2mg/L |
| 硫酸盐 | 10000 | ≤250mg/L |
| 氯化物 | 10000 | ≤250mg/L |
| 苯胺类 | 200 | ≤0.1mg/L |

（2）地下水污染预测方法及模型选择

由于迁建项目场地内地下水贫乏，水文地质条件简单；非正常工况下短时泄漏污染物的排放对地下水流畅不会造成明显影响，且迁建项目场地内渗透系数、有效孔隙度等基本参数变化较小；因此，根据《环境影响评价技术导则 地下水水环境》（HJ610-2016），本评价采用解析模型对COD、氨氮、硫酸盐、氯化物、苯胺类在含水层中的扩散进行预测。

解析法 “一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界”模型，公式如下：

式中：x-距注入点的距离；m；

t-时间，d；

C（x，t）-t时刻X处的示踪剂浓度，mg/L；

C0-注入的示踪剂浓度，mg/L；

u-水流速度，m/d；取1.56

DL-纵向弥散系数，m2/d；

erfc（）-余误差函数。

根据长寿晏家组团砂岩的抽水试验结果，砂岩的渗透系数K为4.02×10-4 ~ 4.70×10-4 cm/s（0.347~0.406 m/d），取砂岩的渗透系数为最大值0.406 m/d，水力坡度J为0.015，有效孔隙度ne为0.15。根据达西定律：v=K J ，其中v为地下水的渗透流速，得出地下水实际流速（u）为：经计算得出地下水实际流速（u）为：

（3）预测结果

非正常工况下发生短时泄漏事故发生后100d、1000d、15年的预测结果见表8-16。

表8-16             非正常工况下各污染物运移距离

| 污染物 | 源强浓度 mg/L | 地下水评价标准 | 超标最大距离m | 运移最大距离m | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100d | 1000d | 15年 | 100d | 1000d | 15年 |  |
| COD | 25000 | 20mg/L | 66 | 214 | 580 | 160 | 510 | 1320 |  |
| 氨氮 | 500 | 0.2mg/L | 67 | 220 | 700 | 160 | 510 | 1320 |  |
| 硫酸盐 | 10000 | 250mg/L | 45 | 132 | 0 | 160 | 510 | 1320 |  |
| 氯化物 | 10000 | 250mg/L | 45 | 132 | 0 | 160 | 510 | 1320 |  |
| 苯胺类 | 200 | 0.1 mg/L | 65 | 220 | 600 | 160 | 510 | 1320 |  |

COD、氨氮、硫酸盐、氯化物、苯胺类的浓度与距离变化关系见图8-2~8-16。

图8-2 第100天时污染物COD浓度与距离变化关系图

图8-3 第1000天时污染物COD浓度与距离变化关系图

图8-4 第15年时污染物COD浓度与距离变化关系图

图8-5 第100天时污染物氨氮浓度与距离变化关系图

图8-6 第1000天时污染物氨氮浓度与距离变化关系图

图8-7 第15年时污染物氨氮浓度与距离变化关系图

图8-8 第100天时污染物硫酸盐浓度与距离变化关系图

图8-9 第1000天时污染物硫酸盐浓度与距离变化关系图

图8-10 第15年时污染物硫酸盐浓度与距离变化关系图

图8-11 第100天时污染物氯化物浓度与距离变化关系图

图8-12 第1000天时污染物氯化物浓度与距离变化关系图

图8-13 第15年时污染物氯化物浓度与距离变化关系图

图8-14 第100d时污染物苯胺类浓度与距离变化关系图

图8-15 第1000d时污染物苯胺类浓度与距离变化关系图

图8-16 第15年时污染物苯胺类浓度与距离变化关系图

由表8-16可知，在厂内废水管网、储罐及污水处理站相关处理池等处发生短时泄漏的非正常工况下，污染物COD在100d、1000d、15年时的最大超标距离分别为66m、214m、568m，最大运移距离分别为160m、510m、1320m。污染物为氨氮在100d、1000d、15年时的最大超标距离分别为67m、220m、700m，最大运移距离分别为160m、510m、1320m。污染物为硫酸盐、氯化物在100d、1000d、15年时的最大超标距离分别为45m、132m、0m，最大运移距离分别为160m、510m、1320m。污染物为苯胺类在100d、1000d、15年时的最大超标距离分别为65m、220m、600m，最大运移距离分别为160m、510m、1320m。

迁建项目位于长寿经济技术开发区，据现场调查迁建项目周边无饮用水水源地，迁建项目5公里范围内有川染能源公司、三灵公司、川维厂的取水口，取水口仅作为企业生产用水取水，周边企业和人群的生活用水均由市政管网统一供给；迁建项目周边的水环境保护目标主要是地下水流向下游约5公里处的长江。根据预测结果可知，迁建项目非正常工况下产生的废水泄漏，在设计年服务限内（15年）污染物运移范围均在工业园区内，不会运移至长江，不会对长江水质造成污染。但是泄漏15年时污染物运移距离已经超出厂界，因此，如果发生泄漏事故需尽快发现问题，并及时采取措施处置，避免对周边地下水环境造成影响。同时，考虑地下水泄漏的隐蔽性和持续性，评价要求建设单位引起重视，严格做好地下水防渗措施，提高地下水环境污染风险防范能力。

8.4 固体废物环境影响评价

迁建项目产生的固废为硫磺焚烧残渣、废活性炭、废催化剂、磺胺母液沉淀物、铁碳渣、污泥及生活垃圾。硫磺焚烧残渣送长寿区一般工业固体废物堆场填埋；废活性炭、磺胺母液沉淀物、废催化剂、铁碳渣和污泥属于危险工业固废，由有资质单位处置。生活垃圾送城市垃圾场集中处置各固废经分类处置后，不对周围环境和人群健康产生危害，不会产生二次污染。

8.5 声环境影响预测及评价

8.5.1噪声预测模式

（1）建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（）计算公式：

式中：—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

—声源在预测点产生的A声级，dB（A）；

—预测计算的时间段，s；

—声源在时段内的运行时间，s。

（2）预测点的预测等效声级（）计算公式：

式中：—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

—预测点的背景值，dB（A）。

8.5.2主要噪声源

迁建项目噪声主要由空气干燥塔、空压机、各种风机和大功率泵等产生。噪声控制措施为：首先在设备选型时尽量选用低噪声设备，其次，通过建筑隔声、减震等措施。

根据平面布置图，本评价将预测迁建项目噪声源对东、北、西、南厂界的影响。具体源强分布参数见表8-17。

表8-17                迁建项目噪声源强分布一览表

| 噪声源 | 数量（台） | 源强（dB） | 分布情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 治理前 | 治理后 | 靠近厂界 | 最近距离 |
| 氯磺酸车间 | 空气干燥塔 | 1 | 70~80 | ≤66 | W,N,S,E | 20，130，120，307 |
|  | 泵 | 21 | 70~77 | ≤65 |  |  |
|  | 风机 | 2 | 75~80 | ≤69 |  |  |
| 磺胺车间 | 空压机 | 2 | 75~95 | ≤72 |  | 70，125，125，257 |
|  | 泵 | 29 | 70~77 | ≤65 |  |  |
|  | 风机 | 8 | 75~80 | ≤69 |  |  |
| 二分车间 | 泵 | 14 | 70~77 | ≤65 |  | 155，175，75,172 |
| 磺胺母液回收车间 | 泵 | 21 | 70~77 | ≤65 |  | 20，175，75，307 |
| 氨回收车间 | 泵 | 25 | 70~77 | ≤65 |  | 145，130，120，182 |
|  | 风机 | 1 | 75~80 | ≤69 |  |  |

8.4.3预测结果及分析

经过噪声预测模式得出各预测点的影响结果见表8-18。

表8-18                  噪声源对预测点的影响值             单位：dB（A）

| 预测点 | 影响值 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 东厂界 | 41.4 |  |
| 北厂界 | 40.8 |  |
| 西厂界 | 43.3 |  |
| 南厂界 | 40.9 |  |

注：影响值均为各噪声源对边界影响值的叠加值。

从表8-18可以看出，营运期产生的噪声对厂界的影响均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，即昼间：65分贝、夜间55分贝。且本项目周边分布的均为企业，不会产生噪声扰民现象。

9风险评价

风险评价是对在发生突发性事故时有毒、有害或易燃、易爆等物质的泄漏所造成的环境影响程度、范围等进行预测和评价。本评价将通过对生产全过程的分析，找出环境污染事故可能发生的岗位、起因，提出风险防范措施。本评价主要从环境影响的角度来分析风险事故，将不去研究其他机械性伤害或建筑物破坏等生产事故。

9.1 环境风险评价的目的

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目潜存的危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

9.2 环境风险评价的重点

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），本次风险评价的重点是：通过分析迁建项目所需主要物料的危险性、识别主要危险单元、找出风险事故原因及其对环境产生的影响，最后提出风险防范措施和应急预案。

9.3 风险评价工作等级

根据《建设项目环境风险评价导则》，通过评价项目的物质危险性、重大危险源判定结果以及环境敏感程度等因素来确定环境风险评价等级。

9.3.1 物质危险性

迁建项目涉及的化学品主要为退热冰、氢氧化钠、HCl、NH3、硫酸、盐酸、氯磺酸、发烟硫酸、磺胺等。其理化性质见表9-1。

表9-1                     迁建项目生产过程中所涉及的物料物理化学性质一览表

| 物质 名称 | 外观 | 相对 密度 | 燃烧爆炸性 | 危险 标记 | LD50 mg/kg | LC50 mg/m3 | MAC mg/m3 | 危险特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 熔点 ℃ | 沸点 ℃ | 闪点 ℃ | 燃点 ℃ | 爆炸 极限%V |  |  |  |  |  |
| 退热冰 | 白色有光泽片状结晶或白色结晶粉末 | 1.208g/cm3 | 111-115 | 300.6 | 135.6 | ／ | ／ | 6.1 类毒害品 | 50800mg/kg (大鼠) | 生态学毒性108mg/L （96h，鱼） | ／ | 遇明火、高热可燃。受高热分解，产生有毒的氮氧化物 |
| HCl | 无色毒性气体 | 1.477 g/L（25℃） | -114.2 | -85 | ／ | ／ | ／ | 2.2 类不燃气体 | 50400mg/kg (兔经口) | 4600mg/m3 1小时 (大鼠吸入) | 15 （中国） | 有极刺激气味，比重大于空气 ，遇潮湿的空气产生白雾，极易溶于水，生成盐酸。有强腐蚀性，能与多种金属反应产生氢气，可与空气形成爆炸性混合物，遇氰化物产生剧毒氰化氢。 |
| NH3 | 无色有刺激性恶臭气体 | 0.82 （水） 0.77 （空气） | -77.7 | -33.5 | -54 | 651 | 15~28 | 2.3类 有毒 气体 | 350 （大鼠经口） | 2000ppm （4h大鼠 吸入） 4230ppm （1h小鼠 吸入） | ／ | 与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |
| 氢氧 化钠 | 白色固体，易 潮解 | 2.13（水） | 318.4 | 1390 | ／ | ／ | ／ | 8.2碱性腐蚀品 | ／ | ／ | 0.5 （中国） | 不燃，与酸发生中和反应并放热，具有强烈腐蚀性。 |
| 硫酸 | 纯品为无色透明状液体 | 1.83（水） 3.4（空气） | 10.5 | 330 | ／ | ／ | ／ | 8.1酸性腐蚀品 | 2140（大鼠经口） | 510（大鼠吸入） | 2 （中国） | 有强烈的腐蚀性和吸水性。与易燃物和可燃物接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。 |
| 盐酸 | 无色或微黄色发烟液体 | 1.20（水） 1.26（空气） | -114.2（纯） | 108.6（20%） | ／ | ／ | ／ | 8.1酸性腐蚀品 | ／ | ／ | 15 （中国） | 具有较强的腐蚀性。能与一些活性金属粉末发生反应。与碱发生中和反应，并放出大量的热。 |
| 氯磺酸 | 无色或淡黄色的液体 | 1.77（水） | -80 | 151~158 | ／ | ／ | ／ | 8.1酸性腐蚀品 | 50mg/kg（大鼠经口） | 38.5mg/m3（大鼠吸入，4h） | ／ | 遇醇和酸则分解。在空气中发烟。在潮湿空气中分解生成硫酸和氯化氢。具有强烈吸湿性和腐蚀性。 |
| 发烟 硫酸 | 无色或棕色油状稠厚的发烟液体,有强刺激臭 | 1.99（水） | 4.0 | 120(30%) | ／ | ／ | ／ | 5.1氧化性物质 | LD5080mg/kg(大鼠经口) | ／ | 2 （中国） | 遇水大量放热，可发生沸溅。与易燃物（如苯）和可燃物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。遇电石、高氯酸盐、雷酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末等猛烈反应，发生爆炸或燃烧。能与普通金属发生反应，放出氢气而与空气形成爆炸性混合物。有强烈的腐蚀性和吸水性。 |
| 磺胺 | 白色或微黄色结晶性粉末 | 1.08 | 165~166 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ |

9.3.2 重大危险源辨识

根据《危险化学品重大危险源辨识标准》（GB18218-2009），在单元内达到和超过重大危险源辨识标准规定的临界量时，将作为事故重大危险源。

重大危险源的辨识指标有两种情况：

单元内存在的危险化学品为单一品种，则该物质的数量即为单元内化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则确定为重大危险源。

单元内存在的化学品为多品种时，则按下式计算，若满足下式，则定为重大危险源。

q1/Q1+q2/Q2……＋qn/Qn≥1

式中：q1，q2…，qn为每种化学品实际存在量，t。

Q1，Q2…，Qn为与各化学品相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）标准要求：一个（套）生产装置、设施或场所，或同属于一个生产经营单位的且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所为一个单元。根据平面布置图及各装置、设施的边缘距离，迁建项目作为一个危险单元考虑。

该单元内涉及的危险化学品主要为退热冰、氢氧化钠、HCl、NH3、硫酸、盐酸、氯磺酸。结合其生产及贮存情况进行重大危险源辨识，详见表9-2。

表9-2           迁建项目涉及的危险物质储存和临界量

| 序号 | 物质名称 | 储罐或管道规格 | 温度 ℃ | 压力 barg | 最大在线量（t） | 临界量（t） | 是否为 重大危险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 退热冰 | 袋装50kg | 常温 | 常压 | ~180 | 50 | q1/Q1+q2/Q2……＋qn/Qn=7.9。是 |
| 2 | 氢氧化钠 | 桶装100kg | 常温 | 常压 | ~265 | / |  |
| 3 | HCl | 管道DN50 | 常温 | ~14 | 1.4 | 20 |  |
| 4 | NH3 | 储罐50m3*2 | 3.8 | 10~14 | ~43 | 10 |  |
| 5 | 硫酸 | 90%硫酸储罐100m3*1，85%硫酸储罐400m3*2， | 常温 | 常压 | ~1150 | / |  |
| 6 | 盐酸 | 30%盐酸储罐500m3*2， | 常温 | 常压 | ~1200 | / |  |
| 7 | 氯磺酸 | 中间罐 | 常温 | 常压 | ~3.3 | / |  |
| 8 | 发烟硫酸 | 储罐、贮槽 | 常温 | 常压 | ~40 | 100 |  |

从表9-2可以看出，迁建项目各危险化学品的储存量与其临界量之比的和超过1，构成重大危险源。

9.3.3 环境敏感程度

迁建项目位于长寿经济技术开发区，其周围为开发区已建或待建的工业用地，同时评价范围内无名胜古迹、自然保护区及重要文物保护单位等环境敏感点。所以，迁建项目环境敏感程度一般。

迁建项目涉及有毒化学品氨，且构成重大危险源，所处环境敏感程度一般，故根据《建设项目环境风险评价技术导则》确定本项目的环境风险评价等级为一级。

9.4 风险评价范围

按照风险评价技术导则，确定风险评价范围：大气以氨储罐为中心5km范围；地表水为园区排污口入长江下游5km范围。风险评价范围图见附图2。

9.5 风险评价范围内的敏感点

氨储罐为中心5km范围内的大气环境敏感目标及其分布情况见表1-13。

9.6 风险识别

根据本项目所用物料特性识别，确定本项目潜在的风险有毒气体泄漏事故。

9.6.1 生产及贮存过程潜在风险识别

迁建项目生产及贮存过程中，潜在的风险事故见表9-3。

表9-3                  各生产单元潜在风险分析

| 主要危险单元 | 主要危险物质 | 事故类型 | 可能引起的事故原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原料库房 | 退热冰 | 火灾 | 人为因素 |
| 氨储罐 | 氨 | 泄漏 | 设备故障、压力过大 |
| 氯磺酸合成工序 | HCl、氯磺酸 | 中毒、泄漏 | HCL管道破裂、设备故障 |
| 氨回收车间 | 氨 | 泄漏 | 设备故障 |
| 三氧化硫吸收工序 | 酸雾 | 泄漏 | 氧化硫常在冷凝时堵管 |
| 硫酸储罐 | 硫酸 | 泄漏 | 操作失误；储罐管道接口处疲劳破损 |
| 盐酸储罐 | HCl | 泄漏 | 操作失误；储罐管道接口处疲劳破损 |

9.6.2 运输过程潜在风险识别

迁建项目的原料氨、退热冰、产品硫酸和盐酸等为汽车运输，输送过程潜在物料泄漏风险。

鉴于迁建项目厂外危险化学品的运输任务由具有危险化学品资质的单位承担，本单位不承担运输风险，故本评价将简化运输风险的分析，其潜在风险主要有：

① 因路基不平或发生车祸导致物料泄漏或喷出，随雨水进入地表水体，污染事故周边地表水等。

② 运输人员玩忽职守，未严格遵守《危险化学品管理条例》中有关危险化学品运输管理规，如无证上岗、不熟悉物料特性、未对危险化学品采取有效防护措施等，使其泄漏发生危险事故。

9.6.3 伴生\次伴生风险识别

迁建项目除氨、退热冰、HCl属于易燃、易爆、有毒、活性物质；氨与空气混合，含氨量为15%～28%时，遇到电焊、气割、气焊、电器线路短路等产生的明火、高热能，在密闭空间内有爆炸、开裂的危险。退热冰与明火可燃，并当受高热分解，产生有毒的氮氧化物；HCl有强腐蚀性，能与多种金属反应产生氢气，可与空气形成爆炸性混合物。在事故应急救援中产生的消防灭火水和喷淋冷却水可能伴有一定的物料，若沿清水管网外排，将对受纳水体产生严重污染；灭火过程中可能产生大量的废泡沫、干粉、沙土等固体废物，若事故排放后随意丢弃、排放，将对环境产生二次污染。

9.7 最大可信事故分析

根据迁建项目原辅材料特性、环境风险识别以及国内外同行业事故资料，在生产过程中如设计、管理及操作不当，可能发生泄漏中毒等危险事故。当然，风险评价不会把每个可能发生的事故逐一进行分析，而是筛选出系统中具有一定发生概率，其后果又是灾难性的，且其风险值为最大的事故，作为评价对象。

根据迁建项目的危险源分布情况、物质的危险特性、贮存量以及各物料泄漏可能造成的后果等，确定该项目的最大可信事故为液氨泄漏事故。具体见顶端事故与基本事件关联图9-1。

注：·代表与门；＋代表或门

图9-1 顶端项目与基本事件关联图

9.8 事故源项和影响分析

液氨储罐易发生泄漏的环节为罐体与管道连接处，若发生破裂，泄漏的氨大部分会被罐区水喷淋系统收集在围堰内，但是，在事故处理过程中挥发的氨和未被水喷淋系统吸收的氨，将可能对附近环境空气造成明显污染，进而影响人体健康。

因迁建项目所用原料氨构成重大危险源，环境风险评价等级为一级，结合最大可信事故的确定，本评价对氨储罐泄漏进行定量预测。

9.8.1 事故源强计算

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T69-2004）中A.2.1液体泄漏速率公式计算其泄漏量。

液体泄漏速率QL用柏努利方程计算：

式中：QL——液体泄漏速度，kg/s；

Cd——液体泄漏系数，此值常用0.6～0.64；

A——裂口面积，m2；

P——容器内介质压力，MPa；

P0——环境压力，0.1MPa；

g ——重力加速度，9.8m/s；

h ——裂口之上液位高度，m；

ρ——液体密度，kg/m3。

本评价考虑液氨罐体与管道连接处（DN50）20%断裂，裂缝长1mm，裂口面积A=0.0000314m2，Cd取0.62，罐内压力为1.4MPa，由于液氨储罐为卧式储罐，裂口上液位高度取1m，氨密度820kg/m3，将上述数据带入方程式，得出氨泄漏速率QL为0.9kg/s。

9.8.2 泄漏液体蒸发量估算

泄漏液体的蒸发分为闪蒸蒸发、热量蒸发和质量蒸发三种，蒸发总量为这三种蒸发之和。三种蒸发量的估算按照《建设项目环境风险评价技术导则》附录A2.4推荐的公式计算。

（1）闪蒸量的估算

Q1=F·WT / t1

式中：Q1——闪蒸量，kg/s；

WT——液体泄漏总量，kg；

t——闪蒸蒸发时间，s ；

F——蒸发的液体占液体总量的比例，按下式计算：

F＝Cp（TL-TC）/H

式中：Cp——两相混合物的定压比热(J/kg•K)；

TL——泄漏前液体的温度(K)；

Tb——液体常压下的沸点(K)；

H——液体的汽化热（J/kg）。

（2）热量蒸发估算

当液体闪蒸不完全，有一部分液体在地面形成液池，并吸收地面热量而气化称为热量蒸发。热量蒸发的蒸发速率Q2按下式计算：

式中：Q2——热量蒸发速度，kg/s；

T0——环境温度，K；

Tb——沸点温度，K；

S——液池面积，m2；

H——液体气化热，J/kg；

λ——表面热导系数（见表9-4），W/m•k；

α——表面热扩散系数（见表9-4），m2/s；

t——蒸发时间，s。

表9-4                     常见地面的热传递性质

| 地面情况 | λ /（W/（m·K）） | a /（m2/s） |
| --- | --- | --- |
| 水泥 | 1.1 | 1.29×10-7 |
| 土地（含水8%） | 0.9 | 4.3×10-7 |
| 干阔土地 | 0.3 | 2.3×10-7 |
| 湿地 | 0.6 | 3.3×10-7 |
| 沙砾地 | 2.5 | 11.0×10-7 |

（3）质量蒸发估算

当热量蒸发结束，转由液池表面气流运动使液体蒸发，称之为质量蒸发。

质量蒸发速率Q3按下式计算：

Q3=a×p×M /（R×T0）×u（2-n）（2+n）×r（4+n）/（2+n）

式中：Q3——质量蒸发速度，kg/s；

a、n——大气稳定度系数（见表9-5）；

p——液体表面蒸汽压，Pa；

R——气体常数，J/mol•k；

T0——环境温度，K；

u——风速，m/s；

r——液池半径，m。

表9-5                       液池蒸发模式参数

| 稳定度条件 | n | a |
| --- | --- | --- |
| 不稳定（A，B） | 0.2 | 3.846×10-3 |
| 中性（D） | 0.25 | 4.685×10-3 |
| 稳定（E，F） | 0.3 | 5.285×10-3 |

由于氨的沸点为-33.5℃，泄漏时地面温度、环境温度均高于此温度，故氨泄漏时不存在热量蒸发和质量蒸发，全部闪蒸。

通过上述方法计算得氨储罐泄漏事故和HCl管道泄漏的泄漏量和挥发量见表9-6。

表9-6                       泄漏源强估算参数

| 序号 | 泄漏事故 | 参数 | 泄漏物质 | 泄漏时间 | 泄漏速率 | 泄漏量 | 挥发量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨储罐与输送管道连接处（DN50）断裂20% | 裂口上液 位高1m | 氨 | 10min | 0.9kg/s | 540kg | 0.9kg/s |

9.8.3 泄漏扩散影响预测

（1）预测模式

根据《建设项目环境风险评价技术导则》中推荐的瞬时多烟团模式对事故排放的甲醇进行后果预测。

瞬时或短时间事故，可采用下述变化条件多烟团模式：

式中：—第i烟团在tw时刻（即第w时段）在点（x,y,0）产生的地面浓度；

Q′——烟团排放量（mg）， Q′=Q；

Q为释放率（mg.s-1），为时段长度（s）；

——烟团在w时段沿x、y和z方向的等效扩散参数（m），可由下式估算：

（j=x,y,z）

式中：

各个烟团对某个关心点t小时的浓度贡献，按下式计算：

式中：n为需要跟踪的烟团数，可由下式确定：

式中，f为小于1的系数，可根据计算要求确定。

（2）预测结果

根据多烟团模式对事故排放的氨进行后果预测，预测内容包括不同时刻、不同稳定度下事故排放氨的浓度分布情况，进而得出其最大落地浓度、最大落地距离、事故源下风向致死浓度、健康影响浓度以及最远达标距离。预测结果见表9-7。

表9-7                     事故排放的NH3在大气中的浓度分布情况（U=1.5m/s、U=0.5m/s）

| 时间min 距离m | 1.5m/s，A | 1.5m/s，D | 1.5m/s，F |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 10 | 20 | 30 | 60 | 5 | 10 | 20 | 30 | 60 | 5 | 10 | 20 | 30 | 60 |
| 10 | 54110 | 54108.9 | 0 | 0 | 0 | 117076 | 117071.7 | 0 | 0 | 0 | 76959.8 | 76953.05 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 13711 | 13711.77 | 0 | 0 | 0 | 66947 | 66945.79 | 0 | 0 | 0 | 230082 | 230071 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 6189.17 | 6189.12 | 0 | 0 | 0 | 32266.6 | 32266.08 | 0 | 0 | 0 | 142183 | 142178.7 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 2231.81 | 2231.8 | 0 | 0 | 0 | 12766.7 | 12766.6 | 0 | 0 | 0 | 57504 | 57503.5 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 552.73 | 552.73 | 0 | 0 | 0 | 3585.15 | 3585.12 | 0 | 0 | 0 | 17958 | 17958 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 131.61 | 136.31 | 0 | 0 | 0 | 714.08 | 1002.15 | 0 | 0 | 0 | 889.19 | 5533.13 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | 40.17 | 60.06 | 0 | 0 | 0 | 11.56 | 474.56 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 2771.26 | 0.83 | 0 | 0 |
| 400 | 8.98 | 29.71 | 0.28 | 0 | 0 | 0.13 | 195.97 | 83.77 | 0 | 0 | 0 | 209.76 | 1486.94 | 0 | 0 |
| 500 | 2.24 | 15.55 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 27.63 | 157.85 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1159.15 | 0 | 0 |
| 800 | 0.07 | 1.18 | 3.04 | 0.03 | 0 | 0 | 0.02 | 54.51 | 23.54 | 0 | 0 | 0 | 51.96 | 467.46 | 0 |
| 1000 | 0.01 | 0.23 | 1.72 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 44.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.61 | 0 |
| 1500 | 0 | 0.01 | 0.21 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.92 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| 2000 | 0 | 0 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.07 |
| 2500 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.53 |
| 3000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 时间min 距离m | 0.5m/s，A | 0.5m/s，D | 0.5m/s，F |
|  | 5 | 10 | 20 | 30 | 60 | 5 | 10 | 20 | 30 | 60 | 5 | 10 | 20 | 30 | 60 |
| 10 | 674.07 | 674.33 | 0.06 | 0.01 | 0 | 16203 | 16226.1 | 5.71 | 1.05 | 0.09 | 33882.57 | 33953.7 | 17.66 | 3.26 | 0.29 |
| 20 | 266.11 | 266.37 | 0.06 | 0.01 | 0 | 4108.01 | 4132.05 | 5.86 | 1.07 | 0.09 | 9405.74 | 9480.4 | 18.15 | 3.31 | 0.29 |
| 30 | 99.43 | 99.69 | 0.06 | 0.01 | 0 | 1800.13 | 1825.14 | 6 | 1.08 | 0.09 | 4177.56 | 4255.3 | 18.61 | 3.36 | 0.29 |
| 50 | 37.2 | 37.46 | 0.07 | 0.01 | 0 | 625.99 | 652.56 | 6.26 | 1.11 | 0.09 | 1442.05 | 1524.4 | 19.46 | 3.45 | 0.29 |
| 100 | 8.96 | 9.23 | 0.07 | 0.01 | 0 | 128.66 | 156.44 | 6.78 | 1.18 | 0.1 | 278.04 | 361.07 | 21.01 | 3.67 | 0.3 |
| 200 | 1.97 | 2.24 | 0.07 | 0.01 | 0 | 12.32 | 32.02 | 7.08 | 1.28 | 0.1 | 19.45 | 69.13 | 21.14 | 3.97 | 0.32 |
| 300 | 0.7 | 0.94 | 0.07 | 0.01 | 0 | 0.88 | 9.69 | 6.36 | 1.33 | 0.11 | 0.78 | 18.41 | 17.65 | 4.05 | 0.33 |
| 400 | 0.28 | 0.49 | 0.07 | 0.01 | 0 | 0.03 | 3.01 | 4.98 | 1.32 | 0.11 | 0.01 | 4.72 | 12.51 | 3.91 | 0.35 |
| 500 | 0.12 | 0.28 | 0.07 | 0.01 | 0 | 0 | 0.85 | 3.46 | 1.25 | 0.11 | 0 | 1.03 | 7.77 | 3.57 | 0.35 |
| 800 | 0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.74 | 0.83 | 0.12 | 0 | 0 | 1.16 | 1.98 | 0.36 |
| 1000 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.52 | 0.12 | 0 | 0 | 0.25 | 0.11 | 0.34 |
| 1500 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.25 |
| 2000 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |
| 2500 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
| 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表9-8           事故排放的NH3对人体和环境产生影响的范围

| 稳定度 | 有风（U=1.5m/s） | 静风（U=0.5m/s） |
| --- | --- | --- |
|  | X1 | X2 | X3 | X1 | X2 | X3 |
| A | 28 | 400 | 1700 | ／ | 53 | 600 |
| D | 70 | 1200 | 3160 | 16 | 210 | 1000 |
| F | 200 | 2130 | 3000 | 26 | 260 | 1700 |
| X1----事故源下风向，LCL0为5000ppm（人吸入，5min）即 6588.2mg/m3最大距离，m X2---事故源下风向，短时间接触容许浓度（30mg/m3）最大距离，m X3---事故源下风向，污染物的达标浓度（0.2mg/m3）最大距离，m |

注：LCL0：能引起死亡的最低药物浓度；NH3的LCL0参考《危险化学品安全技术全书》P2。

根据表9-8可知，事故排放的NH3在大气中浓度分布受有风、F类稳定度影响最大。事故排放结束前NH3在大气中的浓度达到LCL0，最远距离出现在事故源下风向200m处；事故排放的NH3在大气中的浓度达到短时间接触容许浓度，最远距离出现在事故源下风向2130m处；对环境空气的最远影响距离达3km。

当事故发生后，有毒气体造成的致死百分率与有毒气体的性质、毒气浓度及接触时间有关。通过人们在一定时间接触一定浓度所造成影响的概率（Y）来表征，Y与有毒气体浓度及接触时间的关系由下式计算：

Y=A+Bln（Cn·t）

式中：A、B、n------物质系数，取决于毒物性质的常数；

C------接触毒物的浓度，10-6；

t------接触毒物的时间，5min。

根据《安全评价方法及应用指南》P571，可查出相关数据，综合统计数据见表9-9，Y值与致死百分率换算关系见表9-10。经计算得出YNH3=3.03，YHCl=3.72由Y值换算为NH3的致死百分率为3%。

表9-9                    一些毒性物质的常数

| 物质名称 | A | B | n | 参考资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨 | -9.82 | 0.71 | 2.0 | DCMR 1984 |

表9-10                 概率与死亡百分率的换算

| % | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 2.67 | 2.95 | 3.12 | 3.25 | 3.36 | 3.45 | 3.52 | 3.59 | 3.66 |
| 10 | 3.72 | 3.77 | 3.82 | 3.87 | 3.92 | 3.96 | 4.01 | 4.05 | 4.08 | 4.12 |
| 20 | 4.16 | 4.19 | 4.23 | 4.26 | 4.29 | 4.33 | 4.36 | 4.39 | 4.42 | 4.45 |
| 30 | 4.48 | 4.50 | 4.53 | 4.56 | 4.59 | 4.61 | 4.64 | 4.67 | 4.69 | 4.72 |
| 40 | 4.75 | 4.77 | 4.80 | 4.82 | 4.85 | 4.87 | 4.90 | 4.92 | 4.95 | 4.97 |
| 50 | 5.00 | 5.03 | 5.05 | 5.08 | 5.10 | 5.13 | 5.15 | 5.18 | 5.20 | 5.23 |
| 60 | 5.25 | 5.28 | 5.31 | 5.33 | 5.36 | 5.39 | 5.41 | 5.44 | 5.47 | 5.50 |
| 70 | 5.52 | 5.55 | 5.58 | 5.61 | 5.64 | 5.67 | 5.71 | 5.74 | 5.77 | 5.81 |
| 80 | 5.84 | 5.88 | 5.92 | 5.95 | 5.99 | 6.04 | 6.08 | 6.13 | 6.18 | 6.23 |
| 90 | 6.28 | 6.34 | 6.41 | 6.48 | 6.55 | 6.64 | 6.75 | 6.88 | 7.05 | 7.33 |
| 99 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
|  | 7.33 | 7.37 | 7.41 | 7.46 | 7.51 | 7.58 | 7.58 | 7.65 | 7.88 | 8.09 |

值得说明的是：上述结果均建立在评价假设的事故源基础上，且该影响范围为模型计算范围，当实际发生物料泄漏事故，应急救援不及时或采取措施不当时，事故后果可能会大于计算结果。因此，建设单位应该在事故发生后，立即启动应急预案，根据实际情况对影响范围内的人群进行疏散、撤离。

9.8.3 最大可信事故可接受程度分析

根据风险评价技术导则，风险值是环境风险评价的表征值包括事故的发生概率和事故的危害程度，其定义为：

根据评价假设的事故源强，氨储罐出料口管道发生泄漏将在200m内造成3%的死亡；氨储罐下风向200m范围为迁建项目二期规划的闲置工业用地，无常驻居民；但可能包括厂内工作人员，假定厂内在该区域内有10名工作人员。事故发生概率参考《化工装备事故分析与预防》中统计资料，管道破裂的事故发生概率6.7×10-6。风险值计算情况详见表9-11。

表9-11              迁建项目最大可信事故风险值计算

| 序号 | 最大可信事故 | 事故概率 | 事故后果 | 风险值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 致死区域 | 致死区域内人数 | 致死率 |  |
| 1 | 氨储罐泄漏 | 6.7*10-6 | 200 | 10 | 3% | 2.01*10-6 |

由表9-11可知，迁建项目最大可信事故风险值为2.01×10-6。根据《工业安全卫生基本数据手册》中对全国石油化工工业调查统计结果，确定的风险事故可接受的风险值为8.33×10-5，迁建项目风险值小于该风险值，风险值在可接受水平之内。

另外，根据《环境风险评价使用技术和方法》的统计数据，本项目的风险值为2.01*10-6，属于10-6数量级，虽然人们并不担心这类事故发生，但仍然具有一定的风险，故建设单位应该切实采取各项风险防范措施、制定完善的应急预案。

9.8.5次生/伴生影响分析

当氨或其他物料管道、储罐发生泄漏事故或火灾事故时，事故救援和消防过程中有部分物料进入消防水，并随消防废水进入事故池，事故池收集的消防废水逐量泵入污水处理站，经处理后达标排放。伴生/次生对环境影响影响范围较小、时间短暂，不会对周边环境产生明显影响。

9.9 风险防范措施

根据原化工部情报所对全国化工事故统计报告显示：97~98%以上的事故都是可事先预防的，其余的1~2%为天灾或其他不可抗力造成的。如果用此标准来衡量，那么几乎所有的事故都是人为因素所引起的（包括人的不安全行为和人的因素导致的物的不安全状态）。既然人为因素导致的企业事故损失，那么可以有针对性的制定事故预防措施来避免事故的发生，或制定周密的事故应急救援预案来将事故的损失降到最低。

9.9.1 生产过程中的风险防范措施

建立安全生产岗位责任制，制定安全生产规章制度、安全操作规程；有专人负责检查安全操作规程的执行、安全设备及防护设备的使用情况。鉴于本项目设计的危险化学品较多，本评价将从以下方面提出具体风险防范措施的要求。

9.9.1.1 防火、防中毒措施方面

①工程设计中严格执行国家和有关部门颁发的标准规范和规定，总平面布置及设备布置严格执行有关防火、防爆规定，保证相互间有足够的安全距离。

②根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014），本项目有乙类和丙类厂房，在乙类厂房区域内，严禁吸烟和随便动火。

③室内环境加强通风，以保持良好的通风环境，防止有毒气体（蒸气）的积聚。

④对设备及管道的密封点，严格按国家有关密封规定选择合适的密封型式和材料，以防止可燃气体泄漏造成火灾或爆炸事故；选择高质量的设备、阀门及管件，防止可燃和有毒物料的跑、冒、滴、漏。主要的受压容器及主体设备，在开车前须按规定进行水压试验及气密性试验。

⑤严格控制介质的输送速度，防止产生静电火花，对于易燃液体的输送，管道采用防静电接地措施。

⑥消防水管网在生产装置区呈环状布置，在环网上设室外地上式消火栓、阀门井，消火栓间距不超过60m。各建筑物内按要求设置相应数量的室内消火栓箱，消火栓的间距保证同层任何部位有两个消火栓的冲实水柱同时到达。室内消火栓箱均采用带灭火器箱的组合式消防柜，每个灭火器箱内配4具MFZL-4型磷酸铵盐干粉灭火器。

⑦在各生产装置区等易燃易爆或可能有有毒气体泄漏的场所设置可燃或有毒气体浓度检测报警探头，以及时掌握泄漏情况，便于采取防护措施。

⑧本项目氯磺酸生产装置和氨苯磺胺装置各设置一套火灾自动报警系统。系统采用全总线通信技术、报警与联动控制共线，火灾自动报警控制器设在消防控制室。

⑨在涉及到腐蚀物料和有毒气体的作业场所设置安全淋浴洗眼器和洗手池，配备必要的防毒面具及防护眼镜等应急防护用品，以便事故时能及时自救。

⑩为了防止有害气体对人体的危害，设计中采取切实有效的措施防止有害气体外逸，装置布置为敞开式，有利于有害气体的扩散。选用先进可靠的机泵、阀门、管道、管件，对受压操作的设备和管道，除对焊缝进行严格探查外，进行水压和气密性试验，严禁跑、冒、滴、漏发生。加强操作工人防护措施，从事有毒、有害介质作业的工人上岗时应穿戴工作服，安全帽，车间常备救护用具和药品。

9.9.1.2生产工艺上控制措施方面

①严格执行压力容器设计规定，按要求设置安全阀、压力表、液位计、温度计等安全附件和超限报警及联锁设施，以防止超温、超压发生爆炸危险。

②设备及管道的保温材料采用非燃烧材料。

③跨越厂内道路的室外管廊的净空高度均大于5m，满足消防道路路面上净空高度不应低于5m和管道及其桁架跨越厂内道路的净空高度不应小于5m的要求。

④进入设备内检修，应按要求进行氮气置换和氧含量分析，合格后方可入内，如需动火，则应办理动火作业证。

9.9.1.3防腐蚀措施方面

本项目涉及强腐蚀性物质有液碱和硫酸的设备及管道，均采用耐腐蚀材料；涉及腐蚀性物质的建筑物采用防腐材料或采用防腐涂层，涉及强腐蚀性介质的设备采用钢衬耐腐蚀非金属材料防腐，在使用腐蚀介质的作业场所配挂化学品安全标签。生产中要加强管理，防止跑、冒、滴、漏，严格遵守操作规程，并为现场操作人员配备防护用品。并在涉及到酸、碱腐蚀品的作业场所设置安全淋浴洗眼器和洗手池，以便及时处理并减轻酸、碱腐蚀品对员工的伤害。

同时，硫酸、盐酸、液氨卸车区及相应操作岗位，操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与还原剂、碱类、碱金属接触。

9.9.1.4防物料泄漏方面

装置周围设小围堤，并与事故池实现连通，以收集泄漏物料或跑冒滴漏废水。在涉及HCl、NH3岗位设置HCl、NH3有毒气体报警仪。

9.9.2 运输单元的风险防范措施

尽管迁建项目的各物料运输均由具有危险化学品资质的单位承担运输责任，本单位不承担运输风险。但是，根据相关报道，多数风险事故易由交通事故导致，故建设单位有责任监督和提醒运输单位在运输过程中应做到如下几点：

（1）运输人员应有较强的责任心和较好的综合素质，严格遵守交通规则；

（2）严格遵守《危险化学品安全管理条例》规定：如对装运危化品的槽车、罐体等进行检测；对危险运输品打上明显标记；提前与目的地公安部门取得联系，合理规划运输路线及运输时间；危险品的装运应做到定车、定人等。铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》。水路运输时应严格遵守《危险货物运输规则》。

（3）运输危险化学品的驾驶员、船员、装卸人员和押运人员必须了解所运载的危险化学品的性质、危险特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输危险化学品，必须配备必要的应急处理器材和防护用品。

（4）在危险品运输过程中，一旦发生意外，不可弃车/船而逃，在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的公安交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失降低到最小范围。

9.9.3 贮存过程中的风险防范措施

本项目贮存过程的潜在风险主要在硫酸、氨罐区。其防范措施如下：

①在罐区1和罐区2分别设置围堰，围堰壁及围堰内地坪进行防渗、防腐处理；各类储罐中间设防火提。储罐设置高液位报警，以防止储罐溢罐；设置低液位报警，以防止储罐抽空。

②罐区及周边地坪采用坡度设计，设置雨污切换阀，在事故状态下切换到污水系统，防止污水进入雨水系统，雨水时切换至雨水系统；

③各罐体均设液位计、压力指示器，以保证正常流量；在液氨罐区和HCl储罐处设有毒气体监测报警仪。

④所有设备、管道皆采用静电接地。

⑤氨储罐周围设有水喷淋系统，防止泄漏的氨挥发飘散，影响周围环境。

9.9.4次/伴生污染防范措施

发生火灾后，首先要进行灭火，降低着火时间，减少燃烧产物对环境空气造成的影响；事故救援过程中产生的喷淋废水和消防废水应引入厂内事故水收集池暂时收集，然后分批处理达标后外排；灭火剂、拦截、堵漏材料等在事故排放后统一收集送有资质单位进行处理。

9.9.5事故水收集系统合理性分析

根据《化工建设项目环境保护设计规范》（2009）要求，应急事故废水池容量应根据发生事故的设备容量、事故时消防用水量及可能进入应急事故水池的降水量等因素综合确定。

应急事故水池容量＝应急事故废水最大计算量—装置或罐区围堤内净空容量—事故废水管道容量。

而应急事故废水的最大量计算为：

①最大一个容量的设备或贮罐物料量 ；

迁建项目涉及的最大储罐为盐酸储罐，容量为500m3；

②根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014），迁建项目消防需水量最大的为氨苯磺胺车间，火灾危险性为乙类，该建筑物体积初步估计为21000m3，室内消火栓设计流量为10L/s，室外消火栓设计流量为30L/s，火灾延续时间为3h，则一次灭火用水量为432m3。

③ 可能进入应急事故水池的降水量约为70m3。

迁建项目需要的应急事故水池容量＝（500+432+70）－500－0 =502m3。即迁建项目需一个有效容积不小于502m3的事故池来收集事故废水。迁建项目设计建设一个有效容积为600m3的事故池，完全能够容纳项目应急事故废水。收集的事故水经污水处理站处理达标后排入园区污水处理厂进一步深度处理达标后排入长江。

另外，一旦迁建项目事故废水收集系统失控，还可以依托MDI 片区的事故废水收集池13000m3，该事故池及配套管网已经投运。

综上，迁建项目产生的事故废水可以通过事故水收集池和雨污切换阀控制在厂区之内，并进行妥善处理。故迁建项目的事故水收集措施是合理的。

9.10 应急处理措施

9.10.1 急救处理

生产过程中，由于违规操作或意外事故发生，出现危险或中毒情况时，企业员工在第一时间应采取自救或互救的方法，情况严重者，立即送医院医治。

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用流动清水冲洗。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。就医。

食入：饮足量温水催吐，就医。

9.10.2 泄漏应急处理

迁建项目有罐区和输送管道，若发生泄漏，应采取如下措施进行应急处理：

① 停止输送，关闭有关设备和系统，立即向调度室和应急指挥办公室报告。

② 事故现场，严禁火种，切断电源，迅速撤离泄漏区人员至上风向安全处，并设置隔离区，禁止无关人员进入。加强通风。

③ 应急处理人员必须配备必要的个人防护器具（自给式呼吸器、穿防静电防护服等）；严禁单独行动，要有监护人，必须时用水枪、水炮掩护。

④中毒人员及时转移到空气新鲜的安全地带，脱去受污染外衣，清洗受污皮肤和口腔，按污染物质和伤员症状采取相应急救措施或立即送医院。

⑤泄漏物料收集于围堰内，分批泵入事故池中，处理达标后排放。

⑥泄漏容器要妥善处理，修复、检验后再用。

另外，当生产车间发烟硫酸发生泄漏时：

应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并立即隔离150m，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。

小量泄漏：将地面洒上苏打灰，然后用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。

大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。在专家指导下清除。

当氯磺酸中转罐发生泄漏时：

应急处理： 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并立即隔离150m，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。

小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。

大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。在专家指导下清除。

当盐酸储罐发生泄漏时：

应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。

小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，清水稀释后放入废水系统。

大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器回收。

9.10.3 着火应急处理

（1）迁建项目氨属于易燃易爆物质，且有毒。因此，一旦发生火灾，立即喷水冷却周边容器及管道。使用的灭火剂主要为雾状水、抗溶性泡沫、二氧化碳、砂土。

（2）切断火势蔓延的途径，冷却和疏散受火势威胁的密闭容器和可燃物，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被困人员。

（3）在切断火势蔓延的同时，关闭输送管道进、出阀门。

（4）通知环保、安全及专业消防等相关部门人员，启动应急救护程序。

（5）组织救援小组，封锁现场，疏散人员。

（6）灭火工作结束后，对现场进行恢复清理，对环境可能受到污染范围内的空气、水样、土壤进行取样监测，判定污染影响程度和采取必要的处理。

（7）调查和鉴定事故原因，提出事故评估报告，补充和修改事故防范措施和应急方案。

9.10.4 风险应急监测

9.10.4.1 应急监测方案

（1）监测项目

根据事故类型和排放物质确定。

环境空气：NH3、HCl。

（2）监测区域

大气环境：迁建项目周边区域（根据事故排放量定监测范围）。

水环境：迁建项目污水排放口及园区排水管网入长江处；、雨水排放口及该片区园区雨水管网入晏家河处。

（3）监测频率

环境空气：事故初期，采样1次/30min；随后根据空气中有害物质浓度降低监测频率，按1h、2h等时间间隔采样。

地表水：采样1次/30min。

9.10.4.2 区域应急监测能力

风险事故发生后，应由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，若本单位监测能力不够，应立即请求长寿区环境监测站支援。

长寿区环境监测站属国家二级环境监测站，通过“双认证”的项目计140项，现有编制18名，其中高级工程师4人、工程师5人；监测站配备有原子吸收分光光度计2台、气相色谱仪3台、双道原子荧光分光光度计、离子色谱仪、红外分光测油仪、紫外可见分光光度计、COD测定仪、DO测定仪、大气自动采样仪、应急监测设备、监测车等；监测站开展的业务有：气和废气、水和废水、生物、固废、物理等5大类的环境质量监测、污染源监督性监测、环境污染事故应急监测等。

针对本项目的主要环境事故因子氯化氢、氨、苯胺类等，长寿区环境监测站已具备应急监测能力，且长寿区环境监测站已经制定了应急监测预案，事故发生后，立即启动预案，并对事故性质与后果进行评估，为指挥部门提供决策数据。

9.10.5 应急预案

根据国家环保局（90）环管字057号文的要求，通过对污染事故的风险评价，各有关企业单位应本着立足“自救为主，外援为辅，统一指挥，当机立断”原则，制定防止重大环境污染事故发生的工作计划、消除事故隐患的措施及突发性事故应急处理办法等。一旦出现突发事故，必须按事先拟定的应急预案，进行紧急处理。它包括应急状态分类、应急计划区、事故等级水平、应急防护和应急医学处理等。

鉴于本项目为新建项目，建设单位未编制突发事故应急预案，本评价将其纲要列于表9-11，以作为建设单位编制应急预案的指导。建设单位应根据企业自身情况尽快制定应急预案并组织员工进行演练，以备事故发生后冷静、机智地将事故危害控制到最小。

表9-11                  突发事故应急预案纲要

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 |  |
| 2 | 危险源概况 | 详述危险源类型、数量及其分布 |
| 3 | 应急计划区 | 生产装置区、原料产品储存区、生活区、邻区 |
| 4 | 应急组织 | 工厂：厂指挥部全面负责指挥；专业救援队伍负责事故控制、救援、善后处理。 地区：地区指挥部负责工厂附近地区全面指挥、救援、管制、疏散；专业救援队伍负责对厂专业救援队伍的支援。 |
| 5 | 应急状态分类及 应急响应程序 | 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序 |
| 6 | 应急设施、设备与材料 | 生产装置及储存区：防火灾、爆炸事故应急设施，设备与材料主要为消防器材；防有毒有害物质外泄、扩散设施。 |
| 7 | 应急通讯、通知及交通 | 应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 8 | 应急环境监测及事故后评价 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 |
| 9 | 应急防范措施、清除 泄漏措施方法和器材 | 事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备； 邻近区域：控制和清除污染措施及相应设备配备。 |
| 10 | 应急计量控制、撤离组织计划、医疗救护与 公众健康 | 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制控制、制定现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护。 邻近区域：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制制定、撤离组织计划及救护。 |
| 11 | 应急状态终止与恢复措施 | 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 |
| 12 | 人员培训与演讲 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。 |
| 13 | 公众教育与信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |
| 14 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门负责管理 |
| 15 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成 |

同时，企业应急预案应与园区的《突发环境事件应急预案》实施对接及联动。

9.11 风险防范措施投资估算

迁建项目风险防范措施投资估算，见表9-12。

表9-12                    风险防范措施竣工一览表

| 序号 | 风险防范措施 | 数量（个） | 规格 | 投资估算 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 生产装置区 |
| 1 | 氨气自动检测报警仪 | 1套多探头 | ／ | 2万元 | 第一时间发现、处理事故 |
| 2 | HCl自动检测报警仪 | 1套多探头 | ／ | 2万元 | 第一时间发现、处理事故 |
| 3 | 装置区周围设地沟或小围堤，内部防腐防渗处理 | ／ | 50万元 | 拦截装置区泄漏液体物料 |
| 二 | 罐区 |
| 1 | 罐区1、2周围分别设围堰 | 有效容积≥500m3 | 60万元 | 收集泄漏物料 |
| 2 | 围堰内地坪进行防腐防渗处理 | ／ | 12万元 | 防止地面被泄漏物料腐蚀， 造成污染物扩散 |
| 3 | 罐区配置水喷淋系统 | 1 | ／ | 3万元 | 防止泄漏的氨扩散，污染环境 |
| 4 | 氨、HCl自动检测报警仪 | 2套多探头 | ／ | 5万元 | 第一时间发现、处理事故 |
| 5 | 雨污切换阀 | 1 | ／ | 1万元 | 有效收集泄漏物料或消防事故废水 |
| 三 | 其他 |
| 1 | 事故水收集池及全厂雨污切换阀 | 1 | 有效容积600m3 | 52万元 | 收集消防、喷淋、泄漏等废水 |
| 2 | 风向标/旗帜 | 1 | ／ | 1万元 | 事故发生后，指示逃生路线 |
| 3 | 事故应急预案、日常演练 | ／ | ／ | 3万元 | 在突发事故时起到指导作用 |
| 合计 |  |  |  | 241万元 |  |

9.12 小结

迁建项目涉及的主要危险化学品为退热冰、氢氧化钠、HCl、NH3、硫酸、盐酸、氯磺酸、发烟硫酸及磺胺等。潜存的风险为泄漏中毒；确定迁建项目的最大可信事故为液氨储罐与管道连接处破裂造成氨泄漏；结合事故发生概率和事故后果，得出迁建项目风险值小于化工行业调查统计结果，环境风险可以接受。同时，风险防范措施的落实、环境风险应急预的完善和演练，均会对降低迁建项目环境风险发挥重要作用。

10 环境保护措施及其技术、经济论证

迁建项目为1万吨/年氨苯磺胺项目一期，年产氨苯磺胺5000吨；主要建设有氯磺酸车间、磺胺车间、磺胺母液回收车间、二分水回收硫酸车间、氨回收车间等。

10.1 废气治理措施

10.1.1 废气种类及处理工艺

迁建项目根据生产车间，废气产生源共三处。

1.氯磺酸车间，在SO3转化过程中，有部分SO2未彻底转化，另外，还有部分硫酸雾，该气体采用碱洗塔洗涤；在氯磺酸冷凝产生过量气体，主要是SO3和HCl，其中SO3采用浓硫酸吸收，HCl采用水洗塔洗涤后汇入碱洗塔，再次洗涤，最后，与SO2一并通过30排气筒排入大气。

2.磺胺干燥工序，产品磺胺经气流干燥，干燥废气采用布袋除尘，处理达标后经15m排气筒排入大气。

3.污水处理站生化处理环节产生的废气，通过碱洗塔除臭后经15m排气筒排入大气。

10.1.2 废气处理工艺流程

氯磺酸废气处理工艺流程见图10-1，磺胺干燥废气处理工艺流程见图10-2，污水处理站废气处理工艺流程见图10-3。

图10-1 氯磺酸废气处理工艺流程图

图10-2 磺胺干燥废气处理工艺流程图

图10-3 污水处理站废气处理工艺流程图

10.1.3 可行性论证

1.氯磺酸废气中，HCl产生量约670.25t/a，产生浓度约25858.33mg/m3，从水洗塔底部进入水洗塔，与从塔顶喷淋进入的水逆流接触吸收后，进入碱洗塔底部，再与从碱洗塔顶喷淋进入的稀碱液逆流接触，进一步吸收。SO2产生量约158.54 t/a，产生浓度约6166.67mg/m3，经碱洗塔喷淋吸收。两个洗塔均为填料塔，增大了尾气与吸收液的接触时间与接触面积，使吸收效果更好。经吸收处理后，HCl排放浓度约63.89 mg/m3，排放速率约0.23kg/h，SO2排放浓度约183.33 mg/m3，排放速率约0.66kg/h，硫酸雾排放浓度约20 mg/m3，排放速率约0.072kg/h，均能达到《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）中的其它区域标准限值。

综上所述，该废气处理措施是切实可行的。

2. 磺胺经气流干燥，干燥废气中带有苯胺类颗粒物，采用多级布袋收料，多级布袋收料效率可以达到99.98%，经处理后，干燥废气苯胺类的排放浓度约为18mg/m3，排放速率约0.144 kg/h，能达到《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）中的其它区域标准限值。说明该处理工艺是切实可行的。

3. 污水处理站废气，主经过碱洗塔除臭后，可达标排放；因此，该处理措施切实可行。

综上所述，各条生产线所采用的废气治理措施，既经济又环保，且现有磺胺装置氯磺酸废气和磺胺干燥废气也是采用此措施进行处理的，运行多年，能够实现稳定达标排放。故上述废气处理方法是可行的。

10.2 废水处理措施

10.2.1 废水种类及处理措施

迁建项目产生的废水分析检测废水、设备地坪清洗废水、二分回收硫酸蒸发废水、磺胺母液蒸发废水、硫酸铵蒸发废水、真空系统废水及生活污水等，主要污染因子为COD、SS、Cl-、SO42-、氨氮、苯胺类等。废水平均水质见表10-1。

表10-1                 迁建项目废水产生情况

| 污染物 | COD | SS | NH3-N | 苯胺类 | Cl- | SO42- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初始浓度（mg/L） | ≤4800 | ≤10 | ≤16 | ≤40 | ≤35 | ≤25 |
| 废水量（t/d） | 319.56 |

首先，迁建项目的废水产生环节已靠近生产末端，经过前端系列MVR蒸发、三效蒸发等回收工序后，污染物含量已大大减少，说明从源头上减少了废水污染物的排放。另外，迁建项目针对有机物含量较高的废水先在进入生化处理系统之前经过铁碳微电解预处理，打破有机物大分子，增加可生化性；预处理后的废水再汇同其它废水一并进入后续的生化处理系统进行处理，达到园区污水处理厂的入水水质要求后方排入园区污水管网，经园区污水管网进入园区污水处理站深度处理后达标排入长江。

铁碳微电解：

微电解技术是目前处理高浓度有机废水的一种理想工艺，又称内电解法。铁碳微电解的原理：利用金属腐蚀原理法，形成原电池对废水进行处理的良好工艺，它是在不通电的情况下，利用填充在废水中的微电解材料自身产生1.2V电位差对废水进行电解处理，以达到降解有机污染物的目的。反应的结果是铁受到腐蚀变成二价的铁离子进入溶液，由于铁离子有混凝作用，它与污染物中带微弱负电荷的微粒异性相吸，形成比较稳定的絮凝物（铁泥）而去除，为了增加电位差，促进铁离子的释放，在铁-碳床中加入一定比例铜粉或铅粉。其中电位低的铁成为阳极，电位高的碳成为阴极，在酸性充氧条件下发生电化学反应，其反应过程如下：

阳极(Fe): Fe- 2e→ Fe2+

阴极(C) : 2H++2e→ 2[H]→H2

反应中，产生的了初生态的Fe2+和原子H，它们具有高化学活性，能改变废水中许多有机物的结构和特性，使有机物发生断链、开环等作用。

若有曝气，即充氧和防止铁屑板结。还会发生下面的反应：

O2+ 4H+ +4e→2H2O

O2+ 2H2O+ 4e→4OH－

4Fe2+ +O2+4H+→2H2O+ 4Fe3+

反应中生成的OH－是出水pH值升高的原因，而由Fe2+氧化生成的Fe3+逐渐水解生成聚合度大的Fe（OH）3胶体絮凝剂，可以有效地吸附、凝聚水中的污染物，从而增强对废水的净化效果。

10.2.2 迁建项目污水处理站规模及工艺

迁建项目污水处理站设计能力400m3/d，迁建项目实际污水排放量约319.56m3/d，处理规模上可以满足要求。

迁建项目污水处理站工艺采用“铁碳微电解+生化处理”工艺；磺胺母液蒸发废水、二分回收硫酸蒸发废水及硫酸铵蒸发废水中COD主要是由于含有大量的醋酸贡献的，但含有一定量的大分子有机物，因此采用铁碳微电解系统，对大分子物质被铁碳电解破环断链，增加可生化性。经预处理后，废水进入厌氧池，被细菌胞外酶分解为小分子，这些小分子的水解产物能够溶解于水并透过细胞膜为细菌所利用，使废水中有机物得到最大程度的降解。经过铁碳微电解处理的高浓度有机废水汇同低浓度废水一并进入后续的生化处理系统，经过厌氧、好氧、沉淀处理后对COD、氨氮、苯胺类等具有一定的去除效果，铁碳微电解对苯胺类的破环率约97.5%，生化处理对COD、氨氮、Cl-、SO42-的去除率分别为：90%、10%、10%、10%，可确保出水水质满足园区污水处理站的入水水质要求。

综上所述，迁建项目污水处理站设计规模能满足本项目要求；采取的处理工艺对本项目的废水水质具有一定的针对性，处理后可实现达标排放。说明迁建项目所采用的污水处理工艺是可行的。

迁建项目污水处理站工艺流程图见10-4。

图10-4 迁建项目污水处理站工艺流程

10.2.4 依托园区污水处理厂的可行性分析

园区污水处理厂目前采用氧化沟工艺，目前运行规模为2万t/d，实际处理量约16000m3/d，富余4000 m3/d。迁建项目污水排放量约324.8m3/d，占其富余量的比例不足10%。且迁建项目产生的废水经过公司污水处理站处理均低于园区污水处理厂入水水质要求，故迁建项目排放的废水不会对园区污水处理厂运行造成冲击，经过园区污水处理厂现行工艺处理后，出水水质能够达到标准要求。

综上，迁建项目产生的废水经过上述措施治理后完全能够实现达标排放。

10.3 固体废物处理措施

迁建项目产生的固体废物主要为：液硫焚烧残渣、废活性炭、废催化剂、磺胺母液沉淀物、铁碳渣、污泥以及生活垃圾等。

其中，废活性炭、磺胺母液沉淀物、废催化剂、铁碳渣、污泥等属于危险废物，送有资质单位进行处置。在外送处置前，暂时堆存于迁建危险废物暂存间内，迁建项目新建固废暂存间，面积80m2，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求。迁建项目在危险废物转移过程中，要严格执行“五联单”制度。

硫磺焚烧残渣送长寿区一般工业固体废物堆场填埋，生活垃圾集中收集后交由当地城市垃圾场集中处置。

以上固体废物经过分类处置后均符合环保要求。

10.4 噪声治理措施

迁建项目营运期噪声主要由空气干燥塔、空压机、各种风机和大功率泵等产生。噪声源强约70~95 dB（A）。连续产生。噪声控制措施为：首先在设备选型时尽量选用低噪声设备，并采取减振、建筑隔声等措施。

经预测，迁建项目各厂界噪声能够满足排放标准要求，不会产生扰民现象。说明迁建项目采取的噪声治理措施是可行的。

10.5 环保投资估算

迁建项目环保投资估算见表10-2。

表10-2                  迁建项目环保投资估算

| 序号 | 名 称 | 治理措施 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环保投资 | 609 |
| 1.1 | 1#废气处理设施 | 水洗+碱洗 | 38 |
| 1.2 | 2#废气处理设施 | 列管式气流干燥，含多级布袋收料 | 35 |
| 1.3 | 3#废气处理设施 | 碱洗塔 | 17 |
| 1.4 | 废水管网 | 清污分流 | 计入土建 |
| 1.5 | 废污水处理站 | 铁碳微电解+生化处理系统 | 544 |
| 1.6 | 固废临时堆场、危废暂存间 | 新建 | 20 |
| 1.7 | 噪声治理设施 | 隔声、减震、消声 | 5 |
| 2 | 风险防范措施投资（见表9-12） | 191 |
|  | 合计 |  | 850 |

迁建项目总投资约24153万元，环保投资约占工程总投资的3.5%。

11 环境经济损益分析

环境影响经济损益分析，也称环境影响的经济评价，就是要估算某一项目所引起环境影响的经济价值，并将环境影响的价值纳入项目的经济分析（即费用效益分析）中去，以判断这些环境影响对该项目的可行性会产生多大的影响。对负面的影响，估算出的是环境成本；对正面的影响，估算出的是环境效益。

环境影响经济损益分析是通过核算建设项目拟投入的环保投资和所能收到的环保效益，比较其大小，以评估建设项目环保投资的经济价值，使建设项目设计更加合理、更加完善。

本评价采用费用—效益法，分析比较项目的环保费用与环保效益的大小。

11.1 环境保护费用

11.1.1 环保设施投资

迁建项目环保投资共计为850万元，主要用于废气、废水、工业固废治理、设备噪声治理、厂区绿化、风险防范等。

11.1.2 环保设施运行费用

运行费用是为充分发挥环保设施的效率、维持其正常运行而发生的费用，主要包括人工费、水电费、药剂费、维护费、设备折旧费等。

（1）废气

迁建项目需处理的废气排放量约8382万Nm3/a，运行维护费用约0.5元/103m3废气，则年运行维护费用共约4.2万元。

（2）废水

迁建项目废水产生量为319.56t/d，经污水处理站处理达园区污水处理厂接管要求后哦，通过园区污水管网排入园区污水处理厂，进一步去深度处理后排入长江。费用约为9元/ t废水，则年运行维护费用约为86.3万元。

（3）固体废物

迁建项目固体废物主要为硫磺焚烧残渣、废活性炭、废催化剂、磺胺母液沉淀物、铁碳渣、污泥及生活垃圾等；硫磺焚烧残渣、生活垃圾送城市垃圾场集中处置；废活性炭、磺胺母液沉淀物、废催化剂、铁碳渣、污泥送有资质单位处置。厂区内固废临时储存设施维护费用和垃圾处置费用约200万元。

（4）环保设施费用

迁建项目环保投资为850万元，按10年摊销，则每年约为85万元。

11.1.3 环境保护费用

根据前述分析，迁建项目每年环保费用为375.5万元。

11.2 环境保护效益

迁建装置的环境保护效益就是指环境污染控制投资费用所能获取的效益，它一般包括直接经济效益和间接经济效益。

11.2.1 直接经济效益

直接经济效益是环保设施投资所能提供的产品价值。就迁建项目而言，直接经济效益主要体现在：水洗吸收的HCl变成盐酸回用于生产车间、碱洗塔吸收的SO2，生成副产品亚硫酸钠等，直接效益约567万元。

11.2.2 间接经济效益

间接经济效益是指环保设施实施后所产生的社会效益，包括环境污染所造成损失的减少、人体健康水平的提高、污染达标后免交的排污费、罚款、赔偿费等。但大部分效益难以用货币量化。

迁建项目产生的废气、废水如不进行处理，则将造成周围大气环境及地表水环境质量恶化，影响人群身体健康；各种固体废物若不进行妥善处置，噪声若不治理将会对环境造成污染并对人群健康造成危害。尽管这些影响难以用货币量化，但危害很大。

对迁建项目而言，可以量化的间接经济损失为迁建项目产生的废气、固体废物和噪声经治理后而减交的排污费。

按前述工程分析核算的排污量，结合2003年7月1日起施行的《排污费征收标准及计算办法》，计算出迁建项目实施相应的污染治理措施后而少交的污染物排污费为78万元/年。即对迁建项目而言，可以量化的间接经济效益为78万元/年。

11.2.3 环境保护效益合计

迁建项目环境保护效益共计645万元/年。

11.3 环境影响经济损益分析

11.3.1 效益与费用比

环保措施产生的效益与环保措施的投资及运行费用之比大于或等于1，则从经济角度考虑，认为环保措施是可行的，否则认为在经济上欠合理。

效益与费用比 ＝ 环保效益/环保费用

＝645/375.5

＝1.72

表明迁建项目环保措施在经济上是合理的。

11.3.2 环保投资占总投资的比例

迁建项目环保投资为850万元，占总投资的3.5%。

11.4 小结

综上所述，迁建项目环保投资经济效益较明显，同时具有较好的环境效益和社会效益，做到了污染物达标排放，减轻了对环境的污染，保护了人群健康。因此，本评价认为迁建项目环保投资产生的环境效益和社会效益明显，环保投资是可行、合理和有价值的。

12 环境管理与环境监测

12.1 环境管理

12.1.1 关于ISO14000系列标准

ISO14000系列标准是国际标准化组织在可持续发展战略的指导下制定的国际环境管理通用标准。该系列标准以ISO14001《环境管理体系----规范与指南》为核心，旨在通过规范的环境管理体系的建立和环境管理工作的开展，达到主动积极地开展环境保护工作。企业通过逐步实施该系列标准，并最终获得该标准的认证，有利于环境保护与经济协调发展，节能降耗，提高经济效益；有利于企业改善自身形象，提高企业及其产品的市场竞争力，特别是国际市场竞争力；有利于消除贸易壁垒、促进国际贸易；有利于企业环境管理以及综合管理水平的提高。因此，按照ISO14000系列标准的要求，建立环境管理体系，开展环境管理工作，具有特别重要的意义。

12.1.2 ISO14000系列标准的基本内容和要求

ISO14000环境管理系列标准，主要有五大基本要求：

（1）制定明确的环境方针，包括对污染预防的承诺、对有关环境法律、法规以及其应遵守的规定的承诺；

（2）在环境方针指导下制定环境管理规划，确定环境保护可量化的目标和可测量的指标；

（3）确保标准的实施与执行。即建立明确的组织机构和职责，建立建全规章制度，对全体员工进行培训，增强其环境意识，并具备完成各自职责的能力；

（4）不断检查和采取措施纠正，对管理体系中的指标和程序等进行监控，发现问题及时采取措施纠正，同时还应采取预防措施，避免同一问题的再发生；

（5）定期进行管理评审，主要是在规定时间内对管理体系进行审核，提出更高的要求，不断完善对环境保护的承诺。

上述要求要在实际工作中不断自我完善、持续改进、不断提高。

12.1.3 公司环境管理的实施

按照ISO14000环境管理系列标准的要求，企业应规范自身的环境管理：

（1）制定明确的符合自身特点的环境方针，承诺对自身污染问题预防的态度，并遵守执

行国家、地方的有关法律、法规以及其它的有关规定。环境方针应文件化，便于公众获取。

（2）根据制定的环境方针，确定企业各个部门各岗位的环境保护目标和可量化的指标，使全部员工都参与到环保工作之中。

（3）建立固定的环保机构和专责人员，有责、有权地负责公司的环保工作，制定公司环境管理的规章制度。同时对公司职工进行环境保护知识的培训，提高职工的环保意识，从而保证环境管理和公司环保工作的顺利进行。

（4）环境监测和监控不仅是专门环保工作的重要内容，也是某些生产过程中的控制手段，制定严格的监测、记录、签字和反馈的制度，有助于全面减降污染物的排放，掌握环保工作和环境管理体系的运行情况，查找生产过程、环保工作和环境管理中存在的漏洞，并进行即时补救。

（5）为了掌握公司的环保工作情况，进一步了解管理体系中可能存在的问题，公司应每年进行一次内部评审，检查环境管理工作的问题和不足，对发现的问题和不足提出改进意见。内部评审工作可以自己进行，也可 询机构帮助进行。时机和条件具备时，应进行ISO14000的认证，使自己的环境管理工作得到公认。

（6）设置规范化排污口，按环保部门要求设标志牌。

按照ISO14000环境管理系列标准的要求，不仅能提高环境保护工作水平，也有利于公司经济效益的提高。

12.1.4 环境管理及验收要求

12.1.4.1环境管理机构设置

按原国家环保总局有关规定，新、扩、改、迁建企业应设置环保管理机构。建设单位应设有专门的环保机构，并配专职管理干部和专职技术人员1人，统一负责管理、组织、落实、监督企业的环境保护工作。另外，从厂级到各车间设置兼职环保人员。

12.1.4.2环境管理职责

为加强公司的环境保护管理工作，发挥环保管理机构的作用，本评价明确建设单位环境管理的主要职责为：

（1）认真贯彻执行国家、地方环境保护法规和标准。

（2）建立和健全以清洁生产技术为核心的各项环境保护规章制度（岗位责任制、操作规程、安全制度、绿化管理规定等），并实施、落实环境监测制度。

（3）加强废水治理设施监督管理，确保废水处理设施正常并高效运行。

（4）建立污染源档案，并优化污染防治措施。按照上级环保部门的规范建立本企业有关“三废”排放量、排放浓度、噪声情况、固体废物综合利用、污染控制效果等情况档案，并按照有关规定编制各种报告与报表，负责向上级领导及环保部门呈报。

（5）搞好环境保护工作宣传和职工环境意识教育及技术培训等工作。

（6）检查环境管理工作中的问题和不足，对发现的问题和不足，提出改进意见。协同当地环保部门处理与迁建项目有关的环境问题，维护好公众的利益。

12.1.4.3环保验收要求

（1）竣工验收管理及要求

在建设项目正式投入生产或使用之前，建设单位必须向长寿环境保护局提出环境保护竣工验收申请，申请验收应提交有资质单位编制的环境保护验收监测或调查报告。

申请环境保护验收条件为：

① 建设项目建设前期环境保护审查、审批手续完备，技术资料与环境保护档案齐全；

② 环境保护设施按批准的环境影响报告书和设计要求建成，环境保护设施经负荷试车检测合格，其污染防治能力适应主体工程的需要；

③ 环境保护设施安装质量符合国家和有关部门颁发的专业工程验收规范、规程和检验评定标准；

④ 具备环境保护设施运转的条件，包括经培训的环境保护设施岗位操作人员的到位、管理制度的建设、原材料、动力的落实等，且符合交付使用的其他条件；

⑤ 外排污染物符合经批准的设计文件和环境影响报告书中提出的总量控制要求；

⑥环境监测项目、点位、机构设置及人员配备符合环境影响报告书和有关规定的要求；

⑦需对环境敏感点进行环境影响验证，对清洁生产进行指标考核，按规定要求完成；

⑧环境影响报告书提出的污染物削减措施或要求地方有关部门采取的“区域削减”措施满足污染物排放总量控制要求，其措施得到落实。

⑨竣工环境保护验收申请报告未经批准，不得正式投入生产。

（2）环境管理及验收

重庆化医长寿化工集团有限公司1万吨/年氨苯磺胺项目（一期）环境保护措施竣工验收内容及要求见表12-1。风险防范措施验收内容及要求见表12-2。

表12-1       迁建项目环境保护措施验收内容及要求一览表

| 序号 | 验收点 | 控制污染物 | 验收内容 | 验收要求 | 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 |
| 1.1 | 氯磺酸车间1#排气筒 | HCl | “水洗+碱洗”处理设施，30m排气筒 | 排放浓度≤100mg/m3、排放速率≤1.4kg/h | 达标 |
|  |  | SO2 |  | 排放浓度≤400mg/m3、排放速率≤15kg/h |  |
|  |  | 硫酸雾 |  | 排放浓度≤45mg/m3、排放速率≤8.8kg/h |  |
| 1.2 | 磺胺车间2#排气筒 | 苯胺类 | 多级布袋收料，15m排气筒 | 排放浓度≤20mg/m3、排放速率≤0.52kg/h |  |
| 1.3 | 污水处理站废气 | 臭气 | 碱洗塔，15m排气筒 | 2000（无量纲） |  |
| 2 | 厂界 |
| 2.1 | 厂界 | SO2 |  | 周界外浓度最高点0.4 | 达标 |
|  |  | HCl |  | 周界外浓度最高点0.2 |  |
|  |  | NH3 |  | 周界外浓度最高点1.5 |  |
|  |  | 硫酸雾 |  | 周界外浓度最高点1.2 |  |
|  |  | 臭气 |  | 20（无量纲） |  |
| 3 | 废水 |
| 3.1 | 公司污水 总排口 | pH | “铁碳微电解+生化处理” | 6~9 | 达标 |
|  |  | COD |  | ≤500mg/L |  |
|  |  | SS |  | ≤400mg/L |  |
|  |  | 氨氮 |  | ≤45mg/L |  |
|  |  | Cl- |  | ≤3000mg/L |  |
|  |  | SO42- |  | ≤600mg/L |  |
|  |  | 苯胺类 |  | ≤1.0mg/L |  |
| 3.2 | HCl管线、清污分流、污水管网可视化 | 达标 |
| 4 | 噪声 |
| 4.1 | 厂界 | 噪声 | 减振、隔声、建筑隔声 | 昼间65dB（A）、夜间55dB（A） | 达标 |
| 5 | 固体废物 |
| 5.1 | 废活性炭 | 属于危险固废，送有资质单位处置。危险废物库房需要进行“三防”处理，库房内有渗滤液收集设施。危险废物转移实行“五联单”制度。 | 符合要求 |
| 5.2 | 磺胺母液沉淀物 |  |  |
| 5.3 | 铁碳渣 |  |  |
| 5.4 | 废催化剂 |  |  |
| 5.5 | 污泥 |  |  |
| 5.6 | 硫磺焚烧 残渣 | 属于一般工业固废，硫磺焚烧残渣送长寿区一般工业固体废物堆场填埋 |  |
| 5.7 | 生活垃圾 | 生活垃圾送城市垃圾场集中处置 |  |

表9-12             风险防范措施验收内容及要求一览表

| 序号 | 风险防范措施 | 数量（个） | 规格 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 生产装置区 |
| 1 | 氨气自动检测报警仪 | 1套多探头 | ／ | 第一时间发现、处理事故 |
| 2 | HCl自动检测报警仪 | 1套多探头 | ／ | 第一时间发现、处理事故 |
| 3 | 装置区周围设地沟或小围堤，内部防腐防渗处理 | ／ | 拦截装置区泄漏液体物料 |
| 二 | 罐区 |
| 1 | 罐区1、2周围分别设围堰 | 有效容积≥500m3 | 收集泄漏物料 |
| 2 | 围堰内地坪进行防腐防渗处理 | ／ | 防止地面被泄漏物料腐蚀， 造成污染物扩散 |
| 3 | 罐区配置水喷淋系统 | 1 | ／ | 防止泄漏的氨扩散，污染环境 |
| 4 | 氨、HCl自动检测报警仪 | 2套多探头 | ／ | 第一时间发现、处理事故 |
| 5 | 雨污切换阀 | 1 | ／ | 有效收集泄漏物料或消防事故废水 |
| 三 | 其他 |
| 1 | 事故水收集池及全厂雨污切换阀 | 1 | 有效容积600m3 | 收集消防、喷淋、泄漏等废水 |
| 2 | 风向标/旗帜 | 1 | ／ | 事故发生后，指示逃生路线 |
| 3 | 事故应急预案、日常演练 | ／ | ／ | 在突发事故时起到指导作用 |
| 合计 |  |  |  |  |

12.2 环境监测机构及任务

为了搞好公司的污染控制，保护生态环境，公司配有专门的环保监测人员，隶属于公司分析实验室。

主要任务如下：

（1）宣传贯彻国家环保政策，执行环境保护标准，对企业员工进行环保知识教育；

（2）制定环保管理制度、年度实施计划和长远环保规划，并认真监督执行；

（3）负责迁建项目的环境保护管理和污染源监测；

（4）定期向上级部门及环保部门报送有关污染源数据；

（5）建立污染源档案；

（6）提出环保设施运行管理计划及改进建议。

12.3 环境监测制度

遵照建设项目环境保护管理有关规定，需要对迁建项目的污染源和周围环境进行定期监测，监测工作的重点是对是废水、废气和固体废物。

公司在生产过程中，应严格控制水、气、声、渣等污染物的排放，定期检查维护环保设施，保证设备正常运转。健全监测机构，要求设置的监测人员在正常生产工况下，定期对废气、污水排放口进行监测，掌握污染物排放动态。

12.3.1 污染源监测

按照渝环发[2002]27号《排污口规范整治方案》的要求，企业应设置规范的排污口，并在采样点的醒目处设置立式标志牌。全厂设1个规范的污水排放口，场地内及场地上、下游设置数量不少于3个的地下水监测井，各排气筒设置规范的采样口和采样平台。结合迁建项目排污特点，对监测地点、项目、频率的建议见表12-2。

表12-2                      污染源监测一览表

| 分类 | 采样点位置 | 监测项目 | 频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 1#废气处理设施排放口 | SO2、HCl、硫酸雾 | 1次/年 | 非正常情 况均另外加测 |
|  | 2#废气处理设施排放口 | 苯胺类 | 1次/年 |  |
|  | 3#废气处理设施排放口 | 臭气 | 1次/年 |  |
|  | 厂界 | 硫酸雾、SO2、HCl、NH3、臭气 | 1次/年 |  |
| 废水 | 公司废水总排口 | 流量、pH、COD、SS、氨氮、SO42-、Cl-、苯胺类 | 1次/年 |  |
| 地下水 | 监测井3个（场地内、上下游各一个） | pH、氨氮、硫酸盐、氯化物、苯胺类 | 1次/年 |  |
| 噪声 | 厂界（东、南、西、北） | 噪声dB（A） | 1次/年 |  |
| 固废 |  |  | 1次/月 | 分类统计 |

12.3.2 环境监测

环境监测主要是环境空气、地表水及环境噪声监测，环境监测可以委托长寿区环境监测站或重庆市环境监测中心站承担，企业应主动承担相应的监测费用。

12.3.3 环境监测仪器

环境监测仪器的配置主要考虑迁建项目废气、废水日常监测的常规设备，建议配备必要的监测仪器设备，见表12-3。

表12-3               主要监测仪器、设备一览表

| 序号 | 仪器、设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分析天平 | 台 | 1 |
| 2 | 分光光度计 | 台 | 1 |
| 3 | 数字酸度计 | 台 | 1 |
| 4 | 常规水质分析低质易耗品 |  |  |
| 5 | 流速流量仪 | 套 | 1 |
| 6 | 大流量空气采样器 | 台 | 1 |
| 7 | 自动水样采集器 | 套 | 1 |
| 8 | 计算机 | 台 | 1 |

所有的监测都应记录，并写出监测报告、处理意见。

12.4 人员培训

环境管理人员：环境管理人员自身环保知识、环境意识和环境管理水平直接关系到公司环境管理工作的开展和效果，公司需不定期对环境管理人员进行培训，使之具备一定的环保知识。

环境监测人员：在迁建项目投产前，环境监测人员应在有资格的省、市一级环境监测站进行专门培训，使之具备从事环境监测的业务技能，并达到国家和地方对环境监测人员的岗位培训要求。

13 结论与建议

13.1 评价结论

13.1.1 项目概况

重庆化医长寿化工集团有限责任公司拟选于重庆长寿经济技术开发区（国家级）原化医集团MDI项目闲置地块，对氨苯磺胺装置实施整体环保搬迁，并实现装置扩能，搬迁后，项目产能达到1万吨/年（分两期实施，一期0.5万吨/年，二期0.5万吨/年），本评价内容仅为一期。项目总占地面积160亩，总投资约24153万元，其中环保投资约850万元；劳动定员104人；生产班制实行4班3倒运转，一年按300天（7200h/a）计。

13.1.2 环境质量现状和环境保护目标

（1）环境功能区划

大气：2类；地表水：Ⅲ类水域；噪声：3类环境功能区。

（2）环境质量现状

环境空气：项目所在地各监测点位的SO2、NOX、PM10日均值均无超标现象，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；NH3、HCl、硫酸雾的一次值均无超标现象，满足评价参考的标准要求。

地表水：园区排污沟入长江口上游500m、下游1km监测断面的pH、COD、SS、氨氮均无超标现象，最大Si值小于1，表明迁建项目所在地的地表水环境质量现状能满足Ⅲ类水域标准，总体水质良好，尚有富余容量。

地下水：项目所在地监测点位施4的氨氮、高锰酸钾指数、总硬度超标，施5的亚硝酸盐超标，其余各监测点位的pH、硫酸盐、氯化物、氨氮、总硬度、溶解性总固体、高锰酸钾指数、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价铬）、铅、氟、镉、铁、锰、苯胺类均未超标，满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类水质标准。

生活类因子超标原因为农业面源和居民生活废水影响所致，锰超标原因主要是：根据《多目标区域地球化学调查报告（重庆市）》，规划区域为地球化学背景锰分布异常地带，背景值锰含量较高所致。

声环境：各监测点昼、夜间监测值均不超标，表明迁建项目所在地声环境质量良好。

（3）环境保护目标

环境保护目标见表13-1~13-2。

表13-1                  主要环境空气敏感点

| 序号 | 环境敏感点 | 与迁建项目厂界最近距离（m） | 方位 | 规模 | 环境影响 要素 | 保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沙塘村 | 1850 | S | 约15户，45人 | 环境空气、风险 | 不改变现有区域功能 |
| 2 | 晏家中学 | 2050 | SE | 共有师生1525人 |  |  |
| 3 | 晏家街道 | 2000 | SE | 居民10000人 |  |  |
| 4 | 沙溪村 | 3000 | SW | 约50户，150人 |  |  |
| 5 | 王家湾 | 2200 | SE | 约25户，100人 |  |  |
| 6 | 园区管委会 | 1800 | ESE | 约200人 |  |  |
| 7 | 园区实验小学 | 2100 | S | 约2600人 |  |  |
| 8 | 长江 | 7500 | SE |  | 地表水 |  |

表13-2                 主要环境地表水敏感点

| 序号 | 水环境敏感点 | 直线距离（m） | 方位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长化公司取水口 | 约4900 | 园区污水处理厂排污口入长江下游同侧 | 该取水口仅作为生产用水取水 |
| 2 | 三灵公司取水口 | 约2800 |  |  |
| 3 | 川维厂取水口 | 约2500 | 园区污水处理厂排污口入长江上游同侧 | 目前功能仍为生产和生活，计划取消生活用水功能。 |
| 4 | 晏家河 | 约700 | S | Ⅳ类水域 |

13.1.3 环境保护措施及环境影响

（1）废气

迁建项目产生的工艺废气主要为氯磺酸废气、磺胺干燥废气、污水处理站废气及无组织排放的废气。

氯磺酸废气通过“水洗+碱洗” 二级处理设施处理达标后经30m排气筒排放。

磺胺干燥废气采用布袋除尘器处理达标后，经15m排气筒排放。

污水处理站废气经碱洗塔除臭后排入大气。

无组织排放废气主要是：储罐的泄漏、各原料及套用酸碱液在输送转移过程中的跑冒滴漏，主要通过加强管理、定期维修检修设备来降低无组织排放。

经预测，迁建项目排放的各污染因子最大落地浓度未出现超标现象，不会改变现有区域功能；针对无组织排放需设置100m卫生防护距离，结合各装置在厂内的布置情况，迁建项目建成后的卫生防护距离包络线超出西厂界60m、东厂界10m，超出范围为工业用地，不涉及常驻居民点，故不存在环保搬迁。

（2）废水

迁建项目营运期间废水经“铁碳微电解+生化处理”处理后，达园区污水处理厂接管要求，排入园区污水管网系统，最后进入园区污水处理厂，进一步处理达《化工园区主要水污染物排放标准》（DB50/457-2012）后排入长江。迁建项目废水不会对受纳水体长江产生明显影响，更不会改变其水域功能。

（3）地下水

迁建项目所在地不属于集中式饮用水保护区、补给径流区、分散式饮用水源地、特殊地下水环境资源保护区和国家或地方政府设定与地下水环境相关的其它保护区，地下水环境不敏感；迁建项目不开采使用地下水，外排污水经厂内污水处理站处理后进入园区污水处理厂进行深度处理，各污染因子均能达标排放；并对原料库房、产品库房、各生产车间、罐区及事故池等均进行防渗处理，对厂区除绿化以外的地面均做硬化处理，且迁建项目无重金属及持久性有机污染物排放，故迁建项目对地下水影响较小。

（4）噪声

迁建项目营运期噪声主要由空气干燥塔、空压机、各种风机和大功率泵等产生。噪声源强约70~95 dB（A）。连续产生。首先在设备选型时尽量选用低噪声设备，并采取减振、建筑隔声等措施后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，不会出现噪声扰民情况。

（5）固体废物

迁建项目产生的固废为硫磺焚烧残渣、废活性炭、废催化剂、磺胺母液沉淀物、铁碳渣、污泥及生活垃圾等。固体废物经过分类处置后均符合环保要求，不会对环境产生明显影响。符合环保要求。

13.1.4 总量控制

（1）总量控制指标

大气污染物：苯胺类1.04t/a、SO24.752t/a、HCl 1.66t/a、硫酸雾0.52 t/a；

水污染物：COD5.85t/a、SS 0.93t/a、氨氮0.975t/a、Cl- 2.95t/a、SO42-2.04t/a、苯胺类0.095t/a。

（2）总量控制指标的解决途径

建设单位应根据《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市进一步推进排污权（污水、废气、垃圾）有偿使用和交易工作实施方案的通知》渝府办发〔2014〕178号和《重庆市环保就关于印发重庆市工业企业排污权有偿使用和交易工作实施细则（试行）的通知》渝环发[2015]45号等文件要求进行排污权交易。

13.1.5 环境风险

迁建项目涉及的主要危险化学品为退热冰、氢氧化钠、HCl、NH3、硫酸、盐酸、氯磺酸、发烟硫酸、磺胺等。潜存的风险为泄漏中毒；确定迁建项目的最大可信事故为液氨储罐与管道连接处破裂造成氨泄漏；结合事故发生概率和事故后果，得出迁建项目风险值小于化工行业调查统计结果，环境风险可以接受。同时，风险防范措施的落实、环境风险应急预的完善和演练，均会对降低迁建项目环境风险发挥重要作用。

13.1.6 公众参与

本次环境影响评价由建设单位通过网上公示、召开公众参与座谈会以及现场进行问卷调查等方式完成了公众参与工作。在建设单位收集的公众意见中，无人反对该项目建设。同时公众对项目建设可能带来的环境影响表示关切，希望建设单位加大环保投入，切实落实环保治理措施，做到污染物达标排放，保护公众的身体健康和周边环境。

13.1.7 环境管理与环境监测

根据迁建项目的环境要求，确定应遵守的相应法律法规，识别其环境因素，建立并实施一套环境管理制度，明确环保管理的组织机构和各自职责，使环境管理制度发挥作用。

严格按照环境影响报告书的要求认真落实环保“三同时”，明确职责，专业管理，切实搞好环境管理和监测工作，保证环保设施的正常运行，规整排污口。

13.1.8 综合评价结论

综上所述，迁建项目建设地点位于重庆市长寿经济技术开发区，符合相关环保政策；符合当地城乡总体规划及长寿经济技术开发区产业发展规划。迁建后生产工艺得到优化，清洁生产水平得到提高，在落实切实可行的环境保护及风险防范措施的基础上，外排污染物能得到有效控制并实现达标排放。项目实施后，不会改变地表水环境、环境空气质量、声环境功能区现状，影响较小，风险可防可控。评价认为，在严格落实环保设施及风险防范措施的前提下，从环境保护角度，迁建项目选址合理，建设可行。

13.2 建议

多加强与当地居民之间的互访，及时了解居民意见和要求，让公众监督企业的环保治理工作。

前言	1

1 总论	3

1.1 评价目的	3

1.2 编制依据	3

1.3 总体构思	6

1.4 评价原则	7

1.5 环境影响识别与评价因子	7

1.6 评价等级	9

1.7 评价范围	11

1.8 评价标准	11

1.9 评价工作重点	15

1.10 评价时段	15

1.11 保护目标及环境敏感点	15

1.12产业政策符合性和项目选址合理性分析	16

2 企业现状概况	21

2.1 生产规模	21

2.2 现有磺胺装置工艺流程	21

2.3 主要原辅材料年用量及供应	23

2.4 主要设备	23

2.5 现有项目物料平衡	25

2.6 企业现有主要污染物产生、治理及排放情况	26

2.7 现有氨苯磺胺项目各污染源达标情况分析	32

2.8 现有氨苯磺胺项目存在的环境问题	32

3 迁建项目概况	34

3.1 基本情况	34

3.2 产品方案、迁建内容	35

3.3 产品质量标准	37

3.4 总平面布置	38

3.5 主要原辅材料及动力消耗	38

3.6 公用工程	39

3.7 主要生产设备	41

4 工程分析	47

4.1 生产工艺流程	47

4.2 物料平衡、水平衡	57

4.3 污染物产生、治理及排放情况	67

4.4 迁建项目污染物排放及治理情况汇总	71

4.5 迁建前后全厂污染物排放及对比分析	75

4.5 非正常工况排污分析	76

4.6 初期雨水	77

4.7 清洁生产	77

4.8 总量控制	80

5 项目所在地自然环境概况	83

5.1 自然环境概况	83

5.2 区域规划	84

6 环境质量现状与评价	86

6.2 地表水环境质量现状评价	88

6.3 地下水环境质量现状监测与评价	89

6.4 声环境质量现状评价	92

6.5 小结	93

7 施工期环境影响分析	94

7.1 施工期废气环境影响分析	94

7.2 施工期废水环境影响分析	94

7.3 施工期噪声影响分析	95

7.4 施工期固体废物影响分析	95

7.5 施工期生态影响分析	96

8 营运期环境影响分析	97

8.1 环境空气影响评价	97

8.2 地表水环境影响评价	105

8.3 地下水影响分析	106

8.4 固体废物环境影响评价	117

8.5 声环境影响预测及评价	118

9风险评价	120

9.1 环境风险评价的目的	120

9.2 环境风险评价的重点	120

9.3 风险评价工作等级	120

9.4 风险评价范围	124

9.5 风险评价范围内的敏感点	124

9.6 风险识别	124

9.7 最大可信事故分析	125

9.8 事故源项和影响分析	126

9.9 风险防范措施	134

9.10 应急处理措施	138

9.11 风险防范措施投资估算	142

9.12 小结	143

10 环境保护措施及其技术、经济论证	144

10.1 废气治理措施	144

10.2 废水处理措施	145

10.3 固体废物处理措施	148

10.4 噪声治理措施	149

10.5 环保投资估算	149

11 环境经济损益分析	150

11.1 环境保护费用	150

11.2 环境保护效益	151

11.3 环境影响经济损益分析	152

11.4 小结	152

12 环境管理与环境监测	153

12.1 环境管理	153

12.2 环境监测机构及任务	157

12.3 环境监测制度	158

12.4 人员培训	159

13 结论与建议	160

13.1 评价结论	160

13.2 建议	164

重庆化医长寿化工集团有限公司

1万吨/年氨苯磺胺项目（一期）

环境影响报告书

（评估版）

单位负责人：邢  挺

技术负责人：罗荣莉

项目负责人：马秀梅

评价单位名称：重庆化工设计研究院有限公司

评价证书编号：国环评证乙字第3104号

二O一七年一月